PORTANCE  NORMALE

DES  PANNEAUX  CELLULAIRES

DE  TYPE  SOYOUZ  ET  N1

par Bernard de Go Mars !

14/03/2012

Ce texte comporte des facilités de navigation interne.

Pour cette raison, il gagnera à être ouvert dans Word.

Pour naviguer agréablement, vérifier que les deux flèches orientées vers la gauche et la droite ("Précédent" et "Suivant")) figurent bien dans votre barre d’outil. Si ce n’est le cas, installez ces flèches par : Affichage, Barres d’outils, Personnaliser, Catégorie : Web.

RÉSUMÉ :

Les « panneaux cellulaires » ou grid fins, ou lattice fins sont utilisés depuis longtemps sur les fusées spatiales soviétiques (actuel vaisseau Soyouz habité et ancienne fusée lunaire N1), mais les occidentaux s’y intéressent depuis peu pour la stabilisation de certains missiles ou, par exemple, du futur vaisseau Orion états-unien en configuration abortive.

Dans ce texte, nous proposerons, dans une première intention, un mode de calcul très simple du CNα de ces panneaux cellulaires (en subsonique incompressible), calcul basé sur des hypothèses physiques très simples. Puis nous confronterons les résultats de ce calcul avec la réalité des tests en soufflerie extraite d’un nombre conséquent de textes. Cette confrontation nous amènera à adapter notre première proposition de calcul en une deuxième proposition de calcul, laquelle semble légitimée par la réalité des tests.

L’exploitation des textes susdits nous aura, au passage, obligé à évoquer les interactions diverses entre les panneaux cellulaires et le fuselage qui les porte (amplification du flux, masquage selon l’orientation en roulis, etc.), cette dernière question de l’orientation en roulis étant reprise vers la fin dans un chapitre spécial.

Nous irons également nous frotter aux limites du domaine subsonique incompressible en faisant état des méthodes permettant de fixer ces limites (au-delà desquelles les panneaux cellulaires sont victimes d’un engorgement transsonique très préjudiciable à leur efficacité).

Sur notre lancée, nous aborderons le problème de la Traînée des panneaux cellulaires en explicitant une méthode simple pour son calcul, ainsi qu’en indiquant des méthodes permettant aux amateurs de la mesurer. La résistance mécanique des panneaux cellulaires sera également traitée.

De même nous relaierons une façon de prolonger la partie linéaire de la courbe de Portance Normale (qui s’étend jusqu’à 7°) par une partie non linéaire (allant jusqu’à 15°).

INTRODUCTION :

Depuis quelques années on observe une utilisation croissante des panneaux cellulaires pour la stabilisation de fusées et missiles ou pour celle des vaisseaux spatiaux en cas d’évacuation d’urgence, par le haut, de l’équipage, comme ci-dessous pour ce projet états-unien du MLAS :

Sur cette image, les panneaux cellulaires sont utilisés pour stabiliser la capsule lorsqu’elle est extraite vers le haut (on aperçoit d’ailleurs sur son pourtour les fusées pyrotechniques qui doivent la propulser dans cette direction).

En anglais, ce type de panneaux générateur de Portance est appelé grid-fin ou lattice fin, grid signifiant grille, gril ainsi que réseau et lattice : treillis, croisillons .

En langue russe, d’après l’encyclopédie En.wikipedia, ces dispositifs sont nommés ailerons (ou panneaux ?) de Belotserkovskiy .

C’est d’ailleurs cet aérodynamicien, S. M. Belotserkovsky, qui semble être l’inventeur, ou en tout cas le grand promoteur, de ce type de panneaux…

La recherche aérodynamique russe a en effet, dans les années 1960, fondé beaucoup d’espoirs sur ces éléments porteurs très spéciaux : elle les voyait comme dispositifs de contrôle sur des navettes ou comme plans porteurs sur des satellites destinés à regagner le sol en planant :

New Defense Order Strategy N°4

New Defense Order Strategy N°4

On retrouve d’ailleurs l’image de la navette à corps-porteur et plans persiennes canard dans le portrait de Gagarine ci-dessous :

New Defense Order Strategy N°5

Le même Gagarine, sous la houlette de S. Belotserkovsky, participa d’ailleurs à l’installation de panneaux cellulaires sur le vaisseau Soyouz en configuration abortive . Nous reviendrons bien sûr dans le courant de ce texte sur ce cas de Soyouz.

En français, la dénomination desdits panneaux cellulaires ne semble pas fixée dans l’usage. Ce peut être une chance dans la mesure où il n’est alors pas trop tard pour proposer une dénomination raisonnée (et pédagogique) de ces organes aérodynamiques. Nous avons pris sur nous, dans ce texte, de les appeler  panneaux cellulaires, mais l’expression ailerons cellulaires pourrait également être adoptée.

Nous pensons en effet que l’on peut expliquer le fonctionnement de ces panneaux en les considérants, pour l’essentiel, comme une juxtaposition de cellules imposant une déflection à l’air qui les traverse. D’ailleurs, l’ensemble des auteurs anglo-saxons appellent bien cells (cellules) les éléments constituant les panneaux. (nous y reviendrons).

D’autre part, il nous semble que des dénominations traduites brutalement de l’anglais, comme panneaux treillis ou panneaux grillagés, ne rendent pas compte (pas plus que l’humoristique dénomination de raquettes) des phénomènes aérodynamiques qui s’y produisent : au contraire, de telles dénominations induisent en erreur le public en accréditant l’idée que ces panneaux fonctionnent en traînée, comme les stabilisateurs de certains volants de Badminton :

…alors que ce n’est nullement le cas.

L’expression française coupe-frites serait somme-toute plus parlante, puisque, de la même façon que cet organe coupe les pommes de terre, les panneaux cellulaires coupent proprement l’air qu’ils rencontrent. Voici d’ailleurs un coupe frites en acier, de bonne facture, à peine modifié par nous :

Les cellules de cet organe culinaire sont larges de 10 mm et présentent une corde de 10 mm également. L’épaisseur des couteaux est de 0,25 mm.

Du point de vue historique, et toujours à propos de cette dénomination, il est d’ailleurs indispensable de rappeler que beaucoup de cerf-volistes du début du 19ème siècle ont fait voler des cerfs-volants cellulaires, dont Joseph Lecornu :

Images tirées de Les Cerfs-volants de Joseph Lecornu

Numérisé par Google

Et de fait, l’adjectif cellulaire est encore très utilisé actuellement par les cerf-volistes.

À notre sens, ce sont bien ces mêmes réseaux de cellules que l’on retrouve sur les vaisseaux spatiaux du 21ème siècle :

Crédits: ESA - S. CORVAJA

Sur l’image ci-dessus, les panneaux cellulaires sont repliés, mais un système pyrotechnique les déploie lorsque l’éjection (par le haut) de la capsule est décidée. Voici une vue d’artiste que nous avons réalisée de cette capsule Soyouz en cas d’éjection :

D’après un document : ESA - S. CORVAJA

En médaillon est ajoutée une image d’un essai de sauvegarde du vaisseau Chinois Shen-Zhou qui reprend, comme l’on sait, les caractéristiques du vaisseau Soyouz.

Une telle évacuation de l’équipage à réellement eu lieu lors du vol Soyouz T-10-1. Cet épisode est raconté par Wikipédia à ce lien.

Dans la présente étude, et par raison de simplification, nous nous limiterons d’ailleurs à des panneaux cellulaires plans, tels que ceux qui équipent la capsule habitée Soyouz ci-dessus.

Peut-on estimer simplement les capacités stabilisatrices de ces panneaux cellulaires ? En un mot, est-il possible de quantifier facilement leur Portance (du moins dans le domaine subsonique où Go Mars ! se cantonne) ?

Nous pensons que oui.

Le texte ci-dessous résume l’aventure qu’a constituée pour nous cette quantification. Il aurait été beaucoup plus court si nous n’avions pas tenu, pour des raisons pédagogiques, à y faire apparaître in extenso la plupart de nos calculs.

Le sujet principal de notre recherche est bien la Portance des panneaux cellulaires ; mais vers la fin de ce texte, nous émettrons quelques remarques sur la Traînée à attendre de ces panneaux.

ÉVALUATION  DE  LA  PORTANCE  DES  PANNEAUX  CELLULAIRES :

Décrivons à présent la méthode dont nous avons eu l’intuition : Elle consiste à séparer par la pensée la Portance Interne (suscitée par l’air passant dans les panneaux) de la Portance Externe (suscitée par l’air passant sur les bords des panneaux, comme l’air passe à l’extrados et l’intrados d’une aile)…

Évaluation de la Portance « Interne » :

Notre intuition de base a été que la déflection des filets d’air par de tels panneaux devait être complète dès lors que leur corde relative atteint une valeur suffisante :

Par corde relative, nous entendons le rapport de la corde c de chaque cellule, mesurée dans le sens de l’écoulement, au côté d de chaque cellule (tels que représentés ci-dessus en fuchsia) :

Autant dire que nous pensons, s’agissant de panneaux utilisés dans un empennage stabilisateur de fusée, que l’air pénétrant dans les cellules de ces panneaux avec l’incidence α  de l’embardée doit en sortir dans l’axe de la fusée (comme ci-dessous où une fusée s’est mise en embardée dans le plan horizontal de lacet) :

…et donc que le calcul de la Portance créée par le passage de l’air dans leur cellules (que nous allons appeler Portance Interne) devait être justiciable, à très peu près, du même calcul que nous avons effectué pour la Portance Interne des empennages multitubulaires (voir notre texte à ce sujet).

Nous avions dégagé très simplement, pour cette Portance Interne, la valeur théorique :

FNInt = ½ ρV2 2 S α

…expression de la Force Normale naissant de la déflexion de l’air à l’intérieur d’un tube rectiligne de section interne S, de longueur suffisante et orienté d’un angle α (en radians) par rapport au flux à l’infini.

Si ce calcul vaut pour la déflexion d’une unique cellule circulaire, il vaut autant pour la déflexion créé par un panneau constitué de multiples cellules telles que celles de nos panneaux cellulaires.

Ce qui revient à écrire que la Surface de Portance Équivalente interne d’un panneau cellulaire (pour ce qui est de sa Portance Interne) sera :

SPortÉqu = 2 SPan

…en 1/rad, avec SPan la section frontale du panneau ou surface de passage ou encore surface de capture.

Au reste, et ainsi que nous l’avons précisé dans notre texte susnommé, cette valeur théorique du CNα propre  de 2  peut être calculé simplement en considérant la variation de Quantité de Mouvement Normale imposée à l’air par la mise en incidence d’un panneau. On trouve alors, pour le libellé complet de la Force Normale :

½ρV2 2 S cos(α) sin(α)

Nous n’insistons donc pas sur la démonstration de cette valeur théorique.

Il nous est apparu avec retard, en feuilletant son inestimable ouvrage « Fluid Dynamic Lift », qu’Hoerner propose à la page 19-16 la même valeur théorique pour la Portance Interne des ailes annulaires :

« Nous ne disposons pas à l’heure actuelle [Hoerner écrit ceci en 1967] de résultats expérimentaux convenables montrant l’influence d’un conduit axial sur la Portance et le Moment longitudinal d’un Corps Élancé. Considérant un cylindre ouvert à un écoulement sans obstacle sur toute sa longueur, la déflexion du volume d’air y produit théoriquement :

CL0 = 2  = 2  α° = 0,035 α°

…où le coefficient est basé sur l’aire frontale »

Dans cette équation est en radian et α° en degré]

Le grand aérodynamicien cautionne donc, (avec plus de cinquante années d’avance) par son libellé 2  notre intuition d’un Coefficient de Portance de 2 par radian…

Il ajoute même, à propos de la localisation de cette Portance Interne :

« [on peut admettre] que la déflexion de l’air se produit dès l’entrée ou près de l’entrée du conduit axial […] »

Insistons sur le fait que cette valeur théorique de 2 par radian ne prend en compte que la déflexion interne et qu’elle ignore l’apport de la Portance des bords des panneaux.

Quel est l’apport de ces bords ?

À notre sens, certains de ces bords se comportent en extrados et d’autres en intrados, quand d’autres, restant dans le plan de l’incidence, ne peuvent développer de Portance.

Ainsi, sur le schéma ci-dessous où le corps est en lacet dans un plan horizontal, les surfaces bleu dense participent à la Portance du panneau en tant qu’intrados alors que les surface opposées, désignées par des flèches fuchsia, y participent en tant qu’extrados. :

Ces bords (sur le schéma tous les bords verticaux) participent donc à la déflexion de l’air, alors que les bords qui leur sont perpendiculaires (les bords horizontaux qui ,demeurent dans le plan de l’incidence) ne participent pas à la Portance…

Dans le courant du présent texte, nous appellerons bords-envergure les côtés des panneaux qui s’éloignent du corps de la fusée (ci-dessus les bords verticaux des deux panneaux 1 et 3 et les bords horizontaux des panneaux 2 et 4).

Dans ce texte également, nous appellerons principaux les panneaux dont les bords-envergures sont normaux au plan de l’incidence, comme les panneaux 1 et 3 ci-dessus.

Les deux autres panneaux (nous nous limiterons au cas d’empennages de 4 panneaux) seront désignés comme panneaux secondaires.

Ces choix lexicaux, dont on verra qu’ils sont naturels, sont illustrés par le schéma ci-dessous. Ce même schéma montre que les bords-envergures participent ou non à la Portance selon qu’ils appartiennent à un panneau principal ou non :

Les flèches marron indiquent les bords extérieurs des panneaux.

Note sur notre détermination en soufflerie artisanale de la Portance de tels panneaux :

Dans notre texte ÉTONNANTE  STABILITÉ  AÉRODYNAMIQUE  DE  LA  CAPSULE  SOYOUZ EN  CAS  D’ÉJECTION, nous faisons état de nos modestes mesures de Portance, à l’aide de notre soufflerie artisanale, d’une maquette du vaisseau Soyouz équipé de deux panneaux à cellules orthogonales  :

(sur cette vignette tirée d’une vidéo, le cône de la capsule était à peine visible, nous l’avons légèrement contrasté)

Voici encore l’un de ces panneaux saisi à l’occasion d’un autre type de tests :

Nos tests nous ont indiqué que la capsule Soyouz, munie de ces deux panneaux en position verticale, voit son CPA en lacet passer du raccordement cône-partie cylindrique à 75 mm en arrière. Ce qui donne à ces deux panneaux, compte tenu des différents bras de levier, un CNα de 0,8 CNαCap  (CNαCap  étant le CNα de la capsule nue, que nous croyons légèrement supérieur à 2).

La Surface de Portance Équivalente d’un seul panneau est donc de :

0,4 CNαCap πD2/4    (si D est le diamètre de la capsule ).

Il est plus élégant de faire apparaître S1Pan , la section frontale d’un seul panneau, ou section de passage ou de capture de l’air, qui, d’après nos mesures, est de 0,2645 D2 :

SPortÉqu1Pan = 0,4 CNαfuse (π/4) 0,2645 D2 /0,2645

…ce qui fait que la Surface de Portance Équivalente d’un panneau est :

SPortÉqu1Pan = 1,188 CNαfuse S1Pan

…soit :

SPortÉqu1Pan = 2,38 S1Pan

…si l’on donne à CNαfuse la valeur minimale de 2 .

Il faut, au demeurant, remarquer que ce coefficient de Portance Normale de 2,38 serait accru si l’on adoptait comme CNα du cône d’ogive de la capsule Soyouz un CNα supérieur à 2.

Tout en restant dans le même ordre de grandeur, ce coefficient de Portance Normale minimal de 2,38 est donc supérieur à la valeur théorique que nous avons dégagée pour la seule Portance Interne des panneaux isolés. C’est normal si l’on songe que s’ajoute à cette Portance Interne celle due à l’action de l’air sur les bords-envergures de ces panneaux, ces deux Portances étant de plus amplifiée du fait de la présence du fuselage de la capsule. Nous reviendrons sur tout cela dans les paragraphes qui suivent…

Convenons d’ailleurs que, sur la vignette tirée de la vidéo de nos tests, le nombre de cloisons verticales de ces panneaux en bristol est trop faible pour que la déflexion d’air qu’ils entraînent soit complète…

D’autre part, la hampe portant un écrou qui prolonge vers l’avant le cône de la capsule doit induire un CNα déstabilisateur conséquent ! Bref de nouveaux essais sur un corps ogivo-cylindrique plus banal sont à effectuer !

Évaluation de la Portance « externe » :

Comment peut-on calculer cette Portance Externe ?

Nous avons eu l’intuition que les bords-envergures des panneaux reconstituent à leur surface l’écoulement qui existerait sur l’extrados et l’intrados d’une aile de même aire qu’un seul d’entre eux :

Sur ce schéma, on peut voir une représentation de ce que pourrait être l’écoulement sur les deux bords d’extrados et d’intrados d’un panneau cellulaire.

L’écoulement interne est représenté en bleu clair et l’écoulement externe (celui qui nous intéresse présentement) en bleu dense.

Si l’on fait donc mentalement abstraction de la partie interne du panneau et de son écoulement bleu clair, on peut estimer qu’intrados et extrados sont bien soumis à l’écoulement classique qui existerait sur une aile.

Nous avons d’ailleurs réunis ci-dessous, par traitement de l’image ci-dessus, l’intrados, l’extrados et leur écoulement :

La Mécanique des Fluides nous assure que si cette "aile-bords"  plane et mince étaient infiniment allongée (ce que l’on peut envisager à titre indicatif), on pourrait attribuer à sa surface portante un coefficient de Portance de 2π (par radian, en référence à sa propre aire).

Mais pour plus de précision, nous pouvons calculer la Portance sur cette "aile-bords" en utilisant la formule semi-empirique de Diederich.

Cette formule semi-empirique donne le Gradient de Portance Normale propre (c.-à-d. en référence à sa propre surface) d’une aile mince et plane. Restreinte au cas des cas des ailerons sans flèche, elle prend la forme :

CNα =

…équation où :

CNα est le gradient de Portance Normale de l’aile par radian d’incidence, en référence à sa propre surface (ici c*e, si e est l’envergure de l’aile et c sa corde)

et A l’Allongement aérodynamique de l’aile, à savoir ici e /c .

Ce sont ces principes de calcul que nous utiliserons dans notre exploitation des textes qui suivent pour évaluer la Portance Complète des panneaux (somme de leurs Portances interne et externe).

Pour la panneaux de formes rectangulaires, la Portance Complète sera donc exprimée par la formule suivante :

CNα = 2 +

…qui est le gradient de Coefficient de Portance complet d’un panneau isolé (voir plus bas) par radian et en référence à sa propre section de passage e l .

Les paramètres e, l et c apparaissant dans ce libellé (respectivement envergure, largeur et corde) sont définis dans le schéma suivant, la fusée effectuant une embardée en lacet :

Faisons remarquer que dans le libellé ci-dessus, nous n’avons volontairement pas simplifié le dernier terme pour lui conserver sa qualité mnémotechnique.

Pour les panneaux de formes non rectangulaires, comme les panneaux ci-dessous :

…le libellé déjà donné prendra la forme :

CNα = 2 +

…qui représente notre pronostic du Coefficient adimensionnel de Portance Externe d’un panneau cellulaire principal en référence à sa propre section de passage SPan (e est toujours, en première approche, la dimension totale du panneau dans le sens de l’envergure)

On verra d’ailleurs que ces libellés évolueront à la fin de notre texte.

Le CNα complet d’un panneau est évidemment la somme de ce CNα externe et du CNα interne valant 2, nous l’avons vu.

Ici cependant nous devons encore attirer l’attention sur le fait que la Portance Complète ainsi libellée est celle d’un panneau isolé, en dehors de l’influence d’un éventuel fuselage.

L’influence d’un fuselage produit en effet le résultat (bien connu des fuséistes) d’amplifier notablement (de magnifier) la Portance de certains des ailerons qui lui sont accolés (nous y reviendrons au cours de l’exploitation des textes découverts par nous)…

Ce principe de la séparation des Portances Interne et Externe peut-il être corroboré par d’autres configurations plus classiques ?

Nous pensons que oui. En effet, il n’y a pas de différence, du point de vue de l’écoulement, entre nos panneaux cellulaires et les ailes en persiennes telles que celles d’Horatio Phillips présentées ci-dessous :

http://alain.vassel.pagesperso-orange.fr/

De fait, pour une mise en incidence de type aviation, le comportement des plans horizontaux en persiennes d’Horatio Phillips est très proches de celui qui existerait sur les plans horizontaux des panneaux cellulaires, les plans verticaux de tels panneaux ne pouvant guère, quant à eux, modifier l’écoulement que par leur faible épaisseur.

Sur un modèle ultérieur qui soutint un vol de 150 m, Horatio Phillips a d’ailleurs repris les efforts existant sur ses ailes horizontales par des lattes verticales :

La machine de 1907 d’Horatio Phillips devant ce qui doit être son garage ; l’avant est à gauche (on y aperçoit l’hélice) Document Wikipédia

WIKI : His 1907 Multiplane, which had 200 individual airfoils, a 22 hp engine with a 7ft propeller achieved the first successful powered flight, though he did not claim it as a flight as such, conducted in Great Britain, flying 500 ft on 6 April 1907.

Though successful, the 1907 model showed poor performance compared to more conventional contemporary types. This caused Phillips to end his attempts at manned flight.

Mais quittons ces dispositifs de sustentation à ailes en persiennes pour une configuration plus simple : le biplan. Et voyons si le principe de notre séparation des Portances Interne et Externe peut être appliqué à cette configuration.

Attention, notre quantification de la Portance développée par l’écoulement interne ne peut souffrir de reproches scientifiques : Elle n’est qu’une conséquence des lois de la physique et les panneaux cellulaires ne peuvent y échapper.

Par contre, notre quantification de l’écoulement externe est plus risquée : il est possible que cette quantification soit inexacte (par défaut ou par excès). Mais comme nous pensons que sur beaucoup de panneaux cellulaires la Portance des bords-envergures ne représente que quelques dixièmes de la Portance totale, nous estimons que l’erreur sur cette Portance "externe" ne sera pas trop gênante.

À titre de vérification de nos assertions, imaginons à présent un biplan formé de deux ailes planes et fines d’envergures e infinies et de corde c, placées l’une juste au-dessus de l’autre à l’incidence 0  à une distance égale à c.

Mettons l’ensemble en incidence dans un écoulement :

(la représentation de l’écoulement est de nous)

Quel est le coefficient de Portance que les logiciels attribuent à ce biplan ?

Ce Coefficient est donné à la page de Techniques de l'aéromodélisme de Philippe Kauffmann : Pour un biplan formé de deux profils symétriques NACA0012, il est de 5,73, (en référence à la surface alaire totale de 2 e c et pour une envergure e infinie).

Et quel est le Coefficient de Portance que le même logiciel attribue à une seule des deux ailes de ce biplan (en l’absence de l’autre aile) ?

La théorie nous indique qu’elle vaut 2 π  (en référence à la surface e*c , l’envergure e étant toujours infinie), mais le logiciel Javafoil, utilisé par Phillip Kauffmann nous donne 6,85 (par radian).

Nous sommes d’ailleurs interloqué (et interpellé) par ce résultat puisqu’il est supérieur à la valeur théorique de 2 π = 6,28…

C’est sûrement trop puisque la valeur pratique de la pente de Portance (le CNα) que l’on trouve en général dans la littérature pour une aile d’envergure infinie est 0,1 par degré, soit 5,73 par radian . Cette valeur, très mnémotechnique, de 0,1 par degré est donc bien légèrement inférieure à 2 π.

Rappelons au passage que cette valeur pratique vaut pour tous les profils d’ailes (il n’y a donc pas de profil plus porteurs que les autres)…

Calculons nous-même, à présent, le coefficient de Portance du biplan, sur notre hypothèse que :

( l’écoulement interne assure une déflexion totale à l’air passant entre les deux ailes ;

( et que la Portance développée par l’extrados de l’aile supérieure est équivalente à celle développée par l’extrados d’une aile unique tandis que la Portance développée par l’intrados de l’aile inférieure est équivalente à celle développée par l’intrados d’une aile unique.

La Force de Portance développée par l’écoulement interne est donc :

q*2*c e*sin(α)         (q étant la pression dynamique et α l’incidence)

La Force de Portance développée par l’écoulement externe est :

q*2 π*c e*sin(α)

La Force de Portance Totale est la somme de ces deux forces ; c’est :

q*c e* (2 π + 2)*sin(α)

Le coefficient de Portance de ce biplan, en référence à la surface alaire totale (2*c e) est donc :

π + 1 = 4,14

Il est à comparer au coefficient donné en 2D par le logiciel Javafoil, à savoir 5,73.

Ce coefficient de Portance de π + 1 est également à comparer au coefficient 2 π du monoplan :

Le quotient des deux coefficients est alors  :

(π + 1) /2 π = 0,66

Nos comptes nous indiquent donc que le biplan est d’une efficacité très inférieure au monoplan : à surface alaire égale et donc à friction équivalente , le biplan présentera une Portance plus faible ; il faudra donc compenser cette faiblesse de la Portance en augmentant sa surface alaire totale, et donc sa surface de friction, ce qui aura comme conséquence de diminuer sa Finesse aérodynamique.

Le rapport des coefficients de Portances biplan/monoplan donné par le logiciel 2D Javafoil sur la page de Phillip Kauffmann est, quant à lui, de 0,836…

Une exploitation des tests en soufflerie effectués naguère à l’intérieur de la soufflerie à densité variable par Max M. Munk sur un monoplan, des biplans et triplans , nous conduit à un quotient des Coefficients de Portance biplan/monoplan de 0,745 (également plus fort que le nôtre, donc) et à un quotient des Coefficient de Portance triplan/monoplan de 0,707 .

Cette exploitation est faite sur le classeur Excel : « Comparaison notre Portance Linéaire du fuselage avec celle d'Hoerner.xls »

Il faut remarquer néanmoins que ces essais sont effectués en 3D, c'est-à-dire qu’ils prennent en compte les phénomènes marginaux existant sur les ailes, alors que notre réflexion se cantonne à la 2D (l’écoulement interne dans les panneaux cellulaires ne souffrant d’aucun problème d’extrémité).

EXPLOITATION  DES  TEXTES  GLANÉS  SUR  LE  WEB

Ces investigations théoriques effectuées, mettons-les en pratique dans des exemples d’utilisation de panneaux cellulaires découvert sur le Web :

D’abord, puisons des enseignements dans un texte de Misra, Ghosh et Ghosh.

Ceux-ci relatent une étude intéressante de plans multiples montés en persiennes. Comme nous l’avons dit, les plans en persiennes se comportent comme ceux des plans des panneaux cellulaires qui sont mis en incidence ; l’autre jeu de plan (verticaux, en grisé ci-dessous) ne constitue que des cloisons régulièrement espacées sur l’envergure des plan porteurs proprement dits et n’a pas d’influence aérodynamique notable (hormis un ajout de Traînée) :

Ces plans en persiennes ont été étudiés seuls  (un peu au-dessus du plancher de la soufflerie), à un Reynolds de 308 000, par les trois auteurs qui les nomment “cascade fins”.

Deux séries d’essais ont été effectués : avec ou sans plaque d’extrémité, cette plaque d’extrémité étant bien sûr posée sur le saumon des plans-persiennes (“end plate”, ci-dessous) :

L’allongement des plans était de 2 et leur corde 0,1 m

Les auteurs dressent le graphe des Coefficients de Portance CL (le coefficient des avionneur, établi en repère vent) pour 1, 3, 4 et 5 plans disposés l’un au-dessus de l’autre (en cascade), mais avec un écart d’une demi-corde  :

La courbe la plus basse, correspondant à un plan unique (mince et plat) affiche une pente de 0,608 pour 10°, ce qui donne 3,48 par radian.

Or ce monoplan présente un élancement géométrique de 2. Si, comme nous le croyons, il est placé sur une plaque d’extrémité à son emplanture, son allongement aérodynamique doit être pris comme 4 (du fait de l’effet miroir de la plaque d’emplanture).

La formule de Diederich lui promet alors un Coefficient de Portance (rapporté à sa surface portante de 0,02 m², de 3,9.

Ce Coefficient adimensionnel doit être comparé au 3,48 que nous mesurons sur le graphe. Nous sommes évidemment dans le même ordre de grandeur.

Si l’on observe cependant qu’à l’incidence nulle le montage utilisé témoigne d’une Portance négative, le gain en Portance pour 10° devient plus fort et le Coefficient de Portance prend la valeur de 4 sur ce graphe de Misra et Consorts.

Ces vérifications tendent néanmoins à prouver que les courbes de ce graphe sont obtenues avec une plaque d’emplanture mais sans plaque d’extrémité au saumon (avec une telle plaque d’extrémité, le Coefficient de Portance serait beaucoup plus proche de 2π ).

Les trois auteurs commentent ce graphique en écrivant que la Portance créée ne croît pas linéairement avec le nombre d’élément porteur , mais nous pensons qu’ils évoquent là la forme des courbes sur toute la plage d’incidence.

En effet, il y a bien linéarité de la Portance en fonction du nombre de plan : pour les incidence inférieures à 10°, le gain en CL apporté par l’ajout d’un élément porteur demeure à très peu près constant.

Ainsi, pour l’incidence 10°, et par un simple traitement d’image, nous avons mis en évidence cette linéarité :

Les chiffres rouges représentent, bien sûr, le nombre de plans porteurs.

Il est d’ailleurs édifiant de noter que cette linéarité des apports de Portance ne se prolonge pas jusqu’à l’origine des abscisses et ordonnées ! Ceci fait encore la preuve, si besoin était, de la supériorité du monoplan sur les configurations à plan multiples en matière de génération de Portance.

À titre d’exemple, comme nous avons toutes raisons de l’espérer, le CL créé par deux plans serait située sur notre segment de droite rouge à la hauteur 0,81 pour 10°, (en référence à l’aire choisie par les auteurs qui est celle d’un plan porteur).

Quant au CL dégagé par le plan unique (n = 1), il peut être lu à 0,608 pour 10°.

Le rapport entre la Portance du biplan et du monoplan serait alors 0,81 / 0,608, mais si l’on rapporte le CL du biplan à toute sa surface Portante (qui est le double du monoplan), ce CL est divisé par deux. On trouve alors, comme rapport entre les CL du monoplan et du biplan la valeur :

0,405 / 0,608 = 0,666

…alors que, ainsi si nous le calculions selon nos intuitions (en prenant acte de l’écart d’une demi-corde entre les plans), la valeur théorique de ce rapport est de (π + 0,5) / 2π = 0,579.

Quoiqu’il en soit de cette réflexion théorique, il ressort de notre tracé rouge ci-dessus que l’ajout d’un élément porteur procure un accroissement en Coefficient de Portance de ~ 0,22 pour 10 degrés ce qui correspond à 1,26 par radian (en référence à la surface d’un unique plan porteur).

En référence à la section de passage entre deux plans, à savoir le produit de l’envergure 0,2 m par l’écart entre plans, qui vaut une demi-corde soit 0,05 m, soit une section de passage de 0,01 m, l’ajout d’un élément porteur entraîne un accroissement du Coefficient de Portance de ~2,50.

Cette valeur de 2,50 est donc un peu plus forte que la valeur théorique que nous avons tirée de la simple prise en compte des Quantités de Mouvement. Un coefficient de Portance Interne supérieur à 2 étant physiquement exclu, cette valeur de 2,5 ne peut se concevoir que :

( parce que l’écoulement extérieur des plans porteurs extrêmes (intrados et extrados) est plus porteur que l’écoulement extérieur sur l’intrados et l’extrados d’une seule aile (moins de pertes d’extrémité, nous y reviendrons à la fin de notre texte) ;

( parce que, les assemblages de plans testés ne présentant pas de plaque d’extrémité, l’augmentation du nombre de plans internes diminue les pertes d’extrémités. Cependant, cet effet devrait s’atténuer au fil de l’ajout de plans supplémentaires, tendance que ne montrent pas les courbes du graphe exploité par nous.

Les mêmes trois auteurs ont effectué également en soufflerie des comparaisons entre ces "cascade fins" (formés de plaque planes) avec d’autre "cascade fins" à lames profilées symétriquement (NACA0012). Nous empruntons à un autre texte auquel certains des auteurs ont participé le schéma suivant présentant les deux types de modèles (à gauche sont les modèles à plans profilés, à droite les modèles à plan minces et plats) :

(tiré ici d’un autre texte précisé sur l’image)

Attention au fait que le profil NACA0012 n’est pas aussi épais qu’il apparaît sur ce schéma (il fait 12 % alors que le schéma lui donne ~20 %).

D’autre part, il convient de remarquer que l’écart entre plans adopté ici n’est pas mesuré d’homologue à homologue (ce n’est donc pas exactement le pas entre deux profils).

Ce choix est curieux dans la mesure où il augmente l’emprise aérodynamique générale des multiplans et donc leur surface de captation de l’air : à notre sens, il rend donc difficile la comparaison des mesures touchant les plans profilés avec les plans non profilés même espacés de la même distance .

Ainsi, si l’on part de la situation de la figure 2 ci-dessus (modèle AFC4_F0.5N), la hauteur de passage entre deux plans profilés, mesurée du point d’arrêt d’un plan à celui du plan suivant, est de 0,05 + 0,012 = 0,062 et non 0,05 m comme pour les plans minces et plats (si l’on néglige l’épaisseur de ces derniers) : La différence est quand-même de 24 %.

Cette mise en garde effectuée, les comparaisons effectuées par les auteurs donnent les résultats suivant :

(les courbes à marques plus espacées représentent le CL et CD de modèles à plans profilés)

Comme on pouvait s’y attendre, du moins pour les incidences inférieure à 20°, le profilage n’apporte pas de gain en Portance ; au contraire, il diminue peut-être légèrement celle-ci de 5 à 10°, et ceci malgré l’accroissement de l’emprise aérodynamique de quelque 25  %, ainsi que nous le faisions remarquer.

Néanmoins ce profilage procure une nette diminution de la Traînée, du moins à partir de 5° d’incidence.

Malheureusement pour nous, les auteurs n’indiquent pas à quelle configuration correspondent ces graphes (nombre et écart entre plans, présence ou non de plaque d’extrémité)…

Il nous semble d’ailleurs qu’ils ont évité de présenter clairement les tests concernant les plans cascades avec plaques d’extrémités, les plus intéressants pour nous et pour tous ceux qui s’intéressent aux panneaux cellulaires.

Comme on le verra, ce genre de réticence sera observé par nous chez d’autres auteurs…

Gageons que de plus amples informations sur leurs tests finiront par être publiées par Misra, Kumar, Ghosh et Ghosh dans les années qui viennent.

Tournons-nous à présent vers de véritables panneaux cellulaires :

ÉTUDE  DES  PANNEAUX  DE  LA  CAPSULE  SOYOUZ

EN  CAS  DE  SAUVEGARDE :

Un groupe de sept aérodynamiciens russes de la ville de Korolev, dans la région de Moscou, ont testé en soufflerie un modèle de capsule avec tour de sauvegarde ressemblant fort au vaisseau Soyouz évoqué dans notre introduction.

Leur texte, écrit en anglais, est illustré par un schéma du modèle testé que nous ne pouvons malheureusement reproduire car il est affecté du signe © signalant un Copyright. Néanmoins leur modèle est très proche de l’actuelle capsule que l’on voit fort bien sur le schéma et la photo suivants :

Source : Grid Fin Stabilization of the Orion Launch Abort Vehicle.

Le texte russe présente la courbe du Coefficient de Force Normale CN (appelé Cy*). Ce sont les courbes à marques non barrées (mesures “without jets”), dont nous avons repéré l’aboutissement à M 0,4 en rouge :

Par exemple, à l’incidence 3°, le CN du corps complet ou Cy* (capsule plus ses panneaux) est très légèrement inférieur à 0,3. De même, aux incidences 6° et 9°, ce CN est très légèrement inférieur à 0,6 et 0,9.

Cette évolution tout à fait linéaire conduit à un CNα de ~ 5,6 (par radian) (cette valeur ne variant qu’assez peu en subsonique avec le nombre de Mach, surtout pour les faibles incidences, comme on le voit ci-dessus).

Quant à la position du Centre de Pression en subsonique (caractérisé ci-dessus par le critère appelé trompeusement Cd), elle se situe dans l’entrelacs du jeu de courbes supérieures (il s’agit toujours des courbes à marques non barrées) : notre trait rouge le place à 86 % de la longueur du vaisseau.

Le parfait resserrement de ces courbes pour les différentes incidences  indique bien la constance en position du CPA et prouve accessoirement que la linéarité des phénomènes de stabilité n’est pas un vain mot.

Nous avons calculé selon la Théorie des Corps Élancés le Centre de Portance de cette capsule, en nous basant sur le dessin réalisé par les auteurs (non présenté ici).

Ce dessin, comme le dessin et la photo ci-dessus, fait état de la corolle de quatre tuyères de la tour de sauvegarde. À notre sens, cette corolle développe une Portance malgré l’angle très ouvert de sa partie centrale (comme tout corps non-élancé qui se respecte). Il est cependant assez difficile de lui allouer une surface frontale.

Dans le doute nous avons considéré que la surface frontale de cette corolle s’avançait diamétralement jusqu’au premier tiers de chaque tuyère :

(que les auteurs nous pardonnent cette référence à leur dessin)

C’est à cette aire frontale estimée que nous avons attribué un CNα propre de 2 par radian )

Le reste de la surface-enveloppe de la capsule dessine un Corps Élancé assez classique ; le voici ci-dessous en rouge, à gauche :

La figure de droite symbolise en rouge également les CNα généré par chaque élément de surface de la capsule.

Le CPA est calculé de cette façon à  54,83 % de la longueur totale du vaisseau (de la pointe de la tour de sauvegarde jusqu’au culot) : c’est le tiret horizontal rouge..

Si l’on ne prend pas en compte dans ce calcul cette corole de tuyère sous la forme dudit cône, le CPA se trouve rejeté en arrière de quelque 5 % (non représenté).

Dans ce calcul, nous avons classiquement accordé à tous les accroissements de section élémentaire un CNα de 2 (en référence à cet accroissement).

Si par contre l’on s’entiche d’attribuer une Portance linéaire aux partie strictement cylindrique de ce corps, le CPA s’en trouve reculé vers le culot de 1,2 %. , soit assez peu puisque la hampe cylindrique de la tour compense la partie cylindrique de l’habitacle…

Les esprits scrupuleux noteront que nous n’avons pas pris en compte dans notre bilan de Portance l’avers de la corole de tuyère : il doit s’y développer un tourbillon éloignant l’écoulement de la hampe sur deux ou trois diamètres de celle-ci…

Sur la base (contestable) de cette détermination du CPA du vaisseau, et en reprenant la mesure du CNα  effectuée par les auteurs russes  pour l’ensemble vaisseau plus les panneaux cellulaires autour de 0° (à savoir les 5,6 déjà évoqués), nous pouvons nous risquer à effectuer dans Word la composition graphique des deux Portances en jeu : ces deux Portances sont celle du vaisseau (assimilable à 2) et celle des panneaux, (assimilable à 5,6 – 2 = 3,6) :

attention au tracé et aux textes bleus dans Word !

Le CPA qui découle de ce tracé graphique tombe à 1 % de celui mesuré par les aérodynamiciens russes (c’est le tiret fuchsia) : empressons-nous de dire que ce succès ne peut qu’être mis sur le compte du hasard.

Il convient de préciser de plus que la section de référence des CN n’est pas définie avec précision dans ce texte où l’on trouve seulement la mention : “midsection  area  (flight vehicle reference area)”.

Néanmoins si l’on opte pour la section frontale du vaisseau comme surface de référence, on obtient les résultats tout à fait réalistes ci-dessus…

Au demeurant, puisque ce sont les qualités de Portance des panneaux qui nous intéressent, il nous reste à les établir en fonction de leur surface de passage.

Nous le disions à l’instant, le CNα de 3,6  des quatre panneaux est établi en référence à la midsection du vaisseau . Ce terme, choisi par la version anglo-saxonne du texte, est d’ailleurs assez malheureux dans la mesure où la section de référence probable (celle du culot du vaisseau) n’est en rien située vers le milieu de celui-ci (comme ce serait le cas approché pour un dirigeable ou beaucoup de voitures). Nous pensons néanmoins que la section de référence est bien celle du culot du seul vaisseau (sans prise en compte de celle des panneaux). En fait, on peut penser que le traducteur a confondu la notion de maîtresse-section avec celle de section médiane.

Évaluation de la Surface de Portance Équivalente des panneaux :

Notre exploitation du texte attribue aux quatre panneaux le CNα de 3,6.

La Surface de Portance Équivalente de ces quatre panneaux est donc de 3,6*Scapsule (Scapsule étant la section de culot de cette capsule).

Le schéma accompagnant le texte russe n’est pas particulièrement précis, mais nos mesures nous indiquent que chacun des panneaux cellulaires offre une section de passage de 0,287 fois la section de culot du seul vaisseau.

La section de passage des quatre panneaux est donc S4Pan = 1,148*Scapsule.

Cela revient à écrire que Scapsule = 0,871*S4Pan .

Comme la Surface de Portance Équivalente des quatre panneaux est 3,6*Scapsule , elle est donc aussi de 3,6*0,871*S4Pan = 3,136 S4Pan).

Ce coefficient de 3,136 caractérise également la Portance d’un unique panneau, mais en valeur moyenne, car (on l’a vu) il est plus fort pour certains panneaux et plus faible pour d’autres.

D’ailleurs il faut aussi remarquer qu’il ne caractérise pas non plus la Portance moyenne d’un seul panneau isolé : la Portance des panneaux cellulaire montés sur la capsule doit, comme dans le cas d’ailerons plans classiques, être augmentée du fait de l’interaction du fuselage sur l’empennage et également du fait de l’interaction de l’empennage sur le fuselage .

Rappelons la première de ces interactions, celle du fuselage sur l’empennage, dans le cas des empennages d’ailerons plans classiques. Nous avons représenté ci-dessous ce qu’il advient des filets d’air bleu clair lorsqu’au lieu de contourner librement le fuselage (cas où, on s’en souvient, ils sont censé ne pas produire de Portance) ils rencontrent les deux ailerons placés en incidence α par le mouvement de lacet de la fusée dans un plan horizontal :

Ce schéma explique qu’il existe sur les ailerons un surflux qui augmente leur efficacité  . On peut évidemment voir le phénomène comme la création, par le corps de la capsule en incidence, d’un venturi accélérant l’air qui doit le contourner.

La disposition des panneaux cellulaires de la capsule Soyouz est, bien sûr, assez différente de la disposition des ailerons classiques sur leur fuselage, mais de la même façon, certains panneaux cellulaires, parmi les quatre de la capsule, vont connaître, à notre sens, un surflux dû à la présence de cette capsule. Ce sera le cas, nous semble-t-il, au moins pour les panneaux supérieur et inférieur lorsque l’on considère que la capsule effectue toujours une embardée en lacet dans un plan horizontal comme sur le schéma ci-dessus :

(devant la difficulté de la représentation, nous n’avons schématisé que les filets d’air traversant le panneau supérieur)

Pour illustrer ce phénomène de surflux, reprenons encore une image de Karl S. Orthner qui, dans sa thèse, a fait calculer par Fluent l’écoulement autour d’un corps ogivo-cylindrique muni de panneaux cellulaires :

Ce corps est ici à une incidence de –5° en tangage . On remarque bien que le panneau horizontal qui nous fait face est l’objet d’un flux supplémentaire en provenance du fuselage.

Évoquons juste l’autre interaction, celle de l’empennage sur le fuselage, qui produit le résultat de rendre porteur le fuselage au droit de cet empennage . Elle est, d’après les Barrowman, plus faible que la première interaction, mais elle existe.

Les fuséistes utilisent pour prendre en compte de ces deux interactions cumulées un coefficient multiplicateur (multiplicateur du CNα de l’aileron isolé) dont la valeur va de 2 pour les très petits ailerons à 1 pour les ailerons d’envergure infinie (absence d’interactions, donc).

Plus précisément, la valeur de ce coefficient multiplicateur est fonction de l’envergure relative des ailerons e/D (quotient de l’envergure e d’un aileron par le diamètre D du fuselage).

La valeur mathématique de ce coefficient d’interactions ailerons ↔ fuselage est :

CoefInter = (1 +  )

( e étant l’envergure unitaire de l’aileron (de l’emplanture au saumon)

( et D le diamètre du fuselage qui porte les ailettes.

En première intention nous reprendrons donc la même valeur mathématique du coefficient d’interactions empennage ↔ fuselage, pour au moins deux des quatre panneaux, ceux qui se présentent normalement au plan de l’incidence (plan de lacet horizontal ci-dessous :

Comme, dans le texte des auteurs russes, l’envergure relative des panneaux de Soyouz peut être mesurée à 0,57 ou 0,47 selon l’endroit où on la mesure (le dessin ne brille pas par sa précision, nous l’avons dit), le Coefficient d’Interactions vaut 1,47 ou 1,51. Adoptons la valeur de 1,5, par exemple.

Si seuls deux panneaux jouissent de ce surflux, le Coefficient d’Interactions moyen est moitié : c’est 1,25.

La Surface de Portance Équivalente moyenne pour l’un des quatre panneaux isolé en devient :

3,136/1,25 *S1Pan = 2,51 S1Pan

C’est donc 2,51 qui serait le coefficient de Portance (ou CNα) des panneaux cellulaires de la capsule Soyouz lorsqu’ils sont isolés (sans influence de la capsule).

On gagne d’ailleurs, à titre de vérification, à refaire ce calcul à l’envers, en partant de ce coefficient de 2,51 :

Portance totale de l’empennage = 2*1,5*2,51 S1Pan + 2*2,51 S1Pan = 12,55 S1Pan

Cette Surface de Portance Équivalente est celle de tout l’empennage. Pour un seul panneau elle sera en moyenne de 3,137 S1Pan (nous étions partis de 3,136 pour cette valeur moyenne)…

Attention au fait que, dans l’extraction de ce Coefficient de Portance, nous n’avons pas considéré le phénomène de masquage du panneau sous le vent  du fuselage (nous y reviendrons). Si nous avions tenu compte de ce phénomène, nous aurions dégagé comme CNα une valeur un peu plus forte…

Acceptons donc cette valeur de la Surface de Portance Équivalente de 2,51 pour un panneau isolé (valeur tirée du texte des auteurs russes) : Est-elle conforme à notre évaluation par la somme de l’apport des Portances interne et externe ?

Évaluation du CNα des panneaux de Soyouz  par un calcul selon nos hypothèses

Portance Interne :

Nous avons dit que l’apport de Surface de Portance Équivalente dû à la Portance Interne est de 2 S1Pan (S1Pan étant la surface de passage d’un panneau isolé).

Dans le cas du modèle de Soyouz testé en soufflerie par les auteurs russes comme dans le cas du véritable vaisseau spatial Soyouz, les cellules des panneaux sont disposées à 45°. Éclairé par certains rapports d’essais en soufflerie (comme ceux relatés dans le texte d’Hiroshima et Tatsumi, exploité par nous à la page 81), nous considérerons dans ce texte que cette orientation à 45°des cellules d’un panneau n’a pas d’influence sur la Portance Interne produite par ce panneau. Autrement dit, nous considérerons que quelle que soit l’orientation des mailles qui la constitue, une cellule assure une déflection complète de l’écoulement qui la traverse :

Portance Externe :

Quant à l’apport externe des bords-envergures, nous avons dit qu’il est celui que fournirait un seul profil de même corde et de même envergure que ces bords-envergures.

Pour le calculer, il nous faut donc connaître les dimensions des bords envergure des panneaux.

Les auteurs russes ayant, à l’aide de corrections diverses, ramené les coefficients aérodynamiques déterminés en soufflerie à ceux des vrais panneaux, ce sont les dimensions des vrais panneaux que nous devons de même utiliser pour déterminer la Portance Externe générée par les bords-envergure.

Hélas, nous ne savons pas quelles sont les dimensions des vrais panneaux dont les auteurs sont partis (leur vaisseau Soyouz est très proche du vaisseau spatial habité actuellement en service, mais ce n’est pas tout à fait le même).

Dans le doute, nous avons quand-même choisi de prendre des mesures sur les panneaux du vaisseau spatial actuel (parce que nous pensons que la dimension des cellules a été fixée d’emblée au moment du choix de ce système de stabilisation et donc que les auteurs russes ont utilisé cette dimension de cellules qui est restée inchangée depuis le début).

Nous allons donc déterminer les dimensions des bords-envergure par l’analyse de la photo déjà présentée plus haut : celle-ci semble indiquer un allongement des bords envergure de 10 (nous tenons compte du fait que ces bords sont plus grands que les panneaux eux-mêmes).

Rappelons notre méthode : Sur le schéma ci-dessous, chaque filet d’air venant horizontalement (de la gauche et légèrement vers nous) se trouve défléchi vers sa propre gauche en traversant les cellules (tout en restant dans un plan horizontal).

Les bords externes du panneau forment pour nous un extrados (en bleu turquoise) et un intrados (face arrière du bord du panneau, qui nous est cachée).

Et nous avons expliqué que nous recollions par la pensée ces deux surfaces pour reconstituer une aile unique, mince et plane.

L’allongement de cette aile plane, nous l’avons dit, est 10.

En vertu de la formule semi-empirique de Diederich restreinte au cas des cas des ailerons sans flèche, à savoir :

CNα =

…équation où :

CNα est le gradient de Portance Normale de l’aile par radian d’incidence, en référence à sa propre surface,

et A l’Allongement aérodynamique de l’aile, à savoir ici e/c .

…un tel allongement de 10 promet donc un coefficient CNα de 5,15 (en référence à l’aire d’un bord-envergure)

L’observation des photos de la vrai Soyouz nous indique que les bords envergures ont chacun une surface de 0,17 S1Pan.

La Surface de Portance Équivalente des bords porteurs du panneau est donc 5,15*0,17 S1Pan = 0,88 S1Pan.

Cette Surface de Portance Équivalente Externe est donc à rajouter à la Surface de Portance Équivalente Interne.

La Surface de Portance Équivalente Totale du panneau isolé est donc, d’après nos comptes et nos suppositions de :

Séqu1Pan Isolé = 2,88 S1Pan

…qui est notre estimation de la Surface de Portance Équivalente d’un panneau d’aire S1Pan formé de 10x10 cellules cubiques.

Le résultat que nous avions dégagé, pour un panneau isolé, des tests en soufflerie russes était 2,51 S1Pan : nous sommes donc dans le même ordre d’idée…

Rappelons d’ailleurs que, ainsi que nous l’avons dit, nous n’avons pas tenu compte, dans notre exploitation des données numériques du texte russe, du phénomène de masquage du panneau sous le vent. En tenir compte nous aurait conduits à tirer dudit texte russe une valeur plus forte du CNα.

Pour terminer avec cette exploitation du texte des auteurs russes, nous pouvons signaler que ces auteurs ont dû, pour des raisons de fabrication, diminuer le nombre des cellules des panneaux de leur maquette . Ils notent : « […] avec une échelle plus petite que 1/10ème, il est impossible d’honorer la similarité géométrique des fines parois des panneaux cellulaires. »

Pour respecter les différentes obligations de similitude (Reynolds, Mach, etc.) les auteurs ont donc construit plusieurs types de panneaux en adaptant certaines de leurs dimensions en fonction du résultat qu’ils souhaitaient obtenir. En particulier nous notons : « En particulier, quand ce sont les capacités de portance des panneaux qui sont simulées, la réduction du nombre n de plans [nombre de cellules, donc] est compensée par le choix d’une corde b plus longue.  »

Cette observation des auteurs nous convient parfaitement en ce sens que nous défendons l’idée que les cellules des panneaux doivent être d’une corde relative conséquente (autour de l’unité) pour que la Portance Interne puisse se développer totalement. Dans ces conditions, si les auteurs russes ont dû, pour des raisons de fabrication, diminuer le nombre des cellules de leurs panneaux, cela s’est traduit par une augmentation du côté de ces cellules et ils ont naturellement été amenés à "compenser" cette augmentation par une augmentation équivalente de la corde des cellules (ceci pour que la Portance Interne puisse s’avérer constante lors de cette modification de la taille des cellules)…

Peut-on linéariser la formule de Diederich pour les allongements usuels des

bords-envergures des panneaux cellulaires ?

Nous avons déjà cité la formule semi-empirique de Diederich restreinte au cas des cas des ailerons sans flèche :

CNα =

…équation où :

CNα est le gradient de Portance Normale de l’aile par radian d’incidence, en référence à sa propre surface (ici e*c)

et A l’Allongement aérodynamique de l’aile, à savoir ici e/c .

Si l’on dessine la courbe de ce CNα de Diederich selon les valeurs de l’allongement A, on trouve cette courbe, avec deux linéarisations possibles :

Comme la corde c des bords-envergures est en général celle des cellules (sauf peut-être sur les panneaux de Soyouz), si l’on opte pour des cellules cubiques, l’allongement A des bords envergure sera lié à la densité des cellules (ou si l’on veut le nombre total de cellules d’un panneau) : si ce nombre est grand, les bords envergures présenteront peu de corde et donc un plus grand allongement A.

Ces deux linéarisations peuvent donc correspondre à un classement des allongements usuels des bords-envergures en deux catégories :

( les allongements des petits panneaux allongés (à bords-envergures plus long que les autres bords) que l’on trouve sur la plupart des missiles et que l’on trouvera sur les fusées d’amateurs,

( et les allongements des panneaux stabilisateurs des grands vaisseaux spatiaux (genre Soyouz et N1).

Pour ces deux catégories, on pourra utiliser les deux linéarisations dessinée en noir sur le graphe, à savoir :

0,1754*A + 3,4629

et :

0,0517*A + 4,696

Néanmoins, les courbes de coefficients plus simples :

0,18*A + 3,45

et :

0.052*A + 4,59

…produisent également de bons résultats…

Une autre façon d’approcher la courbe de Diederich serait de considérer la parabole osculatrice représentée avec sa formule sur le graphe suivant :

Cette parabole décroche nettement à l’allongement 15.

EXPLOITATION  D’AUTRES  TEXTES :

Continuons nos découvertes avec un texte de Washington et Miller.

Ils ont réalisé la comparaison de cinq panneaux cellulaires, chacun de ces panneaux se différenciant des autres par la modification d’un seul de ses paramètres (nombre de cellules, corde, etc.) :

La première constatation qui peut être faite sur ce graphe est que le CN du panneau G14, d’envergure très légèrement supérieure à celle du G12 :

…ne profite pas de l’augmentation du nombre de cellules (on peut penser que la très légère augmentation du CN du G14 n’est due qu’à l’augmentation de sa surface de passage).

Dans le passage du G12 au G14, qui se fait à corde absolue constante, la corde relative passe à peu près de 1 à 1,5. La corde du cadre (celle des bords-envergure) reste constante.

On doit donc constater que l’augmentation de la corde relative au delà de l’unité est inutile (on peut même penser qu’elle augmente la Traînée), alors même que cette augmentation entraîne un accroissement de ce que certains auteurs appellent la surface latérale de Portance (projection de toutes les cloisons de cellules dans la direction de la Portance, qui est bien sûr horizontale sur le schéma ci-dessus)  ; mais nous aurons l’occasion d’y revenir.

Cette figure 11 illustre également le problème de l’optimum de la corde relative des cellules :

Le doublement du côté des cellules du panneau G13 (à corde égale en dimension absolue) dessine le panneau G15 (Short chord) : celui-ci présente donc une corde relative moitié (0,52 au lieu de 1,03) à bords-envergure égaux :

Dans les faits, le G15 Short chord développe une force normale peu différente de celle du G13, du moins de 0 à 5° d’incidence

Cette quasi-équivalence des CN pour les faibles angles est d’ailleurs évidemment celle que pronostiquerait le calcul effectué selon nos hypothèses de base (même surface de passage et même corde pour la portance externe), même s’il faut convenir que de 5 à 10°, cette diminution de la corde relative des cellules ne semble pas très favorable au CN.

En tout cas pour cette seconde plage d’incidence, le CN de ce panneau G15 Short chord n’est plus du tout conforme à celui (linéaire) prévu par nos calculs.

Nous avons toujours pensé que la corde relative d’un panneau cellulaire se devait d’être unitaire (ou d’une valeur peu inférieure à l’unité), mais cette comparaison entre le G13 et le G15 Short chord de corde relative moitié est plutôt à l’avantage du Short chord pour les faibles incidences puisqu’on est tout à fait justifié à penser qu’il développera également une Traînée axiale nettement plus faible…

Retenons donc que ce panneau G15 Short chord n’est plus justiciable de notre calcul de CNα  au-delà de l’incidence (faible) de 5° et que nous attribuons cela à sa faible corde relative.

Il apparaît d’ailleurs sur la même figure 11 que ce Panneau G15 se distingue par son comportement des panneaux de plus forte corde relative : de 0 à 10° (plage qui nous intéresse) les courbes des quatre autres panneaux sont plus ou moins homothétiques, mais seul le G15 casse sa pente à partir de l’incidence 5°…

À titre de contre expérience, Washington et Miller ont eut la bonne idée d’augmenter la corde relative de ce panneau G15 Short chord depuis 0,52 jusqu’à 0,79, ce qui conduit au panneau G16 (Long chord). Cet allongement de la corde relative augmente visiblement la force normale et la passe à 14 % de plus que celle du panneau d’origine G13 (qui présente pourtant une corde relative de 1,03).

Ce comportement tendrait à signifier que l’augmentation de la corde augmente la force normale, mais il faut remarquer que cette augmentation de la corde peut fort bien produire ce bénéfice par simple augmentation de la Portance Externe (la corde des bords-envergure étant passée de 0,384 in à 0,584 in).

De fait, sur des panneaux tels que le G 16, la surface portante des bords-envergures devient assez importante par rapport à la section de passage. Un calcul utilisant la formule de Diederich montrera plus bas que l’apport de la Portance Externe des bords-envergures est de 1,7 pour ce panneau G 16 (en référence à la section de passage du panneau) alors que cet apport, pour la panneau G 13, dont les bords-envergures présentent beaucoup moins de corde, n’est que de 1,1.

Au total, nous calculons (selon nos hypothèses de départ) la Portance du G 16 à ~3,7 et celle du G 13 à ~3,1. Notre calcul place donc le G 16  19 % plus haut en Portance que le G 13 (alors que le test en soufflerie le place 14 % plus haut à 10° d’incidence).

Cette comparaison des panneaux G 13, G15 et G 16 ne contrevient donc pas frontalement à nos hypothèses (nous y reviendrons), tout au plus peut-elle inciter à penser que le valeur optimum de la corde relative n’est pas forcément de 1, mais qu’elle pourrait être plus proche de 0,75…

Dans ces réflexions sur le dimensionnement de la cellule de base des panneaux, il nous semble qu’on gagne à pratiquer la dichotomie Portance Interne / Portance Externe :

( Quant à la Portance Interne, en effet, notre idée est que la déviation complète du flux est atteinte pour une corde un peu inférieure à l’unité ; toute augmentation de corde relative au-delà de ces valeurs sera donc néfaste en Traînée (par augmentation de surface de friction).

( Quant à la Portance Externe, il est évident que l’augmentation de la corde relative produira un gain en surface Portante et donc en Portance .

Néanmoins si cette dichotomie renseigne, selon nous, sur la Portance à attendre d’un panneau, elle ne renseignera pas sur sa Traînée. Sur ce point, notre idée est que ce sont les panneaux de corde relative un peu inférieure à l’unité qui donnent le meilleur rendement, ou autrement dit la meilleure Finesse (le mot Finesse étant ici utilisé dans son acception aérodynamique, à savoir pour signifier le rapport Portance /Traînée).

Ceci explique sans doute qu’on ne trouve quasiment pas de panneaux cellulaires de corde relative supérieure à l’unité.

Observons au passage que Washington et Miller, contrairement à beaucoup d’autres chercheurs, ont donné à l’embase de leurs panneaux une forme profilée : l’air est libre de passer entre les bras de cette embase (passage souligné ci-dessous en rouge) :

Néanmoins, cette surface de passage additionnelle crée une cellule de corde relative nettement plus faible que celle des cellules courantes du panneau (ce qui, dans nos hypothèses, doit nuire à son efficacité en Portance). C’est pourquoi nous n’intégrons pas cette surface de passage dans la surface de passage du panneau.

Nous proposerons pourtant, dans le courant de ce texte, une façon simple d’évaluer la Portance interne due à cette section de passage additionnelle…

Les mesures de Portance ci-dessus ont cependant été effectuées à M 0,7, ce qui est un peu rapide, à notre goût, car pour ce Mach les panneaux cellulaires voient leur aérodynamique passer en transsonique (nous y reviendrons) :

Mais pour notre grand intérêt, le même texte donne le relevé à M 0,35 de la Portance de deux panneaux isolés (donc sans présence de fuselage)  :

La courbe faisant état du CN du panneau G13 possède une pente de 0,3 pour 10° (segment rouge), soit 1,7 par radian.

Celle attachée au panneau G14 montre une pente de 0,17 pour 10° (segment bleu), soit à peu près 1 par radian.

Les cellules de ces deux panneaux possèdent la même corde absolue 0,384 in.

La surface de référence utilisée pour ces panneaux reste celle d’un corps ogivo-cylindrique de 19,635 in², comme dans tout le reste du texte.

Le panneau G13 présentant une surface de passage de 8,258 in² , sa Surface de Portance Équivalente est :

1,7*19,635/8,258 = 4,04 S1PanG13 par radian

Le panneau G13 testé sur plaque plane, hors de présence du fuselage, présente un CNα propre de 4,04 par radian (en référence à sa propre section cellulaire de passage).

Insistons sur le fait que ce Coefficient de Portance propre de 4,04 est celui du panneau isolé sur une plaque plane (hors de présence du fuselage).

Quant au panneau G14, de moindre envergure, il présente une section de passage de 5,31 in². Son CNα se hisse, selon le même jeu sur les surfaces de référence, à 3,60 S1PanG14.

Le panneau G14 testé hors de présence du fuselage présente un CNα propre de 3,60 par radian (en référence à sa propre section cellulaire de passage).

Il ne tient qu’à nous de vérifier que cette différence dans le coefficient de Portance propre est essentiellement due à la moindre Portance apportée par les bords-envergures du panneau G14 :

Calculons d’abord, par notre méthode et selon nos hypothèses de base, le coefficient de Portance propre du panneau G13 (nous avons déjà donné les résultats de ces calculs lors de notre comparaison entre le G 13 et le G 16) :

L’allongement des bords-envergures de ce panneau est de 13,5 . Ceci promet à ces bords un Coefficient de Portance propre de 5,42 (selon la formule de Diederich).

La surface portante de ces bords étant de 0,384 in * 5,178 in = 1,99 in², il en résulte que la Surface de Portance Équivalente de ces bords est :

1,99*5,42 = 10,77 in², ou encore : [10,77 in²/8,258 in²] S1PanG13

…soit 1,30 S1PanG13

Notre évaluation de la Surface de Portance Équivalente du panneau G13 est donc [2 + 1,30] S1PanG13 = 3,30 S1PanG13.

Ce coefficient de Portance propre de 3,30 doit être comparé aux 4,04 mesurés par les auteurs : notre méthode commet ici une erreur de 18 %, ce qui est beaucoup.

Pour le panneau G14, dont les bords-envergures offrent un allongement de 9,84, la formule de Diederich prédit un coefficient de Portance propre de 5,13.

La surface portante de ces bords étant de 1,45 in², la Surface de Portance Équivalente des bords-envergures est 7,44 in², ou [7,44/5,31] S1PanG14

…soit  1,40 S1PanG14 .

Notre pronostic pour la Surface de Portance Équivalente du panneau G14 est donc de 3,40 S1PanG14 , au lieu des 3,60 S1PanG14 mesurés…

Le succès de ce pronostic (5 % d’erreur) est évidemment infirmé par l’erreur de 18 %  dont notre méthode s’est montrée coupable dans le calcul du panneau précédent G13.

Attirons l’attention sur le fait que dans toute notre étude, nous n’avons jamais accordé aux bords-envergures un allongement doublé du fait de l’effet miroir occasionné par la présence du fuselage…

Attirons de même l’attention sur le fait que pour le cas de ces panneaux G13 et G14, nous n’avons pas compté l’embase ouverte dans la surface de passage (même si nous l’avons compté dans l’allongement et la surface portante des bords-envergures)…

Cette embase est susceptible de produire un petit complément de Portance qui pourrait combler la différence entre nos évaluations théoriques et le CNα mesuré en soufflerie par Washington et Miller. Nous l’évaluons plus bas…

Osons d’ailleurs confier ici que nous jugeons comme exécrable le principe qui consiste à ne pas profiler correctement les bras qui servent d’embase au panneaux cellulaires : s’il existe un passage entre les bras-support des panneaux, il nous semble plus simple de les profiler plutôt que de leur laisser une section carrée ou rectangulaire, ceci parce que l’aérodynamique des barreaux de section carrée ou rectangulaire est extrêmement complexe  et en tout cas beaucoup plus complexe que celle d’éléments profilés ; c’est donc chercher des ennuis que d’intégrer des éléments parallélépipédiques à la partie strictement cellulaire d’un panneau…

Revenons également comme promis plus haut sur le panneau G16 (Long chord) :

Nous avons constaté plus haut lors de la comparaison entre tous les panneaux G12 à G16, que les tests en soufflerie accordaient au G16 (Long chord), à M 07, plus de Portance (14 % de plus) qu’au panneau G13 (Short chord) de même surface de passage mais de corde plus faible.

À combien pouvons-nous évaluer, par notre méthode, le coefficient de Portance de ce panneau G16 Long chord ?

Ce panneau arborant des cellules de 0,79 de corde relative, il est encore justiciable de notre calcul (que nous pensons cependant mieux adapté aux cellules à déflection totale, à savoir aux cellules cubiques ), mais tentons cependant l’expérience :

Le G16 Long chord présente une corde de bords-envergures de 0,584 in pour une envergure de 5,178 in.

L’allongement de ses bords-envergures est donc de 8,87.

Cet allongement promet, d’après Diederich, un coefficient de Portance propre de 5,024.

La surface de Portance des bords-envergures étant de 0,584 in*5,178 in = 3,024 in², la Surface de Portance Équivalente de ces bords est 15,19 in².

Ou encore, la surface de passage du panneau étant de 8,258 in², de :

[15,19 in²/8,258]*S1PanG16 =  1,84 in²

Le Surface de Portance Équivalente du panneau G16 est donc 3,84 S1PanG16.

Cette valeur de 3,84 du coefficient de Portance propre du G16 Long chord (mesuré hors de la présence du fuselage) est donc à comparer :

( d’une part à l’évaluation que nous avons faite selon nos hypothèses du CNα du panneau G13 (Short chord), à savoir 3,30 : L’allongement de la corde du G16 donne donc 16 % de plus d’après notre calcul (ce qui est presque conforme à la figure 11 relevée à M 0,7, laquelle indique 14 %) ;

( d’autre part aux 4,04 mesurés sur le G13 isolé par Washington & Miller à M 0,35 , ce qui frappe notre évaluation d’une erreur de 18  %.

Cette comparaison produit donc un résultat complexe, dans la mesure où notre méthode de calcul souffre d’une erreur relative de 18 % dans l’évaluation du panneau G13 (que nous jugeons pourtant tout à fait justiciable de notre méthode), et dans la mesure où cette même méthode prévoit la bonne progression du CNα lorsque l’on passe du panneau G13 au panneau G16 Long chord…

Washington & Miller donnent également le CNα du panneau G1 en présence d’un fuselage , mais sans nous informer des dimensions exactes de ce panneau :

La valeur de la pente du CN , le CNα à M 0,5, vaut 0,027 (par degré). Elle est d’ailleurs reprise par les auteurs dans leur figure 8 :

Ce CNα , mesuré à M 0,5, vaut 0,027 (par degré).

Par comparaisons avec le panneau G16, nous pouvons attribuer à ce panneau G1 la surface de passage de 5,8 in²  . La surface de référence étant 19,635 in², le CNα du G1, en référence à sa propre surface, est donc :

0,027*19,635/5,8 = 0,0914 par degré ou 5,24 par radian…

L’envergure de ce panneau étant estimée par nous à 3,542 in, on peut tabler un Coefficient d’Interactions classique de 1,41 (les tests étant effectués en présence d’un fuselage de 5 in) .

Ce qui abaisse le CNα du panneau G1 isolé à 3,71.

Le CNα du panneau G1 isolé est 3,71 par radian (en référence à la surface strictement cellulaire du panneau)

Comparons à présent ce CNα avec celui que donnerait notre calcul :

L’allongement des bords-envergures est de 9,22, ce qui donne un CNα propre de ces bords-envergures de 5,07.

La surface de ces bords-envergures étant de 1,36 in², le CNα complet du panneau (relativement à sa surface) de passage est donc :

2 + 5,07*1,36/5,8 = 3,19.

… qui est le CNα complet du panneau G1 isolé en référence à sa surface de passage. La comparaison de ce CNα avec la valeur de 3,71 que nous avons tirée du texte de Washington & Miller est assez forte (notre erreur est de 14 %).

Le sentiment que l’on peut retirer de notre exploitation du texte de Washington et Miller, est que l’embase de tous ces panneaux produit sans doute une légère Portance qu’il pourrait être sage d’intégrer dans nos évaluations.

(les nouvelles valeurs des CNα, dues au changement de surfaces de passage ont été reportée sur le tableau Excel).

Les deux auteurs ayant présenté dans la figure 3 de leur texte le CN  des deux panneaux G13 et G14 placé sur plaque plane (splitter plate, in English, soit plaque séparative ou schismatique), nous avons comparés la pente de ces CN avec celle des CN de la figure 11, ces derniers ayant probablement été mesurés en présence d’un fuselage (nous n’avons pas de certitude absolue à ce sujet).

Cette comparaison nous donne évidemment accès au Coefficient d’Interactions opérant l’amplification du CN des panneaux (ou du moins à une fraction importante de ce coefficient puisque les mesures effectuées ne peuvent intégrer l’action des panneaux eux-mêmes sur le fuselage).

Ce travail nous a amené à dégager pour ledit coefficient des valeurs, un peu trop faibles (et donc suspectes d’erreur, à notre goût) de 1,11 pour le G13 et 1,09 pour le G14 (qui devrait profiter d’une interaction plus forte, étant d’envergure plus faible).

Le calcul classique allouerait au Coefficient d’Interactions fuselage↔panneaux les valeurs 1,32 pour le G13 et 1,4 pour le G14.

Si d’aventure d’autres constats ce genre devaient se présenter, il faudrait bien évidemment en tirer la conclusion que notre valeur du Coefficient d’Interactions est inappropriée. Cependant, ainsi que nous le verrons plus bas, Kretzschmar et Burkhalter donne pour le CN du même G13 en présence d’un fuselage une valeur plus forte qui laisse présager une Interaction, qui nous convient beaucoup mieux, de 1,21 (ce qui ferait les 2/3 de la partie décimale du Coefficient d’Interaction classique de 1,32).

Un texte de Abate, Winchenbach et Hathaway relate les tests aérobalistiques d’un mobile ogivo-cylindrique doté de quatre stabilisateurs aérodynamiques de type lattice fins (ou grid fins),dénominations anglo-saxonne, on le sait, de nos panneaux cellulaires.

Ainsi que le mot aérobalistique le laisse supposer, le mobile est projeté par un canon, ici à des vitesses transsoniques, et son comportement est étudié lors de son passage devant un grand nombre de stations fixes.

Les auteurs proposent la courbe suivante du CNα total des fusées, ce CNα étant exprimé par rapport à la section du fuselage :

Ce CNα  est donc typiquement celui qu’utilisent les fuséistes amateurs pour quantifier la stabilité de leur fusée.

On observe sur la courbe une nette décroissance du CNα dans la région transsonique .

Mais si l’on ne s’intéresse qu’au subsonique, on peut relever, en dessous de M 0,6, la valeur de  ~7,65 pour ce CNα complet (celui du fuselage ogivo-cylindrique et des quatre panneaux “baseline” grid fin.

Le fuselage ogivo-cylindrique utilisé dans ces tests aérobalistiques est d’élancement assez fort :

L’élancement 13 de la seule portion cylindrique nous promet, pour la partie cylindrique du fuselage un CNα de l’ordre de 0,4 , bien que le fait qu’une partie du fuselage soit situé en arrière des panneaux cellulaires nous mette mal à l’aise car nous ne savons pas si nous devons lui attribuer ou non une Portance.

Il faut d’ailleurs remarquer que cette partie cylindrique en arrière des panneaux rend ce modèle original par rapport à beaucoup de ceux que nous étudions dans notre texte…

Si l’on attribue, en subsonique, à la seule ogive le CNα de 2 et au fuselage cylindrique ce CNα de 0,4, celui des quatre panneaux est donc de 5,25.

Cette valeur de 5,25 en subsonique transparaît d’ailleurs sur la courbe relatant la position du CPA de l’engin complet (dessiné le long de l’axe vertical) puisque ce CPA à M 0,6 (horizontale fuchsia) est beaucoup plus proche des panneaux que de l’ogive :

attention à la construction dans Word !

Abate et Consorts placent, sur le graphe ci-dessus, le CPA à 0,627 L ou 10,032 D (flèche fuchsia).

Par contre, la détermination graphique du CPA que nous avons effectuée en rouge dans Word en adoptant les CNα de 2 pour l’ogive et 5,65 pour les quatre panneaux (donc sans prise en compte d’une éventuelle Portance du fuselage) donne un résultat assez différent (horizontale rouge), ce que nous ne nous expliquons pas.

La prise en compte de la Portance linéaire du fuselage cylindrique (placée à la moitié de sa longueur devant les panneaux) rapprocherait légèrement l’horizontale rouge de l’horizontale fuchsia.

Nous avons donc du mal, avec nos réflexes fuséistes, à prendre acte de l’ensemble des apports d’Abate et consorts.

Par chance, le texte de ces auteurs est redondant : en plus du graphe du CNα et celui du XCPA, ils proposent également un graphe du coefficient de Moment Cmα :

À la vitesse inférieure à M  0,6, on peut relever pour le panneau baseline fin le Cmα de17,94 (en référence à la section du corps et à son diamètre ).

Le texte ne le précise pas, mais le Centre des Moments doit être pris au Centre des Masses dudit corps, celui-ci étant placé par les auteurs à 7,64 D de la pointe de l’ogive .

Si l’on effectue le quotient du Cmα de 17,94 par le CNα total de 7,65 (relevé par nous sur la figure ci-dessus, on trouve le bras de levier 2,3451 (en calibres à partir du CdM). À partir de la pointe de l’ogive, ce bras de levier est donc :

2,3451 + 7,64  = 9,985  (toujours en calibres)

Ce bras de levier total, ou XCPA, est donc à comparer à la valeur du XCPA que nous avons déjà tirée, à la même vitesse, de la figure 5 représentant le coefficient de Force Normale, à savoir 10,032 D : la différence entre les deux XCPA  est de 0,5 %.

Pour achever de lever tous nos doutes, les auteurs précisent que l’équation ayant donné ce XCPA de la figure 5 est :

(pour obtenir le XCPA en calibres, il suffit de remplacer L par d dans cette équation)

Toutes les données fournies par Abate et consorts se tiennent donc, même si nous avons du mal à les interpréter…

Pour essayer d’y voir plus clair, transportons le Cmα de 17,94 depuis son Centre au CdM du corps jusqu’à la pointe de l’ogive ; le Cmα en devient :

Cmα =17,94 + 7,64*7,65 = 76,386 (ce Cmα étant calculé par rapport à la pointe)

Cette valeur du Cmα est évidemment très proche de celle que l’on obtient en effectuant le produit du CNα total de 7,65 par le XCPA de 10,032 D puisque ce produit donne 76,745  (0,5 % de différence).

Dans une première intention, soustrayons à présent de ce Cmα total (par rapport à la pointe) les Cmα  que nous croyons connaître, à savoir celui de l’ogive gothique de 3 calibres :

2* *3 = 2,8

…et celui de la Portance linéaire du fuselage :

0,4*8,75 = 3,5

Nous obtenons un Cmα résiduel (que l’on peut donc attribuer à l’empennage) de :

76,386 – 2,8 – 3,5 = 70,086

Il ne nous reste plus qu’à diviser ce Cmα résiduel par le CNα également résiduel (le CNα total de 7,65 moins les 2 de l’ogive et les 0,4 de la Portance linéaire du fuselage, soit 5,25) :

70,086 / 5,25 = 13,35

…valeur qui est le bras de levier du CNα imputable à l’action de l’empennage (cette action prenant en compte la Portance du fuselage).

Malheureusement, l’abscisse de cet empennage est 14,5 !

Comme on peut difficilement soutenir que les panneaux cellulaires interagissent sur le fuselage à ce point en avant de leur implantation, le calcul ci-dessus suggère qu’un autre moment introduit dans le système une instabilité (instabilité car le moment mesuré, à savoir 13,35*5,25 = 70,086, est moins stabilisant que le moment 14,5*5,25 = 76,125 auquel on s’attendait).

La première explication qui nous vienne à l’esprit (en l’absence d’autres informations) serait que le fuselage développe une Portance linéaire assez forte et appliquée plus en avant que son milieu ; mais cette explication produit des résultats trop faibles.

Abate et Consorts eux-mêmes s’interrogent sur la cause de l’instabilité constatée :

« La sévère variation du Centre de Pression observée dans [ces] tests peut être attribuée soit à un comportement différentiel des cellules autour du Mach critique [le Mach d’engorgement transsonique dont nous reparlerons plus bas], certaines étant choquées quand d’autres pas en fonction du mouvement du missile, soit à l’existence d’un champ de pression réduite agissant sur le corps du missile immédiatement en aval des panneaux. Ces deux possibilités devraient être l’objet d’investigations nouvelles par des tests expérimentaux ou des calculs par ordinateur.  »

La deuxième possibilité, l’existence d’un champ de pression réduite, nous semble être évoquée par ces auteurs, mais c’est notre interprétation, même dans le subsonique franc où nous nous cantonnons (les mesures que nous exploitons ici sont effectuées en dessous de M  0,6)…

Finalement, ces propos d’Abate et Consorts peuvent être pris par les fuséistes comme une mise en garde contre les dangers que représente une queue de fuselage en aval du panneau.

Nous rencontrerons plus loin néanmoins, lors de nos exploitations de textes, de tels fuselages « à queue » ne posant pas de tels problèmes aux auteurs (Kretzschmar et Burkhalter.

Attirons encore l’attention du lecteur sur le fait que dans nos calculs sur l’équilibre en moments de ces modèles, nous avons supposé qu’aucun autre moment ne venait influer sur l’équilibre du corps, en particulier aucun moment dû à la traînée différentielle des panneaux (nous reparlerons de cette possibilité plus bas).

Quoiqu’il en soit néanmoins de cette question , c’est quand-même la valeur  5,25  que nous attribuerons au CNα de l’empennage (son interaction avec le fuselage étant comptée dans cette valeur).

Ici les fuséistes chevronnés noteront que, pour des panneaux cellulaires de cette envergure (0,75D), la valeur de ce CNα est tout à fait usuelle : C’est exactement celle d’un jeu de quatre ailerons carrés de même envergure 0,75D (CNα en référence à la section de l’ogive). Nous retrouverons d’ailleurs plus bas cette équivalence très mnémotechnique dans un texte de Simpson et Sadler.

Mais revenons à notre estimation de la Portance d’un panneau en adoptant cette valeur de 5,25 pour le CNα de l’empennage :

Ce CNα de 5,25, selon un protocole qui sied tout à fait aux fuséistes, est rapporté à la section frontale A de l’ogive ; la Surface de Portance Équivalente des quatre panneaux est donc :

SÉqu4Pan = 5,25 A

…qui est la Surface de Portance Équivalente des quatre panneaux d’empennage déterminée par tests aérobalistiques à M 0,7, A étant la surface de l’ogive du fuselage.

Mais, comme le lecteur l’a compris, nous jugeons plus utile de référencer cette Surface de Portance Équivalente à la section de passage des quatre panneaux. Celle-ci étant de 1,239 A, d’après les données du texte, on obtient alors :

SÉqu4Pan = 5,25 A = [5,25 A /(1,239A)] (1,239A) ≈ 4,24 S4Pan

… S4Pan étant la section de passage totale des quatre panneaux.

Le Coefficient de Portance des panneaux vaut donc 4,24 (c’est le multiplicateur de la surface de passage de ces quatre panneaux).

Il est d’ailleurs important de noter ici que cette valeur de 4,24 est la valeur moyenne du CNα des panneaux en présence du fuselage ; en effet, et comme nous l’avons vu, le fuselage en incidence impose un surflux à l’écoulement qui doit le contourner et ce surflux amplifie la création de Portance de certains panneaux : ceux qui sont normaux au plan de l’incidence (par exemple les panneaux verticaux quand la fusée prend son incidence en lacet dans un plan horizontal, comme ci-dessous les panneaux 2 et 4) :

Nous avons déjà dit que nous appelions principaux ces panneaux qui créent la majorité de la Portance.

Il ne nous semble pas, par contre, que les deux autres panneaux (les panneaux 1 et 3 ci-dessus) soit l’objet d’un surflux. Au contraire, la mise en incidence du fuselage produit un effet de masquage sur le panneau sous le vent du fuselage, cet effet étant surtout sensible pour les incidences moyennes à fortes (pour un fuséiste, c.-à-d. à partir de 3°), nous y reviendrons.

Si l’on admet (mais nous y reviendrons également) que 70 % de la Portance développée par les quatre panneaux l’est par les deux panneaux principaux, la Surface Équivalente de Portance de ces panneaux principaux est simplement :

0,70*4,24 S4Pan = 2,97 S4Pan.

Mais ces panneaux principaux ne sont que deux. Il vaut donc mieux écrire :

2,97 S4Pan = 2,97*2 S2Pan

Le CNα  de ces deux panneaux principaux est donc 2*2,97 = 5,936.

Le CNα mesuré avec le fuselage pour les deux panneaux principaux “baseline fin” par Abate et consorts est donc 5,936, en référence à leur surface de passage.

Mais ce CNα est magnifié, comme nous le disions, par la présence du fuselage ; quelle serait la valeur de leur CNα s’ils étaient isolés ?

Si l’on utilise le même Coefficient d’Interactions que celui pondérant la Portance des ailerons classiques, à savoir :

CoefInter = (1 +  )

…et puisque l’envergure relative de chaque panneau est de 0,75, ce Coefficient d’Interactions vaut 1,4.

En conséquence, c’est un CNα de 5,936 / 1,4 = 4,24 que produiraient ces panneaux s’ils étaient isolés.

Les panneaux baseline fin d’Abate et consorts présentent donc, lorsqu’ils sont isolés (hors de présence d’un fuselage) un CNα de 4,24 (en référence à leur section de passage).

Il est fort intéressant de remarquer d’ailleurs que, dans les derniers pas de calcul ci-dessus, le CNα moyen de 4,24 s’est vu croître jusqu’à 5,936 afin de quantifier le CNα des panneaux principaux (en application de la répartition [70 %, 30 %] de la Portance), puis est de nouveau redescendu à 4,24 afin de quantifier les panneaux principaux isolés (sous l’effet de la démagnification par quotient avec le Coefficient d’Interactions de 1,4). Mais nous y reviendrons un peu plus bas.

Essayons de retrouver cette Surface de Portance Équivalente des quatre panneaux baseline fin selon notre méthode :

La section de passage d’un panneau baseline fin est calculable d’après les données du texte ; c’est :

S1Pan = 0,243 d²   (d étant le diamètre du fuselage)

…ou, si l’on exprime cette surface de passage par rapport à la section A du corps ogivo-cylindrique :

S1Pan = 0,310 A

Cette section de passage nous promet donc, pour un seul panneau, une Surface de Portance Équivalente interne de 2*0,310 A = 0,62 A

Calculons à présent l’apport de portance des bords externes des panneaux principaux. Dans le présent calcul, nous allons considérer que la fusée s’est placée dans une embardée en lacet dans un plan horizontal :

Nous allons donc calculer la Portance des bords-envergure des panneaux 2 et 4 (colorés en bleu dense, pour ceux qui sont visibles).

Le texte donne la corde des panneaux (leur longueur dans la direction de l’écoulement) : c’est 0,118 d. Comme la longueur de leurs grands côtés verticaux (ceux qui s’éloignent du fuselage) est de 0,75 d, la surface portante externe (celle des bords-envergures des panneaux verticaux) est de : 0,118 d*0,75 d = 0,0885 d2.

Il est profitable de faire apparaître π d2/4, la section A du fuselage ; la surface portante externe des panneaux est alors de :

[0,0885 π d2/4]*4/π = 0,11268 A

Si ces bords-envergure verticaux étaient infiniment allongés (ce que l’on peut envisager à titre indicatif), on pourrait leur attribuer un coefficient de Portance de 2π ; leur Surface de Portance Équivalente externe serait alors de :

2π 0,11268 A = 0,7 A.

La fameuse formule de Diederich nous donne cependant une meilleure estimation, sur la base d’un allongement pris comme 0,75/0,118 = 6,3 : le coefficient de Portance est alors de 4,6 (au lieu de 2π pour l’allongement infini).

On trouve alors pour la Surface de Portance Équivalente Externe des panneaux verticaux 4,6*0,11268 A = 0,52 A.

Pour chacun des panneaux principaux (supérieur et inférieur), c’est donc cet apport de la Portance extérieure qu’il faut ajouter à la Portance Interne théorique (que nous avons évalué à 0,62 A) ; la Surface de Portance Équivalente de chaque panneau supérieur et inférieur est donc :

0,62 A + 0,52 A = 1,14 A

On remarque au passage que pour de tels panneaux à cellules cubiques d’allongement frontal assez important :

…la Portance Externe est presque équivalente à la Portance Interne. C’est une chose qui mérite attention dans la mesure où le profilage externe du cadre en devient, à notre sens, plus important…

En référence à leur propre surface de passage, la Surface de Portance Équivalente de ces deux panneaux principaux est, puisque S1Pan = 0,310 A :

1,14 A / 0,310 A = 3,68 S1Pan

Autant dire que notre pronostic pour le CNα de ces panneaux baseline fins isolés, en référence à leur propre surface de passage, est 3,68.

Or nous avons retiré des tests aérobalistiques d’Abate et Consorts la valeur de CNα de 4,24 pour ces mêmes panneaux principaux isolés.

Nous commettons donc, en calculant ce CNα selon nos hypothèses de calcul, une erreur de 27 %  par défaut.

Pour les deux panneaux baseline fin non principaux (secondaires), la Surface de Portance Équivalente Externe serait de 0,26 S1Pan.  Elle est à comparer aux 1,68 S1Pan de celle des panneaux verticaux (ou principaux)

Dans l’introduction du texte des britanniques Simpson et Sadler, nous notons la curieuse formule suivante :

« Les panneaux cellulaires sont aussi utilisés sur divers missiles balistiques de l’ancienne Union Soviétique et ont même été utilisés comme aérofrein d’urgence sur le vaisseau spatial Soyouz TM-22 » .

Cette assimilation des panneaux cellulaires à des freins d’urgence est curieuse, venant d’aérodynamiciens : on ne voit guère pourquoi les ingénieurs russes se donneraient le mal, pour échapper à l’explosion imminente de la fusée porteuse, d’accélérer la capsule tout en la freinant… La cause de cette confusion est que, dans le système de projection des forces des avionneurs, le Cx produit bien des effets directionnels (stabilisants, ici), alors que dans le système de projection des forces des fuséistes, le Coefficient axial (souvent nommé Cx de façon erroné alors qu’on devrait l’appeler CA) ne produit, par définition, aucun effet directionnel. Le tout est de choisir si l’on exprime la Traînée des panneaux (qui peut être assez conséquente) sous forme d’un Cx ou en CA et de se tenir à se choix, puisque ce choix entraîne de prendre en compte ou non la composante directrice de cette Traînée.

Le même texte de Simpson et Sadler, relatant les essais en soufflerie effectués de M 0,7 à M 4,5, fait remarquer que pour un jeu cruciforme de panneaux à Mach 3,5, l’apport en stabilité des ailerons verticaux lors d’une embardée située dans le plan vertical (comme sur l’image ci-dessous) est de 30 % :

« Il est clair, disent les auteurs, que les ailerons verticaux génèrent une portion significative du moment de cabrage. Le gradient, à l’incidence zéro, de l’incrément estimé de moment de cabrage [dû à chacun des ailerons] indique l’apport de chaque aileron dans la stabilité. En utilisant cet incrément estimé , il a été possible de montrer que l’apport de stabilité dû aux ailerons verticaux  est à peu près 30 % sur la plage de nombres de Mach étudiée ».

Or ladite plage de nombres de Mach court de M  0,7 à M  4,5. La remarque des auteurs tend à prouver que cet apport de 30 % vaut également pour M  0,7 et donc pour le subsonique qui nous intéresse.

La figure 4 ci-dessous montre bien la distribution des différents apports de Force Normale évoquée par Simpson et Sadler :

Bien sûr, ces mesures de Forces Normales à la racine des panneaux ont été effectuées à un nombre de Mach très grand mais leurs auteurs étendent à l’ensemble de la plage des Mach les conclusions qu’on peut en tirer sur la contribution des deux couples de panneaux à la force normale (30 et 70 % à l’incidence zéro). Ils reprennent d’ailleurs cette quantification dans la conclusion de leur texte, sans faire aucunement mention du Mach du mobile .

Le léger écart entre les deux courbes supérieures est attribué par les auteurs à un petit désalignement des panneaux .

Ils commentent cette figure 4 de la sorte : « Le panneau sous le vent est le moins efficace aux grandes incidences mais à petites incidences il génère autant de force que le panneau au vent ».

Les quatre courbes accréditent donc bien le fait que les panneaux verticaux (secondaires, pour nous) procurent 30 % de la stabilité en tangage et les deux autres panneaux (les panneaux horizontaux, principaux) 70 %, soit plus de deux fois plus.

Prenons acte, d’ailleurs, que c’est avant 4° d’incidence que cette figure 4 montre ce bilan de 30 % pour les deux panneaux les moins porteurs à M 3,5 :

Ces 4° représentent une embardée de croisière, mais l’on sait que l’embardée maximum de sortie de rampe d’une fusée d’amateur doit être estimée à notre sens à plutôt 10°…

Remarquons encore que les panneaux testés sur cette figure 4 (panneaux L1) :

…ont un allongement (rapport envergure/largeur) assez faible (ils ne sont pas loin d’être carrés), ce qui fait que, si nous raisonnons toujours selon notre intuition, leurs bords ne présentent pas la même disparité d’efficacité que ceux de panneaux plus allongés (nous y revenons à l’instant).

Si nous nous maintenons dans l’hypothèse d’une embardée dans le plan vertical, cette prééminence des panneaux horizontaux peut donc être due à deux phénomènes :

( L’interaction entre le corps de la fusée et les ailerons horizontaux (perpendiculaires au plan de l’embardée) qui multiplie leur efficacité par un coefficient de l’ordre de 1,4 ou 1,5 (selon envergure relative).

( La non existence de cette même interaction dans le cas des panneaux verticaux…

( Un plus faible Portance Externe générée par les bords des panneaux verticaux (dans une incidence dans le plan vertical) du fait de leur moindre allongement et également du fait que le bord collé au fuselage ne peut, dans beaucoup de dessins de panneaux, générer de Portance (le bord extérieur des panneaux verticaux étant le seul à en générer une petite) (nous avons calculé cette Portance plus haut dans notre exploitation de l’un des textes).

( Un masquage éventuel (même s’il est moins net aux petites incidences) du panneau vertical sous le vent, par les turbulences générées par le corps de la fusée dans son mouvement de tangage vertical (filets d’air bleu clair, ci-dessous) :

Cette représentation des filets d’air bleu clair est de nous. La thèse d’Orthner propose, quant à elle, ce résultat du calcul numérique d’écoulement (à M 0,7 et 5° d’incidence) :

Les filets d’air sous le vent du fuselage (au dessus de celui-ci) ne sont pas représentés mais on devine bien, à l’observation du filet d’air le plus haut, l’effet de masquage du fuselage dans cette zone…

La figure 5 du même texte de Simpson et Sadler :

…présente, toujours à M 3,5, la contribution des différents panneaux à la Portance, mais du point de vue des Coefficients de Moments de stabilité :

Comme le Centre de Pression des panneaux cellulaires varie très peu en abscisse, le bras de levier de la force normale des panneaux reste ~ constant  et ce graphe des moments nous donne finalement la même photographie des forces normales que celle de la figure 4, à un coefficient près (11,5, puisque le CPA des panneaux est à cette distance en calibre de la pointe de l’ogive, prise comme centre des moments ).

Sur ce graphe, c’est encore évidemment à 5° que l’on peut mesurer une efficacité de 30 % pour les panneaux œuvrant dans le plan de l’incidence ("fins 2 & 4", marques carrées creuses, à comparer aux "fins 1 & 3", marques triangulaires).

Pour nous faire une opinion sur la constance du Centre de Pression des panneaux, par un rapide traitement d’image, nous avons regroupé par couples les CNα individuels des panneaux de la figure 4, puis nous avons comparé ce CNα "de couple" au Coefficient de Moment des mêmes couples (aux mêmes angles) présenté sur la figure 5 ci-dessus ; les courbes de CNα et de Coefficient de Moment sont bien homothétiques :

Ci-dessus, les marques bleues et rouges représente le CNα des couples de panneaux (sommés sur la figure 4), alors que les traits noirs épais et interrompus sont homothétiques des courbes de moment de ces couples donnée par la figure 5.

Ce partage d’efficacité 30 – 70 % des couples de panneaux est évoqué dans un certain nombre de publications, par exemple celle du Canadien E. Y. Fournier :

Ici, les marques jaunes (deux panneaux disposés en empennage horizontal sur un missile en incidence dans le plan vertical ) sont à comparer aux marques triangulaires rouges donnant le CNα des quatre panneaux.

Dans ce graphe de Fournier, l’apport à M 0,9 des panneaux demeurant dans le plan d’incidence n’est cependant mesuré qu’à 15 % (mais malheureusement en zone pleinement transsonique)…

Une autre mesure, à M 0,3, des apports des panneaux verticaux et horizontaux est encore fournie dans le même texte de Fournier :

L’écart entre les courbes bleue (fuselage + panneaux principaux) et rouge (fuselage avec tous ses panneaux) montre cependant que l’apport des panneaux demeurant dans le plan de l’incidence est de 11 %  à 5° d’incidence. L’auteur juge d’ailleurs comme presque nul cet apport , en annonçant qu’il relève cette physionomie aux autres Mach.

Ceci dit, revenons vers la figure 5 de Simpson et Sadler (reprise ci-dessous), et spécialement sur la courbe la plus basse à marques rouges : cette courbe représente l’apport en Moment de Portance des quatre panneaux (par soustraction, au moment mesuré par la balance principale avec ces quatre panneaux sur le fuselage, du moment dû au fuselage ogivo-cylindrique nu, c.-à-d. testé sans panneaux) :

Il est fort intéressant de constater que cette courbe à marques rouges se tient légèrement sous la courbe à marques bleues (somme des moments des quatre panneaux, mesurés par couple de panneaux) :

Ainsi que le font remarquer les auteurs, cette différence de moments représente l’interaction des panneaux sur le fuselage : on constate donc ici que la présence des panneaux rend bien porteur le fuselage : cet apport de Portance est d’ailleurs bien connu des fuséistes et intégré dans les calculs classiques des Barrowman pour les ailerons plans (au travers du Coefficient d’Interactions).

Rappelons que pour obtenir ces efforts sur les couples de panneaux, les auteurs ont utilisé une balance secondaire mesurant les efforts sur l’un des couples de panneaux .

L'analyse du graphe, bien qu’elle soit rendue malaisée par le défaut de symétrie de la courbe à marques rouges (celle de l’incrément de moment total, qui ne passe pas par l’origine) laisse cependant penser qu’à 5° d’incidence l’apport en Portance de la partie du fuselage concernée par les panneaux se monte à 20 % de l’incrément total…

Ces 20 % mesurés représentent l’interaction des panneaux sur le fuselage et sont à comparer aux 31 % qu’attribue aux deux interactions empennage ↔ fuselage (interactions dans les deux sens) la formulation classique du Coefficient d’Interactions (il pronostique pour cette envergure relative un Coefficient d’Interactions de 1,31).

Gardons en mémoire que ce pourcentage mesuré de 20 % n’intègre pas l’interaction du fuselage sur les panneaux  et que ce graphe est établi à M 3,5 !.

Exploitons à présent les comparaisons effectuées par Simpson et Sadler, à M 0,7, entre un type de panneaux cellulaires, nommé L3, et deux types d’ailerons plans classiques :

Le panneau cellulaire L3 est à cellules cubiques (corde = côté des cellules) comme le L2 (équipant le modèle B1AL2R ci-dessus, mais s’en différencie par une épaisseur plus forte des parois des cellules :

Les auteurs ont dressé le graphe du CNα individuel de l’un de ces panneaux L3 et de l’un des ailerons C1 ou C2. Nous croyons comprendre que ce panneau L3 et ces deux ailerons plans sont testés en présence du fuselage  :

CzP signifie « fin normal force coef. »

Mais que veut dire :01 sur le graphe ci-dessus ?

Et puis en référence à quelle aire ce « fin normal force coefficient » est-il établi ?

La vitesse de M 0,7 est assez forte, mais, même pour nos panneaux cellulaires, elle semble appartenir au domaine subsonique. C’est en tout cas ce que pensent les auteurs britanniques qui étendent les mesures effectuées à la vitesse de M 0,7 à tout le subsonique .

La première appréciation que l’on peut faire, à la lecture du graphe 13a ci-dessus, est que le panneau cellulaire L3 fait au moins jeu égal avec l’aileron carré pour les incidences inférieures à 7°.

Son envergure est un peu plus forte (1,1D au lieu de 1D), et la projection latérale de l’ensemble de ses surfaces (ce que les deux auteurs appellent à tort sa Surface de Portance ) également un peu plus forte : (1,08 D² au lieu de D2).

Au passage, remarquons que bien que la surface projetée latéralement soit du même ordre pour l’aileron carré et le panneau cellulaire, le fait que beaucoup de surfaces de ce dernier se présentent à 45° rend la surface de friction de ce panneau cellulaire (qui en subsonique donnera une part de la Traînée)  fois supérieure à ladite Surface de Portance (nous comptons effectivement 3 D² pour les panneaux L2 ou L3 contre 2 D2 pour l’aileron plan C2) .

Toujours sur le même graphe 13a présenté ci-dessus, la pente de la courbe attachée au panneau cellulaire (construction fuchsia) est de 0,82 pour 10°, soit 4,7 par radian.

Comme la surface de référence est probablement π D²/4  , c’est 4,7*(πD²/4) = 3,69 D² par radian qui est la Surface de Portance Équivalente mesurée sur cet unique panneau.

La section de passage de ce panneau peut être déduite des schémas accompagnant le texte (et déjà montrés) ; c’est S1PanL3 = 0,535D² (nous nous basons principalement sur les dimensions extérieures du panneau).

On peut alors écrire que la Surface de Portance Équivalente de ce panneau est :

[3,69D²/ 0,535D²]*S1PanL3

Soit une Surface de Portance Équivalente de 6,9 S1PanL3 (par radian) pour ce panneau L3 en présence de son fuselage.

Si, comme nous avons lieu de le penser, le panneau bénéficie de l’interaction  fuselage → ailerons, son CNα est magnifié par le Coefficient d’Interactions qui vaut ~1,3125.

Ce qui revient à dire que :

Le CNα d’un panneau L2 ou L3 isolé a été mesuré en soufflerie par Simpson et Sadler comme valant 5,26, en référence à sa section de passage.

Ce CNα est le plus fort que nous aurons rencontré au cours de notre étude.

Appliquons à présent notre méthode pour calculer le CNα de ce panneau :

Notre méthode, rappelons-le, attribue à la surface S1PanL3 ouverte à l’écoulement interne une Surface de Portance Équivalente de 2 S1PanL3 et à l’écoulement externe sur les bords-envergures un CNα propre lié à la surface et l’allongement d’un seul de ces bords-envergure.

L’allongement des bords-envergures est de 6,4 , ce qui leur attribue un CNα propre (par la formule de Diederich) de 4,62.  on trouverait 5,32 pour un allongement (miroir) de 12

Leur surface portante est de, disons, 0,17D*1,1D. Cela donne à l’un de ces bord une Surface de Portance Équivalente de 4,62*0,187D² = 0,864 D².

En référence à la section de passage(S1PanL3 = 0,535 D²), cette Surface de Portance Équivalente vaut encore :

[0,864 D² / 0,535 D²]*S1PanL3 = 1,61 S1PanL3

La Surface de Portance Équivalente complète du panneau est donc :

2 S1PanL3 + 1,61 S1PanL3 = 3,61 S1PanL3.

Cette Surface de Portance Équivalente est celle d’un panneau isolé. En présence du fuselage, ce panneau bénéficie d’un Coefficient d’Interactions de  ~1,3125, ce qui fait passer sa Surface de Portance Équivalente à 4,75 S1PanL3 attention j’ai écrit précédemment 4,69 pour avoir arrondi le coef d’interactions à 1,3.

Il faut constater que nous sommes assez loin des 6,9 S1PanL3 (par radian) déduits du graphe (notre valeur est trop faible de 32 %), même si nous restons, bien-sûr, dans le même ordre de grandeur.

Peut-être n’avons-nous pas bien compris le sens du texte de Simpson & Sadler. En particulier, nous ne savons pas ce que signifie le « :01 » qualifiant l’axe des ordonnées sur le même graphe, bien que ce symbole nous semble une référence à l’unicité du panneau pris en compte…

La mesure de la force normale sur un (ou un couple de panneaux opposés) effectuée par Simpson & Sadler ne peut prendre en compte le léger surcroît de Portance apporté par le fuselage (rendu porteur par la présence des panneaux). Or nous avons compté ce surcroît dans notre calcul du CNα. Si nous ne l’avions pas fait, le CNα de 5,26 tiré des essais en soufflerie et encadré plus haut, s’en serait trouvé encore plus fort.

À titre de vérification calculons le CNα de l’aileron plan carré de Simpson & Sadler par la méthode des Barrowman :

De fait, il est intéressant de calculer le CNα que produit l’aileron carré C2 disposé sur son corps ogivo-cylindrique, puisque ce CNα nous est également donné par les auteurs britanniques dans leur figure 13a.

Surtout, cette vérification sera un moyen de lever le doute sur l’aire de référence choisie par ces auteurs.

Le calcul théorique (à l’aide de la formule de Diederich) nous donne la Surface de Portance Équivalente à attendre de cet unique aileron carré de surface unitaire D² : elle est de 2,6* D²= 2,6 D² par radian .

Le Coefficient d’Interactions à attendre du surflux occasionné par la présence du fuselage est de 1,33 ; il élève la Surface de Portance Équivalente de cet d’ailerons à 3,45 D² par radian.

Cette Surface de Portance Équivalente d’un seul aileron carré, en présence du fuselage, est à comparer à la valeur de ~ 3,27 D² par radian que l’on peut mesurer sur le graphe de Simpson & Sadler (construction rouge ).

Attention au tracé rouge dans Word !

L’écart entre notre calcul théorique (et très classique) et la valeur mesurée en soufflerie est donc assez faible (5 %) et de l’ordre de l’acceptable ; d’autant plus que, pour partie, cet écart doit provenir de l’interaction des ailerons sur le fuselage (ceux-ci rendant le fuselage porteur, ainsi que nous l’avons dit), cette interaction ne pouvant être mesurée par la méthode utilisée en soufflerie .

Le Coefficient d’Interactions aileron ↔fuselage que nous avons utilisée étant de 1,33, le surcroît de CNα qu’il donne est de 0,33*2,6*D² = 0,86 D².

Or une petite fraction (disons le tiers) de ces0,86 D² représente l’interaction ailerons→fuselage, ce qui fait 0,29 D². Or ces 0,29 D² sont bien du même ordre de grandeur que l’écart entre notre CNα et celui qui est mesuré en soufflerie (cet écart étant 0,18 D².

L’assez bonne proximité entre notre calcul du CNα de l’aileron carré et sa détermination en soufflerie lève donc le doute sur le choix effectué par Simpson et Sadler pour la surface de référence : c’est bien l’aire du fuselage π D²/4.

Cette certitude laisse entendre que ce serait notre évaluation du CNα des panneaux cellulaire qui pèche (en pronostiquant une valeur trop faible de 32 %).

Cette mésaventure nous laisse donc perplexe, même si (et nous le verrons lors du bilan de toutes nos exploitations), le CNα de ces panneaux L2 et L3 s’éloigne beaucoup du peloton des autres CNα constatés par nous…

Le même texte de Simpson & Sadler donne une représentation selon le Mach de la pente du moment de stabilité (à zéro degré d’incidence ) du corps ogivo-cylindrique complet doté d’ailerons plats ou de panneaux cellulaires de divers types :

attention aux courbes dans Word !

Nous avons ci-dessus relié les marques rouges et fuchsia en losange par une courbe indicative fuchsia  : elles relatent le comportement des panneaux cellulaires L2 et L3 (qui ne se différencient que par l’épaisseur des cloisons cellulaires).

Le texte constate la bonne stabilité obtenu à M 0,7 avec ces panneaux ainsi que le déficit en transsonique (ici ébauché par la courbe fuchsia à M 1,45, cette courbe montrant des ordonnées moins négatives).

Cette perte de CNα (en valeur absolue) en-dessous de M 1,45 s’explique par l’engorgement transsonique des panneaux cellulaires, phénomène dont nous reparlerons plus bas .

La courbe vert fluo reliant les marques rondes vert fluo et bleues traduit le comportement du jeu d’ailerons carrés (et même super-carrés ).

On peut observer qu’en subsonique (à M 0,7), les panneaux cellulaires sont plus efficaces que ces ailerons carrés (moment plus négatif).

Mais revenons-en aux panneaux cellulaires :

attention aux courbes dans Word !

À M 0,7, nous lisons sur ce graphe, pour le panneau cellulaire L3 (marques fuchsia), une valeur du CMαTot de 2,7.

Ce coefficient est la pente du Coefficient de Moment du corps complet par rapport à la pointe de son ogive et il a été déterminé par degré par les auteurs.

Il peut donc s’écrire aussi CMαTot = 154,7 par radian.

C’est à dire que les auteurs ont mesuré en soufflerie un moment de stabilité valant :

Moment de stabilité = 154,7 q Sog D par radian

…du moins si q est la pression dynamique, Sog l’aire de l’ogive, surface de référence, et D le diamètre maximal de celle-ci, longueur de référence.

Ce moment est le moment de retour au neutre du corps complet (le corps ogivo-cylindrique plus l’empennage de quatre panneaux cellulaires).

Dans la pratique, on peut classiquement donner à l’ogive un CNα de 2 et au fuselage cylindrique qui le suit un CNα de 0,03 par calibre, par exemple appliqué en son milieu (voir notre texte sur cette portance linéaire du fuselage).

Ces règles de calcul octroient au corps ogivo-cylindrique un gradient de Moment de Portance de 3,35 q Sog D par radian (la pointe de l’ogive étant le point de référence des moments) .

Si l’on retranche ce gradient de moment au gradient de moment total du corps doté de ses panneaux, on obtient le gradient de moment suscité par le seul empennage de quatre panneaux :

MαEmp = 151,35 q Sog D par radian

Comme le bras de levier de l’empennage par rapport au centre des moments est annoncé par les auteurs comme très proche de 11,5 D , on peut obtenir une bonne estimation du gradient de Portance Normale de l’empennage (appelons-la FNαEmp) en divisant le moment ci-dessus par 11,5 D :

FNαEmp = [151,35 /11,5 D] q Sog D par radian = 13,16 q Sog par radian

La section de l’ogive étant de 10,75 in², nous pouvons remplacer Sog par sa valeur dans ce libellé :

FNαEmp =  13,16 q 10,75 in² par radian

Les dimensions des panneaux sont précisées par les auteurs, ainsi que le diamètre du corps, de sorte que nous pouvons attribuer à un panneau L3 une section de passage de 0,535 D² ou 7,33 in² (ce qui donne 29,33 in² pour la surface de passage S4pan des quatre panneaux).

Donc nous pouvons écrire :

FNαEmp =  13,16 q [10,75 in² / 29,33 in²] S4Pan par radian

…soit :

FNαEmp = 4,82 S4Pan q  par radian

Le CNα de l’empennage de quatre panneaux (disposés en +, ainsi que le précise les auteurs) vaut donc 4,82 (en référence à la somme de leur surface).

Mais ce que nous préférons connaître, c’est le CNα d’un panneau principal isolé (ce sont ces CNα que nous avons collectés jusque là).

Pour le trouver, nous allons prendre acte de la répartition des portances que Simpson et Sadler ont relevée comme 30 et 70 %.

C'est-à-dire que seuls 70 % de cette Portance Normale de l’empennage de FNαEmp = 4,82 S4Pan q sont dus au couple de panneaux principaux (les panneaux horizontaux, dans ce cas).

Ces deux panneaux développent dont une Portance de :

FNαPanPrinc = 0,70*4,82 S4Pan q

…soit:

3,38 S4Pan q

…ou encore :

6,75 S2Pan (car S4Pan = 2*S2Pan)

Le CNα des deux panneaux principaux est donc 6,75, mais, tel quel, il a été amplifié du fait des interactions fuselage ↔ panneaux.

Le Coefficient d’Interactions, pour l’envergure relative de 1,1 que présentent ces panneaux, est de 1,3125…

Le CNα des deux panneaux principaux isolé serait donc 6,75 / 1,3125, c.-à-d. 5,14 (en référence à leur surface de passage S2Pan)…

Or nous avons écrit plus haut dans un encadré, après étude de la figure 13a, que le CNα d’un seul panneau L2 ou L3  isolé avait été mesuré en soufflerie par Simpson et Sadler  comme valant 5,26, en référence à sa propre section de passage.

Nous retrouvons donc à très peu près la même valeur pour ce CNα calculé d’après le graphe des Moments de la figure 3, la différence de 2 % pouvant être imputée à la fameuse répartition des portances en 30 et 70 %  que les auteurs ne donnent évidemment que de façon indicative pour l’ensemble des Mach étudiés.

Cette contigüité des deux exploitations rend plus criante l’erreur du pronostic de CNα réalisé selon nos hypothèses.

Rappelons en effet que l’application de nos hypothèses conduit, pour ces panneaux cellulaires L2 ou L3, à un CNα de 3,61 nettement plus faible que ces 5,14 ou 5,26.

Nous ne nous expliquons pas ce grand écart pour ces panneaux qui d’ailleurs ont les dimensions du baseline d’Abate et Consorts (pour lesquels nous avions été conduits à un CNα , beaucoup plus raisonnable, de 4,24) ; voici d’ailleurs une comparaison de ces dimensions :

Les deux types de panneaux bénéficient de cellules cubiques et présentent à 2 % près le même rapport envergure/largeur de passage.

La seule différence aérodynamique notable est que les panneaux de Simpson et Sadler sont montés sur un fuselage d’un diamètre un peu plus faible (cercles rouges).

L’échelle des corps n’intervenant pas dans notre étude (ou très peu par le Reynolds, pour la friction), il est plus parlant de comparer les modèles L2 ou L3 et baseline sur un schéma donnant le même diamètre au fuselage :

Le quotient des surfaces de passage des deux type de panneaux est (1,1D/0,75D)2 = 2,15.

Dans ces conditions il est évident que le quotient des deux CNα exprimé en référence à la section du fuselage devrait être un peu inférieur à ces 2,15. .

Or notre mesure du Cmα sur la figure 3 de Simpson et Sadler ainsi que notre connaissance du bras de levier des panneaux nous a conduits à un CNα de cet empennage de 13,16 Sog par radian alors que nous avions quantifié le CNα de l’empennage d’Abate et Consorts à 5,25 Sog par radian : le quotient entre ces deux CNα est donc 13,16/5,25 = 2,5, ce qui est nettement trop.

Plus précisément, si l’on adopte notre formulation du Coefficient d’Interactions, le CNα du baseline fin profite d’une amplification de 1,2  alors que les L2 et L3 profitent d’une amplification de 1,156 . La proportion des surfaces étant de (1,1/0,75)2 = 2,15 , celle CNα du L2 devrait être 2,15*(1,156/1,2) = 2,07.

Or elle est de 2,5…

Nous verrons dans notre conclusion que les panneaux L2 ou L3 sont d’ailleurs ceux qui présentent le plus fort CNα propre de tous ceux que nous avons rencontrés.

Il n’est cependant pas absolument exclu que Simson et Sadler aient choisi une surface de référence arbitraire et contrevenant aux usages en cours .

La dernière phrase du texte de Simson et Sadler (qui date de Mai 1998) atténue à peine notre déception :

« Cependant, la relation entre les facteurs géométriques et la génération de force normale n’est pas pleinement comprise à ce stade. »

Dans un texte japonais d’Hiroshima et Tatsumi, GRID PATTERN EFFECTS ON AERODYNAMIC CHARACTERISTICS OF GRID FINS , sont comparées en soufflerie trois formes de cellules (forme carrée, triangulaire ou hexagonale) de même section unitaire, les panneaux constitués par ces cellules possédant toujours la même section de passage :

Les cellules présentent également la même corde et la même épaisseur.

Cette corde commune donne aux cellules carrées la vertu d’être cubiques.

Sur ces panneaux dont les parois de cellules sont soigneusement profilées, les tests ont été effectués à quatre vitesses : M 0,5 , 0,8, 1,2 et  2, à l’aide de capteurs d’efforts et de moments sur chaque panneau.

Il transparait de la lecture du graphique ci-dessous qu’à M 0,5 les différentes formes de cellules produisent une force normale à peu près identique, même si l’efficacité de la forme hexagonale semble présenter une dépression à M 0,8 :

Le texte note ce phénomène  sans évoquer l’hypothèse que les autres formes de cellules ont sans doute connu leur engorgement transsonique en dessous de ce Mach de 0,8  même si cet engorgement est terminé à M 0,8.

Notre première impression, à la lecture du texte, a été que nous étions en présence d’un de ces cas (que certains auteurs disent nombreux) où les mesures en soufflerie ne révèlent guère la cuvette d’engorgement transsonique des panneaux (appelons cuvette la très nette baisse de CN des panneaux cellulaires du fait de cet engorgement).

Mais, le texte d’Hiroshima et Tatsumi datant de 2004, il nous est venu à l’idée que ces auteurs ne pouvaient ignorer le phénomène d’engorgement transsonique et que c’est donc sciemment qu’ils se sont fait si succincts sur cette question.

Le traitement curieux qu’ils feront de la force normale développée par un panneau selon son angle de roulis (nous y venons plus bas) nous a enclin également à penser de la sorte…

Mais revenons à la figure 7 ci-dessus : Sachant qu’on est en droit de penser que l’engorgement des cellules hexagonales apparaît à un nombre de Mach différent de celui où apparaît ce phénomène pour les cellules carrées et triangulaires, la figure 7 ci-dessus gagnerait, à notre sens, à être redessinée comme suit :

attention aux deux courbes dans Word !

La courbe rouge, attachée aux cellules hexagonales, dévoilerait ainsi sa cuvette d’engorgement transsonique (la forme de cette cuvette honorant évidemment les points relevés en soufflerie).

Et la courbe bleue dévoilerait une cuvette similaire (mais éventuellement moins large en nombre de Mach), tout en respectant de même les points établies en soufflerie…

L’observation de nos suggestions de courbes rouge et bleu appelle donc à la prudence quant aux conclusions à tirer de la faiblesse du CNα des cellules hexagonales à M 0,8 : ce pourrait être un avantage pour un projet de fusée strictement subsonique dans la mesure où ce genre de cellules pourraient décaler légèrement leur épisode d’engorgement transsonique vers les hauts Mach…

Mais nous reviendrons plus loin sur ce problème de l’engorgement transsonique des cellules…

Toujours à propos de l’efficacité des différentes formes de cellules, les auteurs japonais écrivent : "Il est intéressant que le CN du panneau à cellules hexagonales soit presque aussi important que celui du panneau à cellules carrées aux Mach de 0,5 , 0,8 , 1,2 et 2, bien que le panneau à cellules hexagonales présente simplement 78 % de la surface portante  du panneau à cellules carrées. Ceci indique que le CN d’un panneau cellulaire dépend plus de la section de l’ensemble des cellules  que de sa surface portante."

Cette remarque nous conforte évidemment dans nos hypothèses de départ.

Il faut cependant observer que les panneaux à cellules hexagonales présentent une circonférence externe très biscornue qui peut fort bien nuire à la Portance de leurs bords-envergures. Il ne peut donc être exclu qu’un panneau de forme rectangulaire doté de cellules hexagonales développe un Portance légèrement plus importante que celle constatée dans ce texte…

Ceci posé, la valeur du CNα qu’on peut lire à M 0,5 sur la figure 7 ci-dessus pour le panneau à cellule carrées (0,098 par degré), nous donne un accès facile au CNα de ce panneau : c’est 4,86 par radian en référence à sa surface de passage, du moins si l’on part du principe que cette figure 7 fait état du CNα d’un seul panneau .

Sur ce dernier point, on peut d’ailleurs noter que cette valeur de 0,098 pour M 0,5 se retrouve sur la figure 8 du même texte (pente à l’origine légèrement inférieure à 1 pour 10°) :

attention au tracé fuchsia dans Word !

Cette même pente à l’origine légèrement inférieure à 0,5 pour 5° se lit de plus sur un autre graphe que nous exploiterons avec intérêt à l’instant mais à propos duquel on peut déjà noter qu’il est logique qu’il annonce le CNα  d’un seul panneau ; ce dernier constat levant la plupart des doutes quant à l’imputation des CN et CNα de ce texte.

Une quantification de la Portance du panneau à cellules carrées selon nos hypothèses de base accorderait à ce panneau en l’absence du fuselage un CNα  de 3,81. Le Coefficient d’Interactions de 1,253 amène alors ce CNα propre à 4,77, soit à une valeur très proche de celle tirée des courbes des auteurs japonais (4,86 par radian) …

Inversement, ce Coefficient d’Interactions diminue le CNα qu’on peut lire à M 0,5 sur la figure 7 à 3,91 (en référence à la section de passage), même si cette démagnification est un peu trop forte, vu le mode de mesure d’efforts utilisé par les auteurs (ces mesures d’effort ne pouvant capter l’Interaction du panneau sur le fuselage, ce qui fait que nous devrions utiliser ici un Coefficient d’Interactions un peu plus faible que 1,253).

Nous relevons dans le texte des mêmes auteurs des graphes de la variation, pour plusieurs Mach, de la Force Normale produite par un unique panneau lorsqu’on fait tourner ce panneau avec son fuselage autour de l’axe de roulis (à des incidences variées).

Analysons par exemple le graphe traitant du panneau à cellules carrées à M. 0,5 :

Du reste, il convient ici de se méfier de la définition de l’expression Force Normale utilisée par les auteurs. Cette définition apparaît sur la figure 6 que nous avons adjoint ci-dessus au graphe : Certes le CN mesuré par la balance intégrée au modèle représente bien une force développée par le panneau dans le plan normal à la fusée (et en cela la force mesurée est bien normale), mais cette force est également normale au grand axe dudit panneau : elle n’est donc pas parallèle au plan de l’incidence comme on le demande généralement à une Force Normale.

Il y a donc un angle variable ø –π /2  entre la force mesurée et la Force Normale classique, mais surtout la force développée selon le grand axe du panneau (en fuchsia, ci-dessous) n’est absolument pas prise en compte dans la pseudo Force Normale d’Hiroshima et Tatsumi. Or, lorsque le panneau quitte la position ø = π/2 , cette force fuchsia existe forcément :

En d’autres mots, le pseudo CN d’Hiroshima et Tatsumi fait uniquement état de la force développée par les cloisons de cellules parallèles au grand axe du panneau, alors que le CN classique est la force bleue, formée des composantes sur son axe, de la force rouge et de la force fuchsia…

L’incidence localement ressentie par ces cloisons de cellules parallèles au grand axe du panneau passant de α (pour un angle de roulis ø = π/2) à 0 pour ø = 0 et 180°, les courbes de la figure 11 décroissent donc depuis le véritable CNα au centre (pour ø = π/2) à zéro de chaque côté.

Ce choix d’une pseudo force normale explique évidemment que les courbes ci-dessus arborent des ordonnées nulles pour les angles de roulis ø = 0 et 180° malgré le fait que, comme nous l’avons déjà vu, un panneaux développe bien une nette Portance Normale pour ces angles de roulis (en tant que panneau secondaire), mais cette Portance Normale ne peut être mesurée ici par le capteur de cette pseudo force normale).

On peut néanmoins s’accorder la licence de penser que les constatations de masquage que l’on peut faire sur ces courbes du pseudo CN valent encore pour le CN classique, cette licence étant basée sur l’hypothèse que le masquage est le même, en ordre de grandeur, pour les deux composantes rouge et fuchsia formant la Portance Normale classique du panneau…

Notons également, pour terminer ces mises en garde, que l’effort mesuré par les auteurs ne saurait prendre en compte non plus la Portance développée par le fuselage du fait de la présence de ce panneau…

Toujours est-il que le graphe de la figure 11, par comparaison entre sa partie gauche et sa partie droite, nous permet de constater que pour les incidences α de 5° et 10°, le panneau sous le vent du fuselage voit sa portance drastiquement affaiblie : il y a bien masquage de ce panneau par le fuselage.

Lorsque ce panneau est sous le vent du fuselage (par exemple à l’angle de roulis ø = 15°), il y a ainsi quasi absence de Portance à 5° d’incidence, ainsi qu’à 10° d’incidence !.

Et le masquage du panneau par le fuselage reste encore très fort à l’angle de roulis de 30°.

Pour les angles de roulis ø proches de zéro, la définition de force normale utilisée par les auteurs nous interdit toute exploitation de la courbe, mais il est évident que le masquage est maximal…

La définition des angles ø et α , reprise ci-dessous, indique bien qu’à gauche du diagramme ci-dessus, pour les angles ø faibles (le braquage δ des panneaux étant bien-sûr maintenu nul), le panneau testé est sous le vent du fuselage :

Nous n’avons pas encore signalé au lecteur la présence, juste en aval de l’ogive de quatre petits plans canards non décalés en roulis par rapport aux panneaux cellulaires. Finalement, malgré le fait que chacun de ces plans canards se situe juste en amont d’un des panneaux cellulaires, les auteurs constatent que ces panneaux se montrent insensibles aux turbulences créées par ces plans canards . L’existence de ces plans canard lors des tests semble donc ne pas avoir de répercutions sur les mesures effectuées par les deux auteurs japonais.

On peut d’ailleurs noter au passage que cette faible susceptibilité aux perturbations aval peut constituer un avantage pour les panneaux cellulaires .

Mais revenons à la figure 11 :

La bonne nouvelle qu’apporte cette figure 11 est que le masquage du fuselage n’existe plus pour l’angle de roulis 45° (présentation en x des quatre panneaux)…

Cet effet de masquage est d’ailleurs plus perceptible si l’on reporte la partie droite des courbes (partie "non-masquée") sur la partie gauche pour les incidences α = 5 et 10° (reports effectués ci-dessous en jaune et en bleu) :

Les auteurs japonais commentent ainsi ce masquage : « Ces graphes montrent que le fuselage a une influence sur la force normale des panneaux cellulaires, bien que cette influence n’ait pas de différence notable entre les trois types de panneaux essayés. »

Le même texte présente en effet d’autres graphes mettant en lumière ce même effet de masquage pour les panneaux à cellules hexagonales et triangulaires, entre autres à M 0,5 et 0,8. Il ressort de ces graphes qu’à ces deux vitesses et pour toutes les formes de cellules l’effet est très similaire ; voici les graphes attachés à la vitesse M 0,5  (ce sont surtout les effets de masquage pour les incidences α = 5 et 10° qui nous intéressent):

Pour chaque forme de cellules, entre les angles de roulis 45 et 60°, on remarque le même curieux tilde (la forme en ~) de la courbe α = 10° : il est tentant d’en déduire qu’à 45° de roulis le sillage du fuselage est favorable à la portance du panneau (au moins à la pseudo portance des deux auteurs), alors qu’à 60° de roulis le bilan de l’action de ce sillage sur le panneau est plutôt défavorable…

Avant de quitter ces graphes du pseudo CN, il est important de constater la baisse très nette de ce coefficient autour de la plage de roulis 10°-20° (sensible surtout pour l’incidence 10°) : c’est donc presque toute la Portance du panneau masqué qui pourrait bien manquer à l’empennage (pour autant que ce pseudo CN soit représentatif, en ordre de grandeur du véritable CN) : Ce trou dans la courbe semble alors promettre pour 10° d’incidence une baisse d’un quart de la Portance de l’empennage  et, en bonne ingénierie, c’est bien ce CN minimum qui devrait être dimensionnant…

Un autre enseignement intéressant de ce texte peut être tiré de l’étude du Coefficient de Moment Fléchissant du panneau dans le plan normal, moment mesuré à son emplanture (moment Cl dans une pastille rouge ci-dessous, le point de captage de ce moment étant le cercle en damier) :

Les auteurs constatent, pour les trois formes de cellules et pour un panneau présenté à l’angle de roulis de ø = 90°, la presque parfaite homothétie des courbes du Moment Fléchissant et de la pseudo Force Normale des auteurs  :

Ils en tirent fort justement la conclusion que le placement du Centre de Pression de la Force Normale au long de l’envergure d’un panneau ne change quasiment pas avec l’incidence, ou d’ailleurs avec la forme des cellules ni avec le nombre de Mach.

Partant du fait que, pour le coup, c’est bien la pseudo force normale qui occasionne le moment fléchissant, on peut même déduire des graphes que le Centre de Pression est situé à 0,73 D de la surface du fuselage à l’incidence 5°, ce qui fait à peu près la moitié de l’envergure du panneau , ce qui sera utile au calcul de résistance des panneaux dans cette direction de Portance maximale…

Une ultime exploitation qu’on pourrait oser faire de ce texte est le constat que la variation de la pseudo force normale développée par un panneau selon sa présentation en roulis est très proche de la sinusoïde, du moins du côté droit où ce panneau n’est pas masqué par le fuselage. Cette forme générale est suggérée en bleu ci-dessous pour l’incidence 5° :

Que la courbe de ce pseudo CN épouse la forme d’une sinusoïde n’est pas surprenant puisque ce coefficient représente, ainsi que nous l’avons dit, la Portance développée sur les cloisons cellulaires parallèles au grand axe du panneau ; or l’incidence i sur ces cloisons est liée au roulis selon la loi géométrique i = α sin(ø).

En rouge sur le graphe ci-dessus est une autre proposition de sinusoïde homothétique de la bleue d’un facteur 1/1,17, ce quotient correspondant à la démagnification du CN .

Autour du roulis 90°, l’espace vertical entre la courbe noire et la courbe rouge donne alors une certaine représentation de l’interaction du fuselage sur le panneau.

Cependant à mesure que croissent les abscisses, la dite interaction doit disparaître tandis que l’effet de la Portance externe du panneau diminue également .

Cette tentative d’exploitation est évidemment tributaire de l’hypothèse que les deux CN (le pseudo CN des auteurs et le CN classique) évoluent de façons parallèles en fonction du roulis lors de ces mesures.

Si nous soumettons au lecteur ce dernier graphe, c’est cependant surtout pour lui faire regretter l’exploitation que nous aurions pu mener à partir d’une courbe du véritable CN !

Dans un autre texte, deux auteurs états-uniens, Kretzschmar et Burkhalter, reprennent un certain nombre des panneaux cellulaires utilisés par Washington & Miller.

Leur but est de comparer leurs propres formulations théoriques des coefficients adimensionnels de ces panneaux avec ceux mesurés en soufflerie par Washington et Miller.

Kretzschmar et Burkhalter commencent par la comparaison de leurs formulation théoriques avec les mesures effectuées sur un unique panneau à cellules carrées G13  :

Bien que ceci ne soit pas indiqué directement, nous pensons que cet aileron G13 a été mesuré seul, en tant que panneau principal, sur le corps ogivo-cylindrique de la fusée .

On peut de même penser qu’il est placé à l’horizontale alors que la fusée prend de l’incidence dans le plan vertical, comme sur le schéma suivant :

Le texte compare les résultats du code de calcul qu’il préconise avec les tests en soufflerie (Portance et de Traînée) de cet unique panneau.

attention à la linéarisation fuchsia dans Word !

C’est la courbe en trait continu noir, représentant les mesures en soufflerie (CN WT signifiant : CN Wind Tunnel) qui nous intéresse…

Les auteurs notent que les caractéristiques aérodynamiques de la plupart des panneaux testés restent linéaires jusqu’à un angle d’incidence d’approximativement 7 degré.

Nous relevons à M 0,25, sur la courbe noire en trait continu, une pente (donc un CNα) de 0,375 pour 10° (construction fuchsia), soit 2,148 par radian.

La courbe du CN ne change d’ailleurs guère de physionomie aux Mach de 0,5 et 0,7 :

attention aux constructions fuchsia !

Pour ces Mach de 0,5 et 0,7 le CNα est relevé par nous à 0,0345 et 0,032 (en décroissance assez nette, donc) soit 1,98 et 0,186 par radian.

Les deux auteurs assurant que leur surface de référence est celle d’un corps ogivo-cylindrique de 5 inches, soit 19,63 in2 , le CNα mesuré par nous à 2,148 par radian à M 0,25 correspond donc à une Surface de Portance Équivalente de :

2,148*19,63 in² = 42,16 in²

Nous avons calculé à 8,258 in2 la section de passage de la partie proprement cellulaire d’un seul panneau. Nous changeons donc notre fusil d’épaule en ne prenant que la partie strictement cellulaire

La Surface de Portance Équivalente de 42,16 in² peut donc s’écrire également sous la forme :

42,16 in²/8,258 in²* 8,258 in² = 5,11*8,258 in²

…soit 5,11 S1Pan   si S1Pan est la surface strictement cellulaire du panneau G13.

Le CNα de ce seul panneau G13 à M 0,25 est donc 5,11, en référence à sa surface cellulaire de passage…

À première vue, cette valeur de CNα  paraît forte. Mais Kretzschmar et Burkhalter ont testé ce panneau monté sur un fuselage .

Comme Washington et Miller ont également testé ce panneau isolé sur une plaque plane à un CNα de 4,04 pour une vitesse de M  0,35 (assez proche donc de celle-ci qui est M 0,25) nous devons admettre que le quotient 5,11/4,04 = 1,26  représente le Coefficient d’Interaction du fuselage sur le panneau G13.

Le calcul, par la formule classique, du Coefficient d’Interactions donnerait 1,33. Mais cette valeur intègre l’interaction panneau → fuselage ; or à notre sens la balance de Kretzschmar et Burkhalter ne mesurait pas cette dernière interaction : C’est donc une valeur plus faible que 1,33 qui doit magnifier la Portance de ce panneaux G13. Par exemple, prendre les 2/3 de la partie décimale du Coefficient d’Interactions nous semblerait raisonnable ; cela donnerait quelque chose comme 1,22.

C’est bien à peu près ce que nous venons de dégager de la comparaison entre nos deux valeurs du CNα du panneaux G13 (on pourrait aussi faire immédiatement le quotient des CNα mesurés successivement par les quatre auteurs :

0,0375 / 0,03 = 1,25)

Cette évaluation du Coefficient d’Interactions est vraiment très intéressante, d’autant plus qu’elle est basée sur deux relevés de CN faits par les mêmes auteurs (Washington et Miller) sur des panneaux identiques. C’est quasiment la seule que nous aurons trouvée alors que ce problème de l’interaction fuselage ↔ panneaux mériterait évidemment une étude systématique particulière…

Si on ne peut pas tirer de certitudes de cette unique évaluation, on peut néanmoins recaler notre sentiment sur le partage de ce Coefficient d’Interactions entre l’action du fuselage sur les panneaux (2/3) et celle des panneaux sur le fuselage (1/3).

Nous adopterons donc souvent pour la partie décimale du coefficient d’Interaction fuselage → panneaux cette fraction de 2/3 de la partie décimale du Coefficient d’Interactions classique.

À titre d’exemple, l’adoption de cette partie décimale du Coefficient d’Interaction conduirait à une valeur du CNα du panneau G13 isolé de Kretzschmar et Burkhalter de 5,11/1,22 = 4,18 (par radian, en référence à la surface strictement cellulaire de ce panneau) alors que Washington l’on mesuré sur plaque plane à 4,04 : l’erreur de 4 % reste acceptable…

Ne pas reporter dans le tableau Excel puisque nous avons utilisé la valeur de W&M  (4,04)

Pour Mach 0,5, nous trouverions de la même façon un CNα un peu plus faible de 3,85.

Quelle serait notre évaluation du CNα de ce panneau G13 isolé :

Nous avons déjà effectué ce calcul lors de notre exploitation du texte de Washington et Miller. Mais il peut être pédagogique de le refaire ici :

Le schéma présent dans le texte donne la longueur de chaque bord envergure (5,178 in) :

…ainsi que sa corde (0,384 in) . L’allongement de chaque bord est donc 13,5. La formule de Diederich alloue alors à chacun de ces bords un Coefficient de Portance de 5,42. Ce qui donne à la Surface de Portance Équivalente des deux bords-envergures la valeur (5,178*0,384 in²)*5,42 = 10,8 in².

Rapportée à la surface de passage du panneau (8,258 in² sans son embase), cette Surface de Portance Équivalente s’écrit alors :

10,8 in²/8,258 in² *8,258 in² = 1,30*8,258 in² = 1,30 S1Pan

Notre pronostic pour le CNα du panneau G13 isolé est donc de :

(2 +1,30) S1Pan= 3,30 S1Pan

C’est donc ce CNα de 3,30 que nous devons comparer aux 4,04 que nous avons déduits des mesures en soufflerie sur plaque plane de Kretzschmar et Burkhalter.

Nous sommes évidement dans le même ordre de grandeur, mais avec un écart de 18 % qui nous chagrine fort.

L’une des explications possibles de cet écart est que l’embase du panneau développe une certaine Portance, malgré la corde réduite de sa section de passage.

Sur ce point précis de la Portance de l’embase, si l’on attribue à ses deux surfaces de Portance interne (qui reconstituent séparément l’intrados et l’extrados d’une aile placée entre cloisons) un CNα propre de 2π, on obtient un CNα interne de l’embase de 0,17 (par radian, en référence à la section de passage cellulaire du panneau), ce qui fait passer le CNα du panneau G13 à 3,47 et réduit notre erreur à 14 %.

Kretzschmar et Burkhalter publient également le graphe du CN du panneau G15 (Short chord) formé par la réduction d’un facteur 2 du nombre de cellules du G13 (à corde absolue gardée constante).

Cette variante intéressante a déjà été analysée par nous lors de notre exploitation du texte de Washington et Miller, d’après le graphe que ces auteurs ont publié. À cette occasion, nous avons émis la mise en garde que, du fait de la faiblesse de sa corde relative (0,52 au lieu du double), ce panneau G15 n’était plus justiciable de nos hypothèses de bases et donc de notre méthode de calcul.

Voici, en trait continu, la courbe du CN de ce panneau, telle que publiée pour comparaison avec les marques carrées de leur calculations théoriques.

Le CNα que l’on peut en tirer (droite rouge) est 0,35 pour 10°, ce qui fait un CNα de 2 par radian (en référence à la section de l’ogive).

Le CNα du G13 (de même surface de passage et de même corde que ce G15) ayant été relevé par nous sur la figure 12 de Kretzschmar et Burkhalter à 0,375 pour 10° (construction fuchsia), soit 2,148 par radian (toujours en référence à la section de l’ogive), la diminution de la Portance initiale due à la division par deux de la corde relative apparaît donc comme assez faible (7 %) ; nous l’avions constaté lors de notre découverte de la figure 11 du texte de Washington et Miller tout en notant que pour les incidence supérieures à 5° la Portance de ce panneau s’essoufflait notablement.

Exprimé en référence à sa section cellulaire, le CNα du panneau G15 Short chord se monte à 4,77 en présence du fuselage et à 3,78 lorsqu’il est démagnifié par nous (au taux de 1,26, soit une interaction valant les 2/3 de l’interaction complète classique). Encadrons ce résultat :

Le CNα du panneau G15 Short chord isolé par nous est donc 3,78 (en référence à sa section strictement cellulaire) lorsqu’il est démagnifié au taux de 1,26 (soit une interaction valant les 2/3 de l’interaction complète classique).

Si nous n’avions pas extrait le CNα du G15 de Washington & Miller   c’est parce qu’il était assez difficile à lire sur la figure 11…

Kretzschmar et Burkhalter continuent ensuite la confrontation de leur calculs avec les mesures en soufflerie par le panneau G16 ; celui-ci est une évolution du G15 obtenue en augmentant la corde de ce dernier (la corde relative passant de 0,52 à 0,79, c.-à-d. une valeur beaucoup plus classique et, à notre sens, plus justiciable du calcul selon nos hypothèses de base)

Les deux auteurs comparent leur calculs du CN (marques carrées noires) avec la courbe (trait continu) du même CN relevée en soufflerie :

Le taux initial de cette courbe est (construction rouge) de 0,0414 par degré, soit un CNα de 2,37 par radian (en référence à la section du fuselage de 19,63 in2 ).

Le même CNα exprimé en référence à la section de passage strictement cellulaire du panneau 8,258 in²) est donc 5,638.

En démagnifiant ce CNα au taux de 1,26 dégagé plus haut, on obtient 4,47 :

Le CNα du panneau G16 Long chord isolé par nous est donc 4,47 (en référence à la surface de passage strictement cellulaire du panneau).

Quelle est l’évaluation que nous pouvons faire nous-mêmes (selon nos hypothèses de base) pour ce panneau G16 ?

Nous avons déjà calculé plus haut, selon ces hypothèses de base, le CNα de ce même G16 isolé lors de notre exploitation du texte de Washington et Miller : nous trouvions 3,84, valeur trop faible de 14 %.

À propos de cette erreur assez forte, nous avons d’ailleurs fait remarqué qu’elle pouvait être imputée (au moins en partie) à la non prise en compte du CNα développé par les bras de l’embase du panneau, ce CNα ayant été évalué plus haut par nous à 0,17, ce qui, ajouté au 3,84 donne pour le panneau G16 un CNα de 4,01 et réduit alors notre erreur à 10 %.

Kretzschmar et Burkhalter nous livrent aussi les relevés effectués en soufflerie sur le panneau G12 (plus petit). Nous présentons ce G12 ci-dessous au côté du G14 dont les auteurs n’ont pas publié le CN, mais qui est seulement un tout petit peu plus haut (nous verrons plus bas pourquoi nous faisons appel à ce G14) :

Le CNα mesuré sur la courbe du G12 (droite rouge ci-dessous) :

…vaut 0,0191 par degré, soit 1,094 par radian.

Les trente-six cellules de ce panneaux composant une section de passage de 4,955 in², si l’on se souvient que Kretzschmar et Burkhalter expriment leur CN en référence à la section du fuselage de 19,63 in², le CNα en référence à la section de passage du panneau G12 est, à M 0,7 :

1,094*19,63/4,955 = 4,33

Il faut démagnifier ce CNα pour avoir accès au CNα du panneau isolé.

C’est là que l’on peut utiliser le fait que le panneau G12 est assez proche en surface de passage du G14. Or Washington et Miller proposent une mesure à M 0,35 du CN du G14 sur plaque plane (hors de la présence d’un fuselage, donc).

Cette courbe du CN montre une pente de 0,17 pour 10° (segment bleu), soit à peu près 1 par radian. En référence au 5,31 in² de la surface de passage de ce G14, cette pente nous donne un CNα de 3,60.

La proximité des dimensions externes des panneaux G12 et G14 nous autorise à prétendre que ces deux panneaux doivent démontrer des performances équivalentes, ce qui sous-entend un CNα mesuré sur plaque plane équivalent, à savoir 3,60…

Le quotient du CNα du G12 mesuré en présence du fuselage, à savoir 4,33 par ce CNα approché mesuré sur plaque plane, à savoir 3,60, donne 1,20 qui serait le Coefficient d’interaction fuselage → panneau pour ce G12…

Il faut noter cependant que cette valeur est extraite de mesures de CN à des Mach différents. Le tendance générale relevée sur les courbes de Kretzschmar et Burkhalter étant à la baisse lorsque le Mach augmente, le CNα mesuré en présence du fuselage à M 0,7 devrait donc être plus fort à M 0,35, vitesse à laquelle est prise la mesure sur plaque plane et vitesse à laquelle nous effectuons cette comparaison. On peut donc s’attendre à ce que le coefficient d’interaction soit un peu plus fort que ces 1,20, ce qui est logique puisque nous avions dégagé pour le grand panneau G13 une valeur de 1,26…

Nous pouvons donc oser utiliser pour démagnifier le CNα de ce panneau G12 les deux tiers de la partie décimale du Coefficient d’Interactions classique qui vaut 1,40 ; le coefficient d’interaction fuselage → panneau peut donc être choisi à : 1 + 2/3*0,40 = 1,26, ce qui démagnifie le CNα de 4,33 dégagé par nous à M 0,7 jusqu’à 3,44.

Le panneau G12 présente donc, lorsqu’il est isolé, un CNα de 3,44 (en référence à sa surface de passage cellulaire).

À combien évaluerions-nous, selon nos hypothèses de base, le CNα de ce panneau G12 ? :

D’après les dimensions données les auteurs, l’allongement du G12 vaut 3,603/0,384 = 9,383, ce qui promet, par la formule de Diederich, le CNα propre de 5,08.

La surface propre des bords-envergure est 3,603*0,384 = 1,3835, ce qui donne une Surface de Portance Équivalente de 7,028. La surface de passage du panneau étant de 4,955, le CNα des bords-envergure est donc de 7,028/4,955 = 1,42.

Notre évaluation du CNα du panneau G12, en référence à sa section strictement cellulaire est donc de 3,42…

Ce résultat est donc très proche de celui tiré des essais en soufflerie (3,44).

Panneaux présentés en x :

Pour notre grand intérêt, Kretzschmar et Burkhalter étudient également le CNα du panneau G13 disposé à 45° :

Ce panneau est déjà connu de nous. Les deux auteurs l’ont ici présenté à l’angle de roulis de 45° (en x), sans préciser cependant si cette orientation en roulis place le panneau au vent du fuselage ou sous son vent .

Nous avons joint ci-dessous au graphe de ce panneau en x celui du même panneau présenté en position droite (en +) :

Le relevé des deux pentes donne 0,2 pour 10° d’incidence (à 45° de roulis) et 0,33 pour 10° lorsque le panneau est droit .

Il nous est alors facile d’en déduire qu’un seul panneau disposé en x ne développe que 0,2/0,33 = 60,6 % de la Portance d’un seul panneau en position principale.

Ce constat vaut pour un seul panneau. Mais qu’en est-il pour un empennage complet ?

Autrement dit : un empennage de quatre panneaux présentés en x développe-t-il une Portance équivalente à celle d’un empennage de quatre panneaux disposés en + ?

Pour répondre à cette question, nous sommes aidés l’observation du graphe d’Hiroshima et Tatsumi déjà exploité par nous :

Rappelons que les courbes jaune et bleue de gauche sont des images-miroir des courbes de droite.

Sur ce graphe, c’est aux abscisses 45 et 135° qu’il faut chercher notre orientation en x : Ces courbes japonaises sont pour nous les indices que le panneau au vent à 45° (abscisse 135°) développe un CN à peu près équivalent au CN d’un panneau sous le vent à 45° (abscisse 45°)…

Le lecteur se souviendra cependant que les deux graphes de la figure 11 ci-dessus dessinent les variations d’un pseudo CN créé par un panneau ! Nous avons représenté ci-dessous deux panneaux à 45° avec la pseudo Force Normale mesurée par les auteurs japonais :

Ce schéma nous aide à penser que même si les deux CN sont représentés par des ordonnées équivalentes sur les courbes du pseudo CN ci-dessus, on ne peut quand-même pas exclure un éventuel effet directionnel du flux contournant le fuselage (filets d’air bleus)…

Un bonne question est également de se demander si les panneaux à 45° sous le vent ne profitent pas d’une interaction du fuselage plus forte que les deux panneaux au vent.

Mais passons outre et admettons l’hypothèse que les panneaux à 45° au vent suscitent le même CNα que les panneaux à 45° sous le vent .

Sous cette hypothèse, on peut alors déduire de la pente 0,02 par degré du graphe des panneau en x  ci-dessus une bonne évaluation du CNα total de cet empennage ; c’est 4*0,02 = 0,08 (par degré, et en référence à la section du fuselage).

Il est évidemment tentant de comparer ce CN avec celui de l’empennage présenté dans la position +.

Nous avons mesuré sur le graphe du panneau en + ci-dessus le CNα de 0,033 par degré. Ce CN est donc celui des panneaux principaux.

Le partage d’efficacité à 70 et 30 % des panneaux dans cette position + (partage dont font état d’autres auteurs, ainsi que nous l’avons vu) implique que les deux panneaux secondaires développent chacun (30/70)*0,033.

Au total, les quatre panneaux en + apporteraient donc un CNα de :

2*0,033 + 2*(30/70)*0,033 = 0,094

Ce CNα est donc très proche de celui des panneaux en x (que nous venons d’estimer à  4*0,02 = 0,08)…

Ce petit calcul, basés malheureusement sur un certain nombre d’hypothèses, tend à expliquer pourquoi plusieurs auteurs ont relevé pour ces deux positions + et x des portances d’empennage équivalentes…

Exprimées en coefficient adimensionnels, les CNα des panneaux sous ces deux présentations sont :

0,02*57,296*19,63/8,258 = 2,72 pour la présentation en x,

et 0,033*57,296*19,63/8,258 = 4,49 pour la présentation en + ,

…c’est deux CNα étant relevés à M 0,7 en présence du fuselage.

Pouvons-nous, dans le cadre de nos hypothèses de base, prévoir la diminution assez nette que l’on observe pour le CNα d’un panneau G13 qui passe de la présentation + à la présentation en x ?

D’abord, il faut démagnifier les CNα ci-dessus, en utilisant le Coefficient d’Interaction du fuselage sur le panneau que nous avons calculé il y a peu à 1,26 . Et nous allons démagnifier de la même façon les deux CNα comme si les panneaux en x bénéficiaient de la même interaction que les panneaux principaux (ce que nous faisons en l’absence d’autres renseignements sur ce sujet) :

Les CNα de ce G13 sont alors de 2,16 et 3.56. Le CNα du panneau à 45° est donc très proche de 2. Cela nous convient bien puisque nous avons toujours défendu l’idée que, lors d’un mouvement en roulis autour d’un fuselage placé en incidence, un panneau conserve sa Portance Interne, alors que sa Portance Externe (celle des bords-envergure et du bord externe) est modifiée en fonction des lois de l’aérodynamique linéaire des plans porteurs.

Vérifions-le en calculant, selon nos hypothèses de base, cette Portance Externe dans les deux cas de présentation du panneau G13 qui nous intéressent.

( Quand ce G13 est en position de panneau principal (présenté en +), nous avons indiqué que les bords envergures mesuraient 5,178 in par 0,384 in. Ces bords présentent donc un allongement de 13,5, ce qui leur assure un CNα propre de 5,42.

Le CNα de ces bords est donc (5,178*0,384 in²)*5,42 / 8,258 in² = 1,30 (en référence à la section de passage strictement cellulaire du panneau de 8,258 in²).

( Quand le panneau G13 est présenté à 45° (en x), l’inclinaison de la Portance des bords-envergure diminue leur efficacité en Portance Normale en proportion du sinus du même angle, c.-à-d. d’un facteur  /2 .

Mais la présentation des bords-envergure à 45° a également une autre conséquence : celle de diminuer leur incidence.

En effet, lorsque les bords-envergures bleus ci-dessous sont tournés d’un angle de roulis θ = 90° sur le fuselage doté d’une incidence α en tangage, ils prennent la position des bords envergures orange qui ne ressentent, quant à eux, aucune incidence :

Pour l’orientation intermédiaire θ = 45°, l’incidence ibord-env des bords envergure est également intermédiaire et liée à l’incidence α du fuselage par la fonction trigonométrique :

ibord-env = α sin(θ)

Il en résulte qu’à l’angle de roulis 45°, la Portance des bords-envergure est, de ce seul point de vue de l’incidence, également diminuée en proportion du sinus de l’angle de roulis, à savoir  /2.

L’un dans l’autre, la Portance de nos bords envergures est donc divisée par deux lorsque le panneau passe de la position principale à la position en x.

C'est-à-dire que leur CNα externe passe de la valeur 1,30 calculé un peu plus haut à la valeur 0,65.

Ceci devrait donc donner pour le panneau à isolé 45° un CNα total de 2,65, le panneaux principal ayant été calculé par nous, selon nos hypothèses, à 3,30…

Cette chute du CNα du panneau à 45° n’est pas assez forte, dans la pratique puisque Kretzschmar et Burkhalter ont mesurés une diminution beaucoup plus forte du CNα depuis 3,56 jusqu’à 2,16 (chiffres des CNα démagnifiés par nous).

Cet inadéquation de notre calcul nous soumet alors l’idée que les panneaux à 45° ne profitent peut-être pas d’autant d’interaction que les panneaux présentés en +.

Ce qui ferait que le CNα de 2,72 du panneau à 45° mesuré en présence du fuselage sur la courbe de Kretzschmar et Burkhalter ne serait pas autant amplifié par la présence du fuselage ; c'est-à-dire que le CNα démagnifié qu’on en tirerait ne serait plus de 2,16, mais il serait peut-être, par exemple, de 2,50…

Une autre façon de penser ces choses serait de dire que le CNα du panneau à 0° démagnifié par nous à 3,56  implique un CNα externe de 1,56 et que l’inclinaison en roulis à 45° impose la division par deux de ce CNα externe, ce qui donne 0,78.

La Portance totale du panneau à 45° ne devrait donc pas dépasser, si nos hypothèse sont vraie, 2,78. Ce qui détermine pour ce panneau à 45° mesuré à 2,72 en présence du fuselage, un Coefficient d’Interaction presque unitaire (soit très peu d’interaction)…

Dans tous ces calculs, nous n’avons pas tenu compte de la Portance du bord externe du panneau G13, cette Portance passant, sous l’effet des mêmes phénomènes, de 0 à une valeur liée à l’incidence α et à l’angle de roulis θ. Dans la pratique, pour ce type de panneau assez allongé, cette portance est assez faible : nous l’évaluons à 0,3 à 0° de roulis. À 45° de roulis elle serait donc de 0,15.

Nous pensons avoir exploité au mieux ce texte de Kretzschmar et Burkhalter malgré ses omissions et le caractère imprécis de certaines de ces indications. Ces reproches que nous faisons à ce texte valent encore plus, on le verra plus bas, pour un certain nombre de textes plus modernes traitant des Panneaux Cellulaires. Peut-être d’ailleurs ce sujet est-il trop moderne ou trop sensible, ce qui expliquerait en partie nos difficultés à traduire ces textes en valeurs numériques…

Ces difficultés présentes doivent nous être l’occasion de dresser symétriquement des éloges aux institutions états-uniennes d’il y a quelque décennies, lorsque chaque texte commençait par une complète nomenclature des notations utilisées, avec leur définition et dimension, et qu’aucune surface ou longueur de référence ne manquaient jamais…

Il faut dire cependant que ces textes-là n’ont été rendus publics que trente ans après leur rédaction…

Un texte très récent (2011) et fort intéressant de Pruzan, Mendenhall, Rose et Schuster présente une étude en soufflerie réalisée sur le véhicule de sauvegarde de l’équipage d’Orion (Lauch Abort Vehicle ou LAV) dans un nouveau dessin :

Ce nouveau dessin (montrant un carénage de la capsule plus arrondi que celui, conique, de l’ancien modèle) est réputée être instable aérodynamiquement, ce que démontrent les essais en soufflerie relaté dans ce texte.

Certes, le LAV est stabilisé activement durant toute sa montée, soit 20 secondes  (y compris lors de son retournement bouclier thermique en avant), par un dispositif de huit tuyères à soupapes placé en tête de la tour (système nommé ACM, pour Moteur de Contrôle d’Attitude) , mais les ingénieurs persistent légitimement dans leurs recherches d’un dispositif de stabilisation passive du genre panneaux cellulaires :

Ce texte étudie donc l’apport en stabilité de tels panneaux cellulaires : un jeu de quatre panneaux normaux à l’axe du véhicule (‘‘Unswept’’, à gauche) et un jeu de quatre panneaux dotés d’une légère flèche (‘‘Swept’’, à droite)…

Notons au passage que le test de vol PA-1 déjà réalisé par la NASA l’était à partir d’un véhicule (sans panneaux cellulaires) dont le Centre des Masses était plus avant que celui du modèle définitif souhaité (le véhicule était donc naturellement plus stable) .

Le texte de Pruzan et Consorts fait remarquer d’entrée que les panneaux cellulaires d’Orion en configuration abortive sont soumis à un écoulement non-axial (non-parallèle à l’axe du corps), contrairement à la plupart des autres panneaux cellulaires qui sont installés en général sur des véhicules beaucoup plus longs. Il cite en exemple les panneaux de Soyouz :

…panneaux qui prennent place en aval d’une assez longue portion quasi cylindrique autour duquel l’écoulement a donc eu le temps de retrouver une direction générale parallèle à l’axe. D’évidence, c’est également le cas pour les fusées et missiles qui arborent généralement un fuselage cylindrique de grand élancement.

Ce n’est pas le cas pour le LAV dont les formes aval créent, dans la zone occupée par les panneaux, un fort mouvement radial des filets d’air vers l’extérieur :

Comme les auteurs le constatent dans leurs mesures (que nous évoquerons plus bas), ces panneaux normaux développent jusqu’à des incidences assez fortes des efforts radiaux vers l’extérieurs, ces efforts se compensant d’ailleurs, totalement (à l’incidence zéro) ou en partie (aux incidences plus fortes).

Pour ce qui est de ce CN produit par de tels panneaux à cellules non coaxiales à l’écoulement (ou panneau présentés inclinés), Simpson et Sadler nous en avait donné un avant goût en inclinant simplement leur panneau en une pseudo-flèche ou une pseudo-contre-flèche d’angle Λ :

Nous écrivons pseudo flèche ou contre-flèche car le panneau est orienté tout d’un bloc en arrière ou en avant pas ces auteurs, l’axe des cellules prenant la même orientation Λ que le plan d’entrée des panneaux (ce qui n’est pas le cas avec les panneau en flèche du LAV dont les cellules présentent toutes un axe parallèle à l’axe du LAV lui-même).

Il est cependant profitable de comparer les deux types de panneaux (en flèche du LAV et en pseudo-flèche de Washington et Miller) car ces deux types de panneaux se présentent de façon oblique à l’écoulement.

Washington et Miller avait tiré du test en soufflerie de leur panneaux en pseudo-flèche la conclusion que si cette présentation oblique augmente nettement la Traînée des panneaux à 0° d’incidence, elle ne modifie que peu la Portance Normale qu’ils produisent. Sur les graphes ci-dessus, on voit effectivement qu’une présentation d’un panneau à 15° de part et d’autre de la présentation normale double le CA sans changer notablement leur CN (marques rouges).

Nos hypothèses de base nous permettent d’ailleurs d’expliquer assez facilement cette constance du CN :

( pour ce qui est de la Portance Interne, la notion de Quantité de Mouvements étant vectorielle, lorsque l’on observe du dessus (dans le plan de l’incidence) la modification de Quantité de Mouvements, on a la même modification, que le panneau soit présenté normalement ou en pseudo-flèche (à la variation de surface de capture près, que nous quantifierons à l’instant).

( pour ce qui est de la Portance externe, il y aura également peu de différence (un CN propre des bords-envergure un peu plus faible, du fait de leur flèche).

Si d’aventure nous nous étions piqué de quantifier la baisse de CN consécutive à la présentation en pseudo-flèche des panneaux, cela aurait donc été en accolant un cosinus de l’angle de flèche à la formulation du CN normal (ce cosinus relatant la variation de la surface de capture du panneau ainsi que la baisse du CN des bords envergure du fait de la pseudo flèche des panneaux)… Et finalement, la courbe à marque rouge de Washington et Miller dessine bien une courbe proche d’une courbe en cosinus (courbe rouge) :

Quant à l’augmentation du CA, nous serons mieux armés plus bas pour l’expliquer.

Mais revenons au texte de Pruzan et Consorts et au panneau en flèche du LAV :

On aura compris qu’ici les panneaux en flèche sont conçus de telle sorte que l’axe de leur cellules reste parallèle à l’axe du LAV (bien qu’il ne soit pas dans l’axe de l’écoulement).

Le texte précise que la flèche (véritable, celle-là) donné aux panneaux de l’un des deux jeux étudiés a pour but d’augmenter le bras de levier de leur Portance par rapport au Centre des Masses de l’engin.  :

Nous calculons quant à nous ce gain en bras de levier à ~7 % par rapport au Centre des Moments choisi par les auteurs. L’augmentation en Moment constatée sur ces panneaux en flèche (de l’ordre de 50 % à M 0,5) ne sera donc due qu’en faible partie à cette flèche des panneaux ; on devra surtout les imputer aux différences d’écoulement sur l’aval de la capsule…  voir fig. 8 de LAV Pruzan et Consorts

Par raison de simplification, cependant, nous ne nous attarderons pas sur la comparaison entre les deux types de panneaux  et nous ne considèrerons que les panneaux normaux qui sont ceux qui intéressent le plus les fuséistes.

Les quatre auteurs nous informent que, lors des essais en soufflerie à M. 0,5 , la capsule nue (sans aucun panneaux) s’est montrée statiquement instable .

Cet instabilité a évidemment été constatée autour d’un certain Centre de Moment (pouvant figurer, à notre sens, une position limite du Centre des Masses du corps, bien que le CdM rencontré dans les textes sur le LAV soit toujours choisis plus en arrière, donc plus déstabilisants). Ce Centre de Moment a été pris au sommet géométrique du cône de la capsule  (ladite capsule est à l’intérieur du carénage vert, ci-dessous) :

Cette pointe géométrique du cône est dessinée par nous comme légèrement en avant du raccord de la partie verte avec la partie rouge du schéma ci-dessus.

Les auteurs d’un autre texte ont réalisés également cette construction :

(MRC signifiant Moment Reference Center)

Si nous considérons que le plan des 4 panneaux normaux (sans flèche) est placé exactement à l’arête aval du carénage de la capsule, nous pouvons nous baser sur un bras de levier des panneaux depuis le Centre de Moment de 74,23 % du diamètre du bouclier thermique.

La longueur de référence des moments est en effet ce diamètre dans la maquette au 6/100ème, soit 11,88 inches, et la surface de référence π*(11.88/2)2 in2.

Pruzan et Consorts donnent les incréments de Moment de Stabilité  (nommé ici Moment de Tangage ou Pitching Moment) mesurés en soufflerie selon l’incidence :

(la couleur Panthère Rose est celle de la peinture thermosensible)

Ces incréments donnent le gain, pour un certain paramètre (par exemple le CN) obtenu après montage des panneaux.

L’expression mathématique de ces incréments est donc du type :

{CN capsule avec ses panneaux – CN capsule nue}

Ce terme entre accolades représente donc plus que le CN produit par les panneaux puisque leur présence est susceptible de modifier le CN propre de la capsule en présence de ces panneaux (il y a classiquement interaction entre la capsule et les panneaux et vice-versa), mais il correspond tout à fait bien à ce que recherche l’ingénieur, puisqu’il pourra ajouter la quantité que représente ce terme au CN de la capsule nue pour connaître le CN capsule + ses panneaux (algébriquement, cet ajout donne bien le CN mesuré pour la capsule avec ses panneaux).

Voici l’incrément de CN apporté par le montage des quatre panneaux normaux à M 0,5 :

attention à la construction fuchsia dans Word !

Prenons acte en passant, au vu de la figure 13 du même texte, que la Portance des quatre panneaux n’évolue pas de façon très sensible avec le nombre de Mach (nous y reviendrons) :

(nous avons simplifié ce diagramme en ne gardant que les trois vitesses subsoniques qui nous intéressent)

Pour la courbe rouge (Unswept), nous mesurons sur la figure 8 (notre construction fuchsia) une pente initiale de ~ 0,12  pour 15° soit un CNα de 0,008 (par degré) pour l’incrément de Moment de Stabilité apporté par les panneaux.

Par radian cela fait 0,458.

Les références de cet incrément en moment étant celles que nous avons dites plus haut, le moment mesuré par le capteur d’effort de la soufflerie est :

q*0,458*π*(11,88/2)2 in²*11,88 in   (q étant la pression dynamique)

…ou encore :

q*0,458*110,847 in²*D

(si D est le diamètre du bouclier thermique de la capsule, qui vaut 11,88 in).

Les dimensions des panneaux de la maquette de soufflerie données dans le texte nous ont permis de calculer la section de passage de leurs 36 cellules à 9,273 in² (pour chaque panneau). Le texte donne 3030 in²*36/10000 = 10,908 comme surface externe du cadre autour de la partie cellulaire. Or il y a un quotient de 1,47/1,73 = 0,85 entre l’aire interne de ce cadre et son aire externe

En référence à la surface S4Pan des quatre panneaux, le moment créé par ces panneaux est donc :

q*{0,458*110,847 in² *D /(4*9,273 in²)} S4Pan

Comme nous avons calculé le bras de levier des panneaux par rapport au Centre des Moment comme valant 74,23 % du diamètre du bouclier thermique, soit 0,7423*D, diviser le Moment produit par les quatre panneaux par leur bras de levier va nous donner leur Portance Normale ; ce sera :

q*{0,458*110,847 in² *D / (4*9,273 in²)} S4Pan  / 0,7423*D

Le Coefficient de Portance Normale est donc : 1,84*S4Pan

Le Coefficient de Portance moyen d’un seul panneau, rapporté à sa propre surface de passage, est donc le même à savoir 1,84 par radian…

Ce CNα moyen est celui calculé à partir de l’incrément de Coefficient de Moment créé par les quatre panneaux. Il englobe donc le Coefficient d’Interactions corps ↔ panneaux (qu’on peut calculer ici comme valant 1,56 et qui agirait uniquement sur un couple de panneaux)…

Ce Coefficient de Portance moyen est donc assez faible eu égard à nos hypothèses (l’écoulement interne étant censé procurer déjà un CNα de 2).

Peut-être cette faiblesse est elle due à la forte déviation du flux passant par les panneaux causée par la présence du LAV (l’écoulement passant par les panneaux étant loin d’être parallèle à la direction de l’écoulement à l’infini). Nous y reviendrons plus bas avec les constatations surprenantes des quatre auteurs.

Le même texte précise d’ailleurs que dans une prise d’incidence dans le plan vertical, les panneaux inférieur et supérieur ne participent que faiblement à la création de Portance (surtout le panneau au vent)  (nous avons mesuré la participation de ce couple de panneaux à 10 % à M 0,9).

Ce CNα de 1,84*S4Pan  par radian que nous mesurons n’est donc guère que celui de deux panneaux au lieu de quatre (ce qui revient à dire que le coefficient de Portance des deux panneaux qui travaillent vraiment est presque le double de ce CNα de 1,84)…

Si nous nous faisons plus précis, en nous basant toujours sur une répartition 10 et 90 % des deux couples de panneaux, nous dégageons comme CNα pour les panneaux principaux du LAV la valeur de 1,84*0,9*2 = 3,312.

Mais le système de mesure utilisé par Pruzan et Consorts pour l’établissement de leur figure 8 est très probablement celui d’une balance mesurant les efforts sur la totalité du modèle (fuselage + panneaux), ces efforts globaux intégrant l’ensemble des interactions panneaux ↔ fuselage ; on peut donc utiliser pour démagnifier le CNα le Coefficient d’Interactions classique qui vaut ici 1,56 :

C’est donc à 3,312/1,56 = 2,12 que l’on peut estimer le CNα propre des panneaux principaux du LAV lorsqu’ils sont isolé.

Si nous avions cherché à établir nous-même le CNα de ces panneaux isolés (ou du moins de chaque panneau horizontal lors d’un mouvement en tangage) selon nos hypothèses de base, nous aurions dégagé, nonobstant le défaut d’axialité de l’écoulement au droit des panneaux :

( pour la Portance Interne la valeur de 2* S1Pan

( et pour la Portance des bords-envergures la valeur de 0,96 S1Pan.

Ce qui hisserait notre estimation de la Portance à 2,96 S1Pan (en référence donc à la surface d’un seul panneau horizontal) .

Ce CNα propre de 2,96 est donc 40 % plus fort que celui que nous avons dégagé du texte de Pruzan et Consorts, même s’il reste du même ordre. Nous voyons dans cette mise en défaut de notre pronostic un rappel de la complexité de la génération de Portance par ces panneaux immergés dans un écoulement à fort mouvement radial.

Mais il faut également admettre :

( que nous ignorons si le Coefficient d’Interactions classique (qui est ici de 1,56) se montre efficient sur un corps aussi court que le LAV,

( que la faible longueur dudit LAV doit accélérer le flux d’air passant à travers les panneaux,

…ces deux effets (les Interactions fuselage ↔ panneaux et l’accélération du flux due à la présence du corps) se combinant pour créer un coefficient multiplicateur dont nous n’avons pas idée…

Cependant, au moins pour partie, cette faiblesse du CN retiré par nous des mesures sur le LAV trouve peut-être également sa source dans un profilage tout à fait défectueux (on pourrait même dire déficient) du cadre entourant les cellules :

… ceci sans même parler des cloisons de cellules elles-mêmes…

De ce point de vue, il est curieux que les auteurs jugent utile de repasser par les errements bien naturels qu’à connus l’histoire de l’aviation et de l’aérodynamique ; à moins que leur dessein ait été de prouver par l’expérience que des panneaux réalisés sans soins réussissent cette performance de créer malgré tout de la Portance.

Retirons encore de ce texte que les quatre auteurs considèrent que les deux configuration en x ou en + ne présentent pas de « différences significatives » du point de vue de l’apport en stabilité procuré par les panneaux , ce qui est fort intéressant.

Les auteurs ayant installé une balance individuelle sur chacun des panneaux :

…ils ont pu mesurer les efforts individuels développés par lesdits panneaux.

La contribution de chacun des panneaux au Moment de Stabilité apparaît ci-dessous à M 0,9 (donc largement en transsonique) :

Le défaut de symétrie entre les courbes rouge et bleue des panneaux secondaires est gênante, mais, si l’on en croyait ce diagramme, on peut dire que le panneau sous le vent (le supérieur, en rouge, pour les incidence positives et l’inférieur en bleu pour les négatives) ne produit que peu de moment et que le panneau au vent (en bleu, par exemple, pour les incidence positives) fournit à peu près 1/5éme du Moment de Stabilité …

Mais nous pensons qu’il ne faut pas croire ce diagramme (nous y revenons à l’instant).

Les auteurs présentent également le diagramme des Forces Normales produites par chacun des panneaux (toujours à M 0,9) :

attention à la construction fuchsia dans Word !

Analysons ce diagramme :

À O° d’incidence, les panneaux supérieurs (rouge) et inférieur (bleu) développent deux CN opposés d’assez fortes valeurs. Ceci est dû à l’orientation générale de la surface du LAV (globalement conique) qui chasse radialement les filets d’air vers l’extérieur .

Finalement, la pente générale du LAV étant de 10° juste avant son culot, il est normal qu’à 0° d’incidence les panneaux supérieur et inférieur développent une incidence de même ordre de grandeur que les panneau horizontaux à 10° (c’est l’objet de notre construction fuchsia ci-dessus).

Les auteurs attirent d’ailleurs notre attention sur le fait qu’à –15° d’incidence, la Portance déstabilisatrice du panneau supérieur existe toujours , c.-à-d. que le flux moyen sur ce panneaux (en rouge ci-dessous) est toujours orienté vers l’extérieur par rapport à la normale au panneau (en fuchsia), alors qu’en l’absence du corps du LAV ces filets d’air attaquerait ce panneau horizontalement (et donc à –15° d’incidence, filet d’air vert) ce qui génèrerait une Portance vers le bas, donc stabilisatrice :

Attention aux dessins dans Word

(la représentation de l’écoulement est de nous)…

Ce phénomène est curieusement inversé pour le jeu de panneaux en flèche (les panneaux supérieur et inférieur développant des Portances radiales agissant en opposition vers l’axe de la capsule), cette inversion étant due au fait que l’écoulement reprend, en aval de la section maximum du LAV, une direction radiale vers l’axe.

Ces renseignements nous permettent de dresser le bilan qualitatif de l’action en CN et en CM  des quatre panneaux normaux pour une mise en incidence positive :

Dans le respect des conventions de signes adoptées par les auteurs, nous avons coloré en bleu les CN positifs (favorables à la stabilité, vers le haut) et les CM négatifs (également favorables car tendant à diminuer l’incidence du corps, dans un sens horaire inverse).

Nous avons de même coloré en rouge les CN négatifs (défavorables) et les CM positifs (défavorables car tendant à augmenter l’incidence du corps). Seul le panneau n°3  développe un CN et un CM négatifs…

Fort de ces constats, nous pouvons comprendre que sur le diagramme des Efforts Normaux ci-dessus et pour les incidences positives, la courbe bleue (représentant le panneau n°3) fasse bande à part (elle agit de façon adverse).

Par contre nous ne comprenons pas que sur le diagramme des Moments la courbe bleue qui se montre dans la partie favorable du diagramme.

D’ailleurs, le bras de levier de tous les panneaux par rapport au Centre de Moments étant constant, le diagramme des Moments de ces panneaux devrait être homothétique de celui des CN ! Or ce n’est pas le cas.

Nous avons donc pris sur notre réserve pour réaliser la proposition de correction suivante pour le diagramme des Moments individuels fournis par chaque panneau :

Nous n’avons effectué ci-dessus qu’une translation verticale des courbes rouge et bleue (on voit les traces de leur position initiale) : Sur cette proposition, c’est bien le panneau n°3 (le panneau inférieur, courbe bleue) qui effectue une action contraire à l’action stabilisatrice des autres panneaux du fait de la non axialité de l’écoulement…

Cette correction effectuée, le diagramme des CN et celui des Moments (inversé) deviennent évidemment homothétiques :

Un dernier exercice sur notre logiciel de traitement d’image nous donne accès, en vert fluo, à la résultante des Moments des panneaux supérieur et inférieur :

On déduit alors de cette courbe vert fluo que les deux panneaux supérieur et inférieur participent à la stabilité du LAV, à M 0,9, pour à peu près 10 %

Nous devons à l’honnêteté de préciser que, pour les quatre panneaux en flèche, les auteurs proposent de la même façon les diagrammes des CN et des CM et que ces deux diagrammes ne sont pas plus homothétiques que ceux des panneaux normaux. Il ya donc là quelque mystère qui nous turlupine…

Les lecteurs qui découvriront la clé de ce mystère (ou qui ont des suggestions à son propos) voudront bien prendre contact avec nous…

Quoiqu’il en soit de la valeur de notre correction pour le diagramme des CM (figure 22 corrigée par nous), si l’on y mesure le Coefficient de Moment à –15°et si on mesure le CN à la même incidence sur l’autre diagramme (figure 23), à savoir 0,048 et 0,06, ces deux Coefficient sont bien reliés par l’intermédiaire du bras de levier.

En effet le Coefficient de Moment de 0,048 donne un Moment de :

q 0,048*A*D

…alors que le moment que produit le CN de 0,06 est :

q 0,06*A*0,7423*D = q 0,0445*A*D

0,7423*D étant le bras de levier tel que nous l’avons calculé en fonction du diamètre D du bouclier thermique sur l’information que le Centre des Moments était à la pointe théorique du cône de la capsule.

On peut constater que le Moment q 0,048*A*D est assez proche du moment q 0,0445*A*D…

Ceci étant, il y a bien une petite différence entre ces deux moments.

Cette petite erreur nous incite à penser que le bras de levier n’est peut-être pas 0,7423*D mais plutôt :

0,048*A*D / 0,06*A = 0,8*D

Cependant, cette différence de 8 %  peut être due à un phénomène qui est rarement pris en compte dans les calculs fuséistes, à savoir le Moment de Tangage généré par l’action différentielle de la Traînée sur les panneaux.

Les fuséistes oublient en effet, dans leurs habitudes de calculs, ces effets différentiels sur les diverses composantes d’un empennage.

C’est justifié dans la mesure où la Traînée varie très peu d’un aileron à l’aileron opposé et dans la mesure où la différence de moment de ces Traînée est très faible, par rapport au moment produit par les CN (du fait de la longueur de la fusée). Mais nous nous expliquerons mieux en revenant à la capsule Orion dotée de ses panneaux :

Les panneaux supérieur et inférieur ne sont pas forcément l’objet de la même Traînée : en effet, le panneau supérieur (ou sous le vent de la capsule) est peu ou prou masqué par la capsule (ou sa tour) alors que le panneau inférieur ne l’est nullement ;sur notre schéma, nous avons dessiné le Coefficient de Force Axiale CX3 comme supérieur au Coefficient CX1.

Il en résulte évidemment un Moment de Tangage tendant (ici) à réduire l’incidence de la capsule.

Cette stabilisation par la Traînée est bien connue pour le volant de Badminton , mais elle peut également être à l’œuvre ici sur le LAV.

Par chance, cette idée que la Traînée différentielle des panneaux pouvait induire un Moment de Stabilité a été étudiée par les auteurs. À M.  0,9, ce phénomène est faible. La courbe bleue ci-dessous montre le moment de tangage ainsi produit par l’ensemble des quatre panneaux normaux (pour les petits angles, il doit être près des limites de précision des mesures) :

Pruzan et Consorts notent : « Les forces axiales sur les panneaux supérieur et inférieur génèrent des moments de tangage autour du Centre de Moment. Cependant, parce que la force axiale sur chaque panneau est relativement constante en fonction de l’incidence, leur moment de tangage respectif s’annulent, ce qui résulte en un impact non significatif sur la stabilité du véhicule.  »

Nous venons d’utiliser à l’instant des données saisies par la soufflerie à M 0,9. Cette vitesse est évidemment tout à fait transsonique. Mais nous nous plaisons néanmoins à penser que les effets transsoniques ne modifient pas significativement le partage de Portance des différents panneaux. Un indice est donné par l’évolution de la somme des CN des quatre panneaux captés par leur balance individuelle selon le Mach (diagramme déjà présenté par nous) :

Nous avons isolé sur le diagramme fourni par les auteurs la somme des CN individuels des quatre panneaux pour les vitesses de Mach 0,5, 0,7, 0.9.

La tendance à l’augmentation du CN avec le Mach est ici régulière. On peut donc penser que les constatations sur les CN individuels effectuées par nous plus haut à M 0,9 (primauté des panneaux horizontaux) restent bonnes aux vitesses subsoniques…

Enfin, la Traînée des deux jeux de panneaux (normaux ou en flèche) a été aussi mesurée par les auteurs. Il est patent que les panneaux en flèche présentent moins de Traînée que les panneaux normaux :

On peut attribuer cette différence au fait que les panneaux en flèche sont traversés par un flux réaxialisé (ou moins radialisé)…

À propos de cette Traînée, on doit déplorer une fois de plus que le cadre des panneaux soit dénué de tout profilage :

Cette option de non-profilage sans doute touché les cloisons de cellules elles-mêmes, mais il est difficile d’en être sûr…

Prenons encore acte, pour en terminer avec ce texte, que ses auteurs n’ont relevé que de faible variation de Portance dans la région Transsonique, contrairement à ce qu’ils attendaient . L’engorgement transsonique ne résulte donc ici qu’en une augmentation de Traînée, laquelle n’entraîne pas de baisse substantielle de Portance…

Un autre texte, de Kless et Aftosmis du Centre Ames de la NASA, étudie le montage, sur la capsule Orion, des deux mêmes types de panneaux cellulaires :

Les auteurs notent au passage que la structure des panneaux est intrinsèquement résistante, ce qui autorise à opter pour des parois de cellules très fines, avec pour résultat de réduire la masse et le coût.

Le but du texte de Kless et Aftosmis est de réaliser la comparaison entre les études en soufflerie (sans doute celles décrites dans le texte précédent ) et les études d’écoulement effectuées en CFD haute fidélité à la NASA Advanced Supercomputing Division. Plus précisément, ce but est donc de valider le calculs d’écoulement par ordinateurs.

Voici par exemple une représentation de l’écoulement sans incidence à M. 0,5 tel que déterminé par les ordinateurs :

Malheureusement pour nous, aucun des diagrammes présentés dans le texte de Kless et Aftosmis ne comporte d’échelle d’ordonnées !

Voici par exemple l’un de ces diagrammes, remis en page par nos soins, puisque dans tout ce texte, il n’y a que les données subsoniques qui nous intéressent (ici à M. 0,5) :

On y lit la comparaison entre les calculs et les tests en soufflerie sur la capsule seule ou munie de ses panneaux normaux (dans les positions + ou X) ; les relevés de soufflerie sont les marques rondes rouges et noires.

Nous avons pensé un moment que cette absence d’échelle était un oubli coupable mais involontaire de la part des auteurs.

Pourtant, des phrases présentes dans la conclusion du texte précédent comme :

‘‘Une base de données sur les panneaux cellulaires a été créée et est disponible en distribution limitée’’

…nous ont convaincu que ces recherches sont relativement neuves et donc sensibles, et que la NASA pratiquait à leur propos une politique de discrétion et de diffusion restreinte.

Cette constatation n’a rien de surprenant dans la mesure où les textes de la NASA que nous téléchargeons journellement (et dont nous profitons largement) sont beaucoup plus anciens et ont donc fait l’objet, entretemps, d’un déclassement…

D’ailleurs, concernant cette nouvelle capsule Orion, cette absence d’ordonnée ne semble pas rare puisque beaucoup de textes qui la décrivent, comme par exemple le texte de Chan et Brauckmann, affichent également la même lacune :

Ces diagrammes bigrement précis sont ceux du CN du LAV nu (sans aucun panneaux) ; à notre grand regret, leur absence d’ordonnées les rend cependant inutilisables.

Tout au plus peut on prendre acte de la petite cassure dans la linéarité qui se produit à 6° d’incidence et de la grande constance du CN en fonction du Mach pour les incidences inférieures à 5°…

La même constance du CN du LAV nu en fonction du Mach se retrouve sur un graphe (encore muet) publié par Kless et Aftosmis (relevé de soufflerie, ici pour l’incidence 3°) :

Pour le subsonique, ledit CN (cercles noirs) se montre invariant alors que le CM semble dévoiler une très légère avancée du Centre de Pression.

Les marques rouges et bleues représentent CN et CM du LAV doté de panneaux normaux (Unswept). L’incrément de CN est donc la différence d’ordonnées entre ces marques et les marques noires.

À M 0,5 et pour ces panneaux normaux, l’incrément de CM est bien proportionnel  à l’incrément de CN, mais il est difficile d’aller plus avant dans le décryptage de ce couple de graphes à ordonnées muettes.

Quoiqu’il en soit de ce procès d’intention envers la NASA , nous avons craint d’être frustré de toute exploitation de ce texte de Kless et Aftosmis pourtant très intéressant.

Et puis il nous est venu l’idée que si nous ne connaissions pas l’échelle des Coefficient adimensionnels présentés par ces auteurs, du moins nous avions une certaine idée du CNα  développé par la capsule Orion sans ses panneaux cellulaires.

En effet, cette capsule étant un Corps Élancé, (à quelques détails près, comme les tuyères de la tour et une protubérance nommée "Umbilical notch cutout" au bas de l’habitacle) traduire ! , nous pouvons estimer qu’elle développe un gradient de Force Normale assez proche de 2 (par radians, en référence à sa propre surface frontale maximum).

Sur ce point cependant, une comparaison avec le CNα de la capsule Apollo en configuration LEV (Launch Escape Vehicle), disponible dans la Note Technique TN D-3964  tend à prouver que le CNα d’un tel ensemble est plus fort que 2 :

Sur ce graphe, et pour les Mach subsoniques, les courbes ainsi que la marque triangulaire indiquent un CNα tournant autour de 0,04 par degré ce qui signifie un CNα de 2,3 par radian  (en dessous de M 0,5 le CNα apparaît même comme plus fort).

Ces courbes, ainsi que la marque triangulaire, ont été obtenus par tests, dans plusieurs souffleries, de modèles de différentes tailles.

Considérons cependant que la pente des points noirs des diagrammes de Kless et Aftosmis (ci-dessus) est de 2 par radians en référence à la section maximale de la capsule.

En référence à la surface du bouclier thermique, qui est la référence générale dans toutes les études sur le LAV, cela fait 2,24 .

Cette pente du CN de la capsule seule pourrait donc donner l’échelle des pentes sur les diagrammes de Kless et Aftosmis …

Effectuons-y alors quelques relevés.

Au passage, on mesure bien, sur l’un de ces graphes et pour 10° d’incidence, un gain de 37 %  pour l’adjonction de quatre panneaux  (valeur mesurée sur les courbes noire et rouge et sur le verticale bleue ci-dessous) (contre 35,2 annoncés sur la table 3 du même texte que nous présenterons plus bas).

Ci-dessous, cependant, notre construction fuchsia (qui moyenne prudemment les points rouges et noirs sur toute la plage 0 à 10°) indique un surcroît de CN moyen de 54 % pour la capsule dotée d’ailerons :

Pour réaliser ce moyennage, nous avons d’abord calé les axes fuchsia près du point le plus près de l’incidence 0° . Puis nous nous sommes attaché à moyenner les points donnés par la soufflerie sur ladite plage 0 à 10°…

Pour les panneaux en x, ce même travail est plus délicat du fait de la forte pente apparente suggérée par les premiers points rouges :

Les CN moyennés de la sorte arborent, pour la capsule avec panneau en x, une pente 71 % plus forte que sans aucun panneaux.

54 et 71 % de ~2,24, soit ~1,20 et 1,59 (en référence à la section du bouclier thermique), c’est beaucoup et en tous cas beaucoup plus que ce que l’on peut tirer du diagramme de la figure 8 des CM du texte précédent  (puisque l’on connaît le bras de levier des panneaux, 0,7423 D) : soit un CNα de 0,617 pour des panneaux en +.

Le texte de Pruzan et Consorts prétendait d’ailleurs qu’il n’y a guère de différence entre la stabilité obtenue avec les panneaux en x et celle obtenue avec les panneaux en +  ce qui n’est plus de mise ici.

Nous sommes évidemment désappointé devant cette disparité de résultats : nous aurions bien aimé confirmer, même grossièrement, notre exploitation du premier texte.

Les points représentant les tests en soufflerie dans le texte de Kless et Aftosmis se présentent d’ailleurs beaucoup plus dispersés que dans le premier texte et la courbe rouge marquant le défaut de linéarité, qui est très régulière dans la figure 8 de Pruzan et Consorts (même s’il s’agit d’une courbe de Moments, puisque nous prenons le bras de levier des panneaux comme constant), marque ici un S : nous ne sommes donc pas sûr que les graphes de Kless et Aftosmis reflètent bien les mêmes essais.

Pourtant le texte de ces derniers auteurs date de Juin 2011, ce qui le rend contemporain du texte de Pruzan, Rose Mendel qui date du même mois.

Cependant, indépendamment de ces diagrammes sans échelle, le même texte présente le résultat des calculs numériques d’écoulement sous forme de tableaux de quelques nombres. Par exemple ce tableau 3 :

À M. 0,5 et à l’incidence 10°, le texte affirme que les simulations informatiques attribuent d’incidence aux panneaux présentés en + un incrément relatif en Coefficient de Force Normale de 35,2 % (par rapport à la Force Normale de la capsule nue, donc), et 43,4 % pour les panneaux en x :

Malgré la légende de ce tableau, il ne peut s’agir que du produit par 100 des incréments relatifs .

Il nous est alors facile de conclure que le CN apporté à l’incidence 10° par les panneaux en + est de 0,352*2,24 = 0,79 (par radians, en référence à l’aire frontale maximum de la capsule) ,  et pareillement 0,97 pour les panneaux présentés en x (dans ces deux calculs, nous avons admis que le CNα de la capsule nue valait 2,24.)

Prendre ces résultats de simulations informatiques est évidemment risqué dans la mesure où :

( il s’agit de CN relevés à 10° d’incidence.

( le texte présente ces simulations à M  0,5 comme commettant une erreur de 20 % par rapport aux essais en soufflerie (il est vrai comme erreur maximum sur la plage d’incidences de 0 à 15° ), du moins pour la capsule nue (sans aucun panneau), ce qui apparaît dans le tableau 1 :

Néanmoins on peut prendre ces valeurs de CN et de Cm dans une première approche sécuritaire puisque, comme on le sait, le CN développé par les panneaux pour les petits angles (inférieurs à 5°) est encore plus fort…

Mais reprenons cependant les valeurs d’incrément relatif de Force Normale prédits par la simulation numérique, à savoir : 0,79 pour les panneaux en + et 0,97 pour les panneaux en x (tels qu’annoncés dans le "table 3").

Ces incréments relatifs sont ceux simulés pour 10°, mais ils sont représentatifs (a minima) des gains mesurés par les tests en soufflerie.

Exploitons-les :

Nous avons déjà dit que les 36 cellules d’un panneau offrent sur la maquette du LAV une surface de passage de 9,273 in².

La section maximum Smax de cette maquette étant 110,88 in²*1,12 = 124,18 in² , les quatre panneaux offrent une surface de passage de 0,2987 Smax.

Le gain en CNα apporté par les quatre panneaux, nous l’avons dit, est de 0,79 (par radians et en référence à Smax , l’aire frontale de la capsule).

En référence à la surface des quatre panneaux, ce gain en CNα est donc :

0,79*Smax* / 0,2987 Smax = 2,64

Ce CNα propre de 2,64 est donc le coefficient moyen dont il faut multiplier l’aire de passage des panneaux en + pour obtenir la Surface de Portance Équivalente de ces panneaux : nous disons bien moyen car certains panneaux sont plus efficaces que d’autres, nous l’avons vu.

Pour les ailerons en x le gain en CNα de 0,97 (par radians et en référence à Smax) donne un CNα propre de 3,25.

Attention au fait que l’efficacité de ces deux arrangements de panneaux est magnifiée par la présence du fuselage (à travers le Coefficient d’Interactions qui est ici assez fort puisqu’il vaut 1,56.(le rapport e/D est 50/130)

Cela revient à dire que le CNα moyen des panneaux est de 1,69 (cas +) et 2,08 (cas x)…

Ces CNα sont évidemment assez faibles, et cela est sans doute dû, outre qu’il s’agit de CNα moyens, au fait qu’ils sont attachés à l’incidence de 10° alors que les panneaux sont plus efficaces (en CNα) sur la plage d’incidence inférieures à 7°.

Par exemple, si l’on moyenne le CN des panneaux en x aux angles inférieurs à 3°, la pente de CN apparaît beaucoup plus forte (en vert) au milieu des points rouges de l’expérimentation que la pente fuchsia (qui moyenne jusqu’à 10°) :

C’est alors un accroissement de pente de 134 % que nous mesurons pour cette droite verte par rapport à la pente de la droite fuchsia basse (qui représente la capsule nue) (alors que nous sommes partis de 35 %  en nous basant sur le tableau 3).

Comme nous avons opté pour le CNα de cette capsule nue pour une valeur proche de 2,24, le CNα de ces quatre panneaux en x s’élève pour ces petits angles à 1,34*2,24 = 3 (par radian, en référence à la section Smax de la capsule).

Ramené à la section de passage des quatre panneaux (0,2987 Smax) ce CNα peut alors être pris pour :

3*Smax / 0,2987 Smax = 10 S4panneaux

Même si l’on démagnifie ce CN par le Coefficient d’Interactions de 1,56, ces panneaux en x développent en moyenne un CNα de 6,44, ce qui est très fort !

Une autre façon de tirer des enseignements de ce texte (et de passer outre la malice sans doute volontaire des auteurs), est de prendre acte du résultat de leurs simulations informatiques résumées, pour l’incidence 10° dans le tableau 3 :

Une chose qui peut attirer l’attention d’entrée est que l’arrangement en x se trouve ici 263/224,9 = 1,17 fois plus efficace que l’arrangement en + pour le Moment qu’il crée alors qu’il l’est 43,4/35,2 = 1,233 fois pour la Force Normale qu’il développe. Comme la position des panneaux (leur bras de levier compté depuis le Centre des masses de la capsule) est inchangée dans les quatre cas, cette petite disparité peut paraître surprenante…

Nous avons exploité ce tableau 3 dans un texte distinct : LE CENTRE DE PRESSION LATÉRALE DU ORION LAUNCH ABORT VEHICLE.

CONCLUSIONS  ET  BILAN :

Nous avons réuni sous la forme d’un graphe-bilan l’ensemble des conclusions tirées par nous lors de cette promenade dans le monde des panneaux cellulaires.

Quel type de présentation avons-nous adopté pour ce graphe-bilan ?

Nous avons posé en début de notre réflexion le libellé du CNα d’un panneau, rectangulaire, en référence à sa propre section de passage (et par radian) lorsqu’il est isolé ; c’est :

CNα = 2 +

…la signification des paramètres  e, l et c étant rappelée ci-dessus :

À la lecture de ce libellé, on peut remarquer que   et   sont les paramètres qui commandent le CNα.

En d’autres mots, les paramètres influant sur le CNα du panneau établi en référence à sa section de passage sont donc :

( au premier chef l’allongement géométrique frontal e / l du panneau.

C’est cet allongement frontal du panneau que nous adopterons comme abscisse dans notre graphe récapitulatif ci-dessous.

( au deuxième chef l’allongement géométrique e /c des bords envergures : nous devrons donc faire apparaître cet allongement en adoptant une présentation par famille de courbes, chaque courbe étant attachée à une valeur ronde de l’allongement e /c (valeurs rondes allant de 2 à 10).

Bien sûr et comme on l’a vu, tous les panneaux ne sont pas forcément rectangulaires. Dans le cas de formes non rectangulaires notre formulation sera :

CNα = 2 +

…où SPan est la surface de passage du panneau.

C’est bien cette formulation que nous avons toujours utilisé pour ce type de panneaux ; c’est elle qui donnera les ordonnées de notre graphe pour ces panneaux non rectangulaires.

Le paramètre e représente toujours ici l’envergure du panneau (mesurée normalement au plan de l’incidence), bien que le bord-envergure du panneau ne soit plus rectiligne :

Comme nous l’avons fait au long de notre réflexion, lorsque l’embase du panneau pourra être considérée comme formée d’ailes normalement profilées comme ci-dessous :

…on gagnera, pour le calcul de la Portance des bords-envergure, à intégrer l’envergure de cette embase dans la cote e

Voici, selon ces conventions, le graphe résumant notre exploitation des divers textes rencontrés par nous :

Attention aux flèches rouge dans Word !!

La famille de courbes obliques (ce sont des droites), représentent le CNα calculé selon nos hypothèses de panneaux rectangulaires pour des allongement ronds de bords-envergures (cet allongement étant précisé par les nombres de 2 à 10 apparaissant à droite sur fond blanc).

Les marques carrées creuses représentent les CNα des panneaux isolés en tant que panneaux principaux , déduits par nous de l’exploitation des divers textes.

Les deux marques carrées pleines rouges représentent le CNα de deux panneaux mesurés sur plaque plane (donc réellement isolés et sans influence d’aucun fuselage). Cela signifie que toutes les autres marques représentent des CNα ayant fait l’objet d’une estimation du Coefficient d’Interaction fuselage ↔ panneau…

Des segments verticaux relient les marques carrées des CNα mesurés aux CNα que nous leur avons attribuées par calcul effectué selon nos hypothèses, ces CNα calculés n’arborant pas de marque. La hauteur de chaque segment vertical représente donc l’erreur entre notre pronostic et la valeur tirée de l’exploitation des textes.

Il faut ici attirer l’attention sur le fait que cette exploitation des textes par nous peut être fautive : la hauteur d’un segment vertical peut donc fort bien figurer la différence entre deux erreurs de notre fait.

Chaque CNα est représenté à une abscisse   qui représente l’allongement frontal des panneaux. Cet allongement frontal n’étant qu’une notion indicative, la position de gauche à droite des marques n’est pas de grande importance , même si une certaine organisation des marques en ressort nettement.

Cette organisation des marques selon l’allongement frontal laisse donc penser que ce quotient est bien un élément favorable à la production de Portance Externe, du moins sur des panneaux principaux représentés sur notre graphe-bilan (sur les panneaux secondaires, cet allongement devient, à notre sens, un élément défavorable à la production de Portance Externe).

Quant à la position en hauteur des marques et de leur segment d’erreur, elle est quelque peu tributaire de la surface de référence que nous avons choisie pour chaque panneau (la surface strictement cellulaire en général ).

Quoiqu’il en soit de ce choix cependant, c’est évidemment la même surface qui a été prise en référence pour notre exploitation d’un texte et pour le calcul du CNα selon nos hypothèses.

Commentons à présent ce graphe, en commençant par la droite et en gardant à l’esprit que certaines abscisses ont été légèrement décalées afin de faciliter la lecture des marques :

Autour de l’abscisse 2,38, en vert clair, sont les CNα des panneaux G16 étudiés par Kretzschmar et Burkhalter et par Washington et Consorts.

Un peu dessous, en vert dense sont les panneaux G15 Short Chord de Kretzschmar et Burkhalter, ainsi que le G13 testé sur plaque plane par Washington et Miller( marque carré pleine rouge) et également testé à M 0,7 en présence d’un fuselage par Kretzschmar et Burkhalter.

Souvenons nous que si nous prenions en compte dans notre évaluation de la Portance Externe la surface portante de l’embase des G13, G15 et G16, leur cinq segments d’erreur seraient un peu raccourcis.

À l’abscisse 2,27, le segment d’erreur du panneau à cellules carrées baseline fin (bleu clair) est assez grand. Ce panneau a été testé en tirs aérobalistiques par Abate et Consorts.

À l’abscisse 2,2, en vert d’eau, l’erreur sur les panneaux L2 de Simpson et Adler est encore plus grand. Curieusement, ce panneau est homothétique du précédent (baseline fin d’Abate et Consorts) : ce sont les chiffres donnés par les auteurs qui leur font des allongement frontaux un peu différents. Certes, le panneau baseline fin d’Abate et Consorts est mesuré par ces auteurs sur un fuselage de plus grand diamètre, mais justement, nous nous affranchissons de l’influence de ce fuselage par la prise en compte du Coefficient d’Interactions : l’exploitation des textes pour ces deux panneaux devrait donner des résultats équivalents (comme le sont nos propres pronostic de CNα). Or ce n’est pas le cas.

Il n’est peut-être pas inutile de relever que ces panneaux L2 et baseline fin déploient leurs cellules jusqu’à toucher le fuselage (ils ne possèdent pas d’embase), ce qui n’est pas le cas des autres type de panneaux : on pourrait imaginer que cela leur permette une meilleure utilisation du surflux occasionné par la présence dudit fuselage…

En bleu dense, le panneau à cellules carrée d’Hiroshima et Tatsumi, à l’abscisse 2 ne présente qu’un faible segment d’erreur. la démagnification que nous avons appliquée au CNα donné par ces auteurs est d’ailleurs un peu trop forte, vu la méthode utilisée pour la mesure de ce CNα .

À l’abscisse 1,65, le petit panneau G12 testé par Kretzschmar et Burkhalter voit son CNα très bien évalué par nous.

À l’abscisse 1,52, en vert, le panneau G1 de Washington et Miller montre une certaine erreur.

À l’abscisse 1,49 , en vert kaki, le CNα du Lauch Abort Vehicle de la NASA n’est guère crédible : c’est dans l’étude de ce panneau que nous avons été le plus gêné par la réticence des auteurs à dévoiler leurs résultats. D’autre part la très faible longueur de ce vaisseau, ainsi que sa conicité marquée, l’éloignent quelque peu de nos fusées à fuselages élancés et retire donc de l’intérêt à l’étude des ces panneaux…

Le panneau G14, marque à cœur rouge à l’abscisse 1,46, étudié par Washington et Miller, fait honneur à nos réflexions. Celles-ci étaient d’ailleurs simplifiée par le fait que le G14,comme le G13, ont été testés seuls en soufflerie (sur plaque plane, donc sans présence d’un fuselage)…

À l’extrême gauche siège le panneau de la capsule habitée Soyouz ; il faut pour juger de notre segment d’erreur, se souvenir que nous avons eu du mal à déterminer l’allongement et la surface des bords-envergure, ainsi qu’à tenir compte des effets de masquage dus au corps de la capsule.

Ne manquons pas de dire pour terminer ce tour d’horizon que le fait que les marques représentant les deux panneaux G13 et G14 (mesuré seuls sur plaque plane) ne se tiennent pas à l’écart de notre constellation de points est un élément favorable à porter à la validation de notre Coefficient d’Interactions.

Mais c’est bien-sûr au lecteur de juger de la qualité de ces résultats, au vu de la longueur des segments d’erreurs.

Il est d’ailleurs fort intéressant de constater que, hormis pour les CNα du futur vaisseau Orion (LAV) et de l’actuel Soyouz, cas un peu spéciaux, notre erreur va toujours dans un sens défavorable au CNα (notre estimation du CNα est quasiment toujours trop faible).

Comme notre évaluation de la Portance Interne des panneaux est une conséquence directe des lois de la physique (conservation des Quantités de Mouvements), nous pensons impossible qu’elle puisse être fautive (dans la mesure où la corde des cellules mesure au moins 75 % de leur côté).

La partie de notre évaluation qui doit pécher est donc le calcul de la Portance Externe (celle des bords-envergures, donc, essentiellement).

Et en y réfléchissant, il nous est venu à l’esprit deux considérations :

( La première est que, ainsi que le lecteur avisé l’aura sans doute remarqué, nous n’avons pas fait valoir d’effet miroir pour la détermination de l’allongement des bords-envergures.

Or cet effet miroir est toujours invoqué dans le calcul du CNα des ailerons plans classique d’après leur allongement : ainsi, l’allongement que l’on utilise dans la formule de Diederich est toujours le double de l’allongement géométrique d’un aileron.

Ce doublement est justifié par l’effet miroir qui multiplie par deux l’allongement aérodynamique du fait de la présence du fuselage (quand il est de fort diamètre) ou de la présence de l’aileron opposé (quand le diamètre du fuselage est négligeable) .

Certes, la forme de certains bords-envergures ne nous place pas dans une situation très claire, pour ce qui est de l’aboutissement des panneaux sur le fuselage : il y a souvent une discontinuité du bord-envergure à l’approche du fuselage :

Mais, à tout le moins, il est possible d’admettre que la présence du fuselage, ainsi d’ailleurs que de sa couche limite, doivent réduire fortement (ne serait-ce que par occupation de l’espace) la tendance du côté interne du bord-envergure à former son tourbillon marginal.

( La deuxième considération est que, lorsque nous avons posé nos premières hypothèses de calcul de la Portance de ces bords-envergure, nous avons considéré que l’un se comportait en intrados et l’autre en extrados, en scindant en deux le fonctionnement d’une aile.

Or, il nous est venu l’idée qu’il y avait une différence notable entre nos bords-envergure :

…et les intrados et extrados d’une aile :

Cette différence est que ces derniers sont posés l’un contre l’autre ! Et cette proximité est une des raisons des écoulements transverses qui diminuent la Portance de l’aile et aboutissent, on le sait, à la formation d’un fort tourbillon marginal ; on se souvient en effet que plus on s’approche de l’extrémité de l’aile :

( plus les filets d’air d’intrados (en bleu, ci-dessous)) dévient vers l’extrémité,

( plus les filets d’air d’extrados dévient vers l’intérieur de l’aile (en vert, les deux déviations contraires sont indiquées en fuchsia) :

Plus près encore de l’extrémité, la situation est encore plus claire : l’air passant sous l’intrados, en surpression, est attiré par la zone dépressionnaire que constitue l’extrados : il y a « fuite » de l’air d’intrados vers l’extrados (avec formation du fameux tourbillon).

Or sur nos bords-envergure la zone de dépression d’extrados ne jouxte pas la zone de surpression de l’intrados : entre ces deux zones, il y a la distance conséquente de la largeur du panneau occupée par les autres bords (ci-dessous en rouge pour ceux qui sont visibles), lesquels, n’étant pas en incidence, restent peu ou prou à la pression statique de l’écoulement :

Pour ces deux raisons (effet miroir et forte diminution des pertes marginales), tout se passera donc comme si nos bords-envergures avaient un allongement plus grand (l’allongement des ailes les rend moins sensibles aux problèmes créés par leurs extrémités).

Dans ces conditions, quel allongement aérodynamique faut-il prendre pour les bords-envergures de nos panneaux ?

Un doublement de l’allongement géométrique serait une première approche (l’effet miroir, peut-être incomplet, étant complété par la forte diminution des pertes marginales du côté « libre » du panneau).

Mais nous avons été plus loin : Un triplement de l’allongement géométrique produit le résultat suivant :

L’observation de ce nouveau bilan montre que les CNα calculés selon nos hypothèses sont à présent tantôt supérieurs tantôt inférieurs aux CNα tirés des essais en soufflerie. À notre sens, il est donc difficile d’aller plus loin dans la correction de l’allongement aérodynamique des bords-envergure sur la seule foi de ce graphe fruit de notre exploitation inexperte des tests en soufflerie ou des tests aérobalistiques…

Si l’on pouvait d’un coup de baguette magique faire fi de nos résultats pour trois types de panneaux (Soyouz, LAV Orion et L2), ce graphe ferait preuve d’une excellente précision (en regard des canons de l’aérodynamique) : nos segments d’erreur sont ici d’une longueur de l’ordre du dixième du CNα des panneaux étudiés.

En attendant d’autres informations, cette multiplication de l’allongement géométrique par 3 nous paraît donc raisonnable (le résultat de ce produit par 3 constituant l’allongement aérodynamique des bords-envergures à introduire dans la formule de Diederich).

Il est à présent impératif d’insister sur un fait : Le graphe bilan ci-dessus a été bâti par nous en utilisant la présomption que les interactions panneaux ↔ fuselage pouvaient raisonnablement être prises en compte par la loi utilisée pour les ailerons plans classiques.

Cette méthode impose que la même loi de prise en compte des interactions soit utilisée par les amateurs fuséistes qui jugeraient bon d’utiliser notre méthode d’estimation du CNα des panneaux.

Ces fuséistes détermineront donc le CNα dû aux panneaux cellulaires principaux par produit du CNα du panneau isolé par 2 (pour le nombre de panneaux principaux) et par le Coefficient d’Interactions déjà indiqué plus haut.

L’utilisation d’une autre formulation pour le Coefficient d’Interactions conduirait à une erreur. Voici comment il est possible de le démontrer :

Notre graphe-bilan est principalement constitué de valeurs de CNα de panneaux non-isolés que nous avons artificiellement isolés en en minimisant la Portance par division par le Coefficient d’Interactions (qui tourne souvent autour de 1,5).

Imaginons qu’en traitant un certain jeu de panneaux d’une certaine envergure relative nous ayons eu tort d’appliquer un Coefficient d’Interactions de 1,33 (déduit de ladite envergure relative) parce qu’en fait il n’existe pas d’interaction panneaux ↔ fuselage amplifiant le CNα des panneaux lorsqu’ils sont placés sur un fuselage.

Alors notre graphe-bilan des panneaux isolés se trouverait présenter, pour le montage de panneaux considéré, un CNα trop faible (d’un facteur 1,33).

Mais ce n’est pas grave puisque, pour vérifier la stabilité de leur fusée les utilisateurs de ce graphe-bilan multiplieront le CNα trop faible (d’un facteur 1,33) par le Coefficient d’Interactions (indu, puisqu’il n’y a pas d’interactions !) valant 1,33 !

Le même raisonnement peut évidemment être tenu dans le cas où, pour bâtir notre graphe-bilan, nous aurions utilisé des Coefficients d’Interactions trop faibles…

Voilà pourquoi, au risque de nous répéter, il convient que les utilisateurs de notre graphe-bilan fassent usage de la formulation du Coefficient d’Interactions que nous avons nous-même utilisée…

Ceci étant, l’estimation du CNα du panneau isolé n’est pas la seule difficulté à laquelle le fuséiste devra faire face ; un autre paramètre important est l’angle de roulis sous lequel se présente chaque panneau.

Nous avons fait état de l’opinion de différents auteurs qui admettent que les panneaux demeurant dans le plan où se produit l’incidence (panneaux secondaires, pour nous) ne peuvent engendrer que 30 % de l’incidence totale, les autres 70 % étant produits par les panneaux principaux normaux au plan de l’incidence.

Il nous semble d’ailleurs important de noter que faire jouer un Coefficient d’Interactions fuselage ↔ empennage proche de 1,4 pour le couple de panneaux principaux et ne pas le faire jouer pour l’autre couple est une politique assez proche de celle consistant à attribuer au couple de panneaux principaux 70 % de la Portance de l’empennage et à l’autre couple 30 %.

Selon cette politique, un empennage formé de quatre panneaux d’un certain CNαi (indice i pour isolé) génère une Portance totale de 2*1,4CNαi + 2CNαi = 4,8CNαi (avec un Coefficient d’Interactions valant 1,4).

Dans ces conditions, les panneaux principaux génèrent 2,8/4,8èmes de la Portance, or 2,8/4,8 équivaut à 58 %, ce qui est un pas dans la direction des 70 % relevés par un certain nombre d’auteurs.

De plus :

( un éventuel masquage du panneau sous le vent (panneau 2 ci-dessous),

( le moindre allongement du bord externe de ces panneaux 2 et 4 non principaux

( ainsi que l’unicité de ce bord externe (il n’y a qu’un bord externe porteur par panneau , alors qu’il y a deux bords-envergures porteurs pour chaque panneau principal) :

…peuvent fort bien rapprocher ces 58 % des 70 % relevés :

Or dans tous les textes que nous avons lus sur le sujet des panneaux cellulaires aucun auteur ne s’est exprimé sur ce sujet qui vaudrait pourtant des études particulières en soufflerie.

Toujours sur ce point, il doit être profitable de remarquer que la transformation d’un panneau principal en panneau secondaire (par rotation de 90° en roulis) équivaut à passer un panneau moyen d’allongement frontal 2 et de CNα 3,7 (panneau qui siègerait au centre de notre dernier graphe bilan) à un panneau d’allongement 0,5 situé à gauche en dehors de ce graphe.

Or le simple prolongement de la droite oblique bleu dense qui porte ce panneau principal moyen alloue à la transformation de ce panneau principal en un panneau secondaire moyen d’allongement 0,5 un CNα de 2,4 :

attention à la droite bleue dans Word !

…ceci alors que ce CNα est calculé en triplant l’allongement de ses deux bords-envergure (soit un calcul pour panneaux principaux) !

Notre mode de calcul rend facile une approche du CNα de ce panneau d’allongement 0,5 pour une présentation vraiment secondaire : c’est 2,2 (il suffit de diviser par deux la Portance externe, en considérant que le triplement de l’allongement de ce qui est devenu le bord externe est acceptable).

Dans ces conditions approchées, le quotient des CNα de ce panneau moyen en présentation principale et secondaire est 2,23 / 7 = 0,59.

Si l’on appelle toujours CNαi le Coefficient de Portance du panneau principal moyen isolé, les couples des panneaux génèrent alors les Portance suivantes :

( CNαi *2*1,5 = 3 CNαi pour les panneaux principaux (Coefficient d’Interactions 1,5)

( CNαi *2*0,59 = 1,18 CNαi  pour les panneaux secondaires (sans usage du Coefficient d’Interactions).

Il est alors notable que la répartition de Portance s’approche alors beaucoup des 30 et 70 % que nous avons souvent rencontré dans les textes que nous avons exploités puisqu’elle est ici de 1,18 / [3 + 1,18] =28 % et 72 %...

Notons que dans ce dernier calcul, nous avons considéré que nos droites obliques (de couleur verte à orange) sont bien représentatives de l’évolution des CNα des panneaux réels selon leur allongement frontal et celui de leurs bords-envergure (elles procèdent évidemment du calcul effectué selon nos hypothèses).

Nous reviendrons plus longuement sur ce problème de la répartition de la Portance selon l’orientation en roulis des panneaux dans un chapitre spécial…

Conclusion sur nos propositions de calcul du CNα des panneaux cellulaires :

La politique que nous tiendrions à l’issue de nos réflexions et de ce texte est donc, jusqu’à plus ample informé, d’adopter :

( pour les panneaux principaux le produit du CNα du panneau isolé par le Coefficient d’Interactions fuselage ↔ empennage, ce CNα étant calculé à partir d’un triplement de l’allongement géométrique des bords-envergures et à raison d’une surface Portance égale à une fois celle d’un bord-envergure par panneau :

CNα = 2 +

…libellé où e est l’envergure du panneau, c sa corde et SPan sa surface de passage.

( et pour les panneaux secondaires le CNα des deux panneaux isolés, la Portance de leur bord externe étant calculé sur la base de l’allongement 2*l /c de ce bord (corrigé plus faiblement, donc, que celui des bords-envergures), et à raison d’une surface Portante égale à une demi fois celle de ce bord externe pour un seul panneau secondaire, soit 0,5*l c :

CNα = 2 +

…libellé où c est la corde, l la largeur du panneau et SPan la section de passage du panneau.

On devrait alors constater que la répartition des Portances entre les deux jeux de panneaux est assez proche de 70 et 30 %.

DERNIERS TESTS DANS NOTRE SOUFFLERIE

La difficulté de tirer des enseignements fiables de nos propres tests en soufflerie sur la maquette du vaisseau Soyouz nous étant apparue, nous nous sommes laissé gagner pas le désir d’effectuer des tests de panneaux fixes sur un fuselage plus classique (dont on pourrait estimer plus facilement le CNα).

De plus, les panneaux de cette maquette du Soyouz étaient formés de cellules rectangulaires (et non carrées), ce qui n’allait pas dans le sens de la clarification de leur fonctionnement. Pour cette nouvelle campagne d’essais, nous avons donc réalisés deux panneaux à cellules cubiques orientées à 45° :

Ces panneaux, de surface de passage carrée, ont été fabriqués en bristol. Nous n’insisterons pas sur les défauts géométriques qu’ils présentent ; nous croyons d’ailleurs savoir que la forme précise des cellules est indifférente pour ce qui est de la génération du CNα.

Les deux panneaux sont montés exactement au culot  d’un assemblage de deux bouteilles d’eau minérale naturelle pétillante St Amand 1 L qui forment un corps ogivo-cylindrique d’élancement 5,3.

Rappelons que nos essais consistent à vérifier qu’un modèle suspendu par un fil effectue bien son effet girouette autour de l’axe de lacet que constitue ce fil. En déplaçant ce fil vers l’arrière du modèle, il est assez aisé de trouver l’emplacement du fil où l’effet girouette ne se produit plus (et au-delà duquel l’effet girouette devient contraire, le modèle se mettant en travers du vent).

Le lecteur sait que cette position limite du fil correspond au CPA du corps testé. Il est alors facile, connaissant le CNα du corps (ogive et fuselage seuls), d’en déduire le CNα des panneaux (d’autant plus que le CPA de ces panneaux est bien localisé (au quart de la corde des cellules).

Le fait que nous n’ayons fabriqué que deux de ces panneaux nous a donné l’idée de tripler nos tests en soufflerie :

( la première série de tests dégageant le CPA du corps lorsque les panneaux sont verticaux (et donc principaux) comme sur la plus grande image ci-dessus ;

( la deuxième série de tests mettant à jour le CPA du corps avec les panneaux placé à l’horizontale (les panneaux en devenant des panneaux secondaires) comme sur la vignette ci-dessus ;

( la troisième série de tests révélant le CPA du corps lorsque les panneaux sont placés à 45°(notre exploitation des textes nous ayant enclin à penser que le CNα d’un tel couple de panneaux était la moitié de la somme des CNα des panneaux placés dans les deux positions précédentes).

Bien que la position du CPA du corps ogivo-cylindrique seul (sans panneaux) ne soit pas vraiment une inconnue, nous avons choisi de la déterminer au préalable par la même méthode de vérification de l’effet girouette sur ce corps nu.

En complément, nous effectuerons les mêmes mesures sur un fuselage de section plus petite équipé des mêmes panneaux. Cette deuxième série devrait nous amener (nous l’espérons) à des constatations intéressantes sur les diverses interactions existant entre le fuselage et les panneaux.

(cette campagne de tests reste à faire)

LE  PROBLÈME  DE  LA  TRAÎNÉE  DES  PANNEAUX  CELLULAIRES

Au long de la lecture de tous les textes rencontrés par nous (mentionnés en BIBLIOGRAPHIE ET LIENS), nous avons trouvé beaucoup de graphiques donnant la valeur de la Traînée des panneaux cellulaires.

Cette Traînée n’est pas du ressort de la présente étude, mais on peut en dire néanmoins qu’elle est notablement plus forte que celle d’ailerons plans qui produiraient la même Portance. Ceci apparaît par exemple sur le graphe de Coefficients Axiaux suivant, graphe composé d’après Simpson et Sadler ::

Bien que le jeu de quatre ailerons plans carrés C2 produise le même CNα que le jeu de panneaux cellulaires L2, le Coefficient Axial de ces quatre ailerons plans vaut la moitié du Coefficient Axial des quatre panneaux L2 pour M 0,7.

En conséquence, le choix d’un empennage de panneaux cellulaires relèvera d’une autre logique que celle de la simple performance du moins pour une fusée d’amateur à simple étage. Pour une fusée à deux étages, le premier de ceux-ci pourra être doté de panneau cellulaire dans la mesure où durant sa courte phase propulsive la Traînée n’intervient que peu sur la vitesse et l’altitude atteintes…

Le choix de la forme des cellules influe peut-être sur la Traînée (à Portance équivalente), ainsi que leur dimension (côté de chaque cellule) : si l’on opte d’emblée pour des cellules cubiques (corde égale à l’espacement des parois de la cellule), il reste encore à choisir la taille la cellule de base, c.-à-d. son côté :

Sur ce point, il est facile de concevoir que la dimension des cellules cubiques ne saurait être réduite indéfiniment sans que l’écoulement qui passe au travers du panneau ne finisse par en être freiné exagérément. En effet l’épaisseur de la couche limite sur les parois des cellules pourrait bien finir par devenir du même ordre que le côté de celles-ci, ce qui produirait un freinage significatif par augmentation de l’épaisseur de quantité de mouvement de cette couche limite et diminution pratique du débit de l’air à travers les cellules.

Notre idée est qu’une dimension de cellules de 10 mm doit être le premier choix pour des fusées d’amateurs, mais ce n’est qu’une idée de départ…

Remarquons d’ailleurs que cette diminution de débit n’est pas la même pour toutes les formes de cellules puisqu’en première approche la diminution de section d’une cellule se fait à partir de son périmètre (par épaississement de la couche limite, nous l’avons dit). Le quotient des sections de passage avec ou sans couche limite (cette dernière section étant la section de passage "géométrique") sera donc très proche du rapport du périmètre d’une cellule à sa section (qui est un rapport du simple au carré ). Et ce rapport du simple au carré, s’il dépend de l’échelle de la cellules, dépend aussi de la forme de la cellule de base : ainsi le quotient des sections de passage avec ou sans couche limite sera de 1 – 4(δ/c) pour une section carrée (si δ est l’épaisseur de la couche limite) mais de 1 – 4  (δ/c) pour une section triangulaire.

À cette aune, la section hexagonale présenterait un gain sensible 1-(4/rac3)(δ/c)…

Ces principes généraux étant posés, comment quantifier la Traînée des panneaux cellulaires ?

On se souvient qu’à zéro degré d’incidence, la Traînée des panneaux cellulaires est la somme de la Traînée de Pression et de la Traînée de friction.

La Traînée de Friction est proportionnelle à la surface mouillée des cellules et au coefficient de friction Cf, celui-ci dépendant du Reynolds de l’écoulement dans ces cellules.

L’évaluation de ce Cf pourrait bien être du domaine des lois de l’hydraulique (déplacement des fluides dans les conduites) et donc du diagramme de Moody.

Mais une approche plus fuséiste consistera à traiter la couche limite sur les cloisons de cellules normalement profilées comme celle qui naît de l’écoulement (extérieur) sur la plaque plane . La longueur de l’écoulement étant très courte, on pourra considérer, en première approche, que ladite couche limite est laminaire.

Sur cette fameuse plaque plane, le coefficient de friction laminaire Cf  est :

1,328 /

…Re étant le Reynolds basé sur la corde c de la cellule

Sur les parois d’une seule cellule cubique de corde c (et donc de surface mouillée 4 c2), le frottement sera alors de :

q 1,328*4 c2/      (q étant la Pression Dynamique)

Si le panneau est constitué de n cellules, le frottement interne sera :

n*q 1,328*4 c2/

Comme n c2 est la section de passage de ce panneau, le Cx de frottement des cellules du panneau vaut :

1,328*4 /

soit :

…le Reynolds utilisé étant basé sur la longueur de la corde…

Il faut remarquer ici que ce Cx de friction est celui créé par la friction interne du panneau : pour avoir le Cx de friction total du panneau, il faudra appliquer le même coefficient de friction, à savoir :

1,328 /

…sur tout le pourtour externe du panneau.

En manière d’application numérique, pour une corde c= 1 cm, et une vitesse de 200 m/s, le Cx de friction interne d’un panneau (en référence à sa section de passage) sera donc :

5,31/

…soit Cxf = 0,0142…

Si l’on admet que la section de passage d’un panneau est du même ordre que la section du fuselage, c’est donc pour 4*0,0142 ≈ 0,06 que les quatre panneaux compteront dans le Cx de la fusée pour leur Friction Interne.

Il est donc à craindre que le Cx de Friction Interne et Externe des panneaux atteigne 0,1 , en ordre de grandeur.

À titre indicatif, l’épaisseur de la Couche Limite à l’aval des cellules est δ 5 c /

…Re étant toujours le Reynolds basé sur la corde c de la cellule. Ainsi, pour une corde de 1 cm et pour une vitesse de 200 m/s (ce qui promet un Re de 70 000*200*0,01 = 140 000), on peut compter sur une couche limite de 13 centièmes de mm d’épaisseur, ce qui très faible.

Revenons au Cx de Friction créé par les cellules d’un panneau pour le comparer à celui créé sur un aileron plan classique.

Reprenons, pour cette comparaison, l’ailerons carré et le panneau cellulaire utilisé plus haut par Simpson et Sadler :

Il a été noté par ces auteurs qu’un jeu de quatre ailerons plans C2 produisait le même moment de stabilité qu’un jeu de quatre panneaux L2 ou L3.

Comparons la surface mouillée de ces panneaux L2 et C2 :

Nous avons déjà fait remarquer plus haut que, bien que le panneaux L2 présente la même surface projetée latéralement (ou normalement) que le panneau plan C2, le fait que ses cellules soient orientées à 45° lui confère une surface mouillée plus forte (de 3 D2) alors que la surface mouillée de l’aileron plan vaut 2 D2

Mais comme nous venons de le voir, cependant, la Traînée de Friction laminaire d’une surface n’est pas proportionnelle à cette surface mais au quotient de sa surface par la racine carrée de la longueur de la corde (cette longueur étant présente dans le nombre de Reynolds). Ce qui revient à dire que la force de friction est plus forte près du bord d’attaque que près du bord de fuite.

De ce point de vue, si ce produit pour l’aileron plan C2 vaut 2D2/ = 2 D3/2, il vaut 3D2/ = 7,27 D3/2  pour le panneau cellulaire.

La Friction sur le panneau apparaît donc comme 3,6 fois plus forte que celle existant sur l’aileron plan de CNα équivalent !

Certes, le Cx de Friction n’est pas seul à intervenir, mais son importance grève quelque peu les caractéristiques des panneaux cellulaires.

Nous avons vu plus haut que Simpson et Sadler mesurent pour le panneau cellulaire L2 une Traînée double de celle de l’aileron plan C2. Relayons néanmoins l’opinion d’Eugene L. Fleeman de la School of Aerospace Engineering Georgia Institute of Technology d’Atlanta, qui écrit dans TECHNOLOGIES FOR FUTURE PRECISION STRIKE MISSILE SYSTEMS - MISSILE AEROMECHANICS TECHNOLOGY :

“At subsonic Mach number the drag of lattice fins is comparable to that of traditional flight control.”

Dans sa thèse, AERODYNAMIC ANALYSIS OF LATTICE GRID FINS IN TRANSONIC FLOW, Karl S. Orthner dit utiliser le coefficient de Traînée de Friction de Couche Limite Laminaire établi par Frank M. White  :

Soit, après simplification :

1,328 a*L /

…Re étant le Reynolds de l’écoulement basé sur la corde L des cellules.

Ce Coefficient n’est pas adimensionnel puisque la surface a*L  y apparaît : de ce fait, ce libellé ne peut représenter que le frottement sur cette surface a*L pour une pression Dynamique unitaire. La formulation de White semble donc être la même que la nôtre.

Ceci vaut pour le coefficient de Friction.

Quant à la Traînée de Pression, elle sera, à notre sens, en subsonique et en première approche, celle qui freine un plaque plane 2D d’une certaine épaisseur, cette plaque plane ayant un bord d’attaque arrondi, son bord de fuite l’étant également en première approche. Pour un tel corps on pourra trouver ici ou là  une valeur du Cx rapporté à l’épaisseur de la plaque. Nous revenons ci-dessous sur ce problème en nous appuyant à nouveau sur le texte, déjà exploité par nous, de Washington et Miller :

De mesures très intéressantes ont en effet été effectuées à M 0,7 par ces auteurs sur les différents postes de la Traînée d’un panneau isolé à 0° d’incidence . Ces auteurs ont pu constater qu’à M 0,7, le profilage du cadre extérieur de ce panneau au moyen de chanfreins peut conduire à une réduction de Traînée de 25 % .

Ce profilage par chanfreins du cadre a été pratiqué, à notre sens, principalement par l’extérieur, ainsi qu’il apparaît lorsque l’on compare la figure 1 du texte avec les section reproduites dans la figure 7 :

Pour l’amateur fuséiste qui se cantonnera comme nous en subsonique, un profilage de l’extérieur des cadres non pas par chanfreins mais selon des formes arrondies sera certainement plus naturel…

Washington et Miller résument leurs essais de réduction de Traînée, à M 0,7, d’un unique panneau cellulaire G6 sous la forme du tableau d’histogramme suivant :

En abscisse est le numéro du panneau essayé, le n°6 étant le panneau basique G6, sans aucun profilage du cadre extérieur.

En ordonnée est le Coefficient de Traînée axiale des panneaux à 0° d’incidence. On aperçoit sur chacune des colonnes d’histogramme la forme adoptée pour le profilage du cadre. La mention +WEB signifie que l’épaisseur du treillis cellulaire est plus forte ; inversement le mention –FRAME indique que le cadre extérieur a été aminci.

Finalement, c’est bien le profilage extérieur à double chanfrein du panneau G8 qui est le plus efficace : c’est lui qui est donné par les auteurs pour procurer un gain de 25  % sur le Cx. Accessoirement, c’est aussi le profilage qui sera le plus facile à réaliser par l’amateur…

Gardons bien en mémoire que les Cx présentés ici sont ceux de panneaux uniques ! : ils devront être quadruplés pour obtenir le Cx de l’empennage complet de quatre panneaux. À cette aune, l’empennage de quatre panneaux G6 présente un Cx de plus de 0,16 quand l’empennage de quatre panneaux G8 en présente un de 0,115 (en référence aux 19,635 in² de la section du fuselage). Pour mémoire, les quatre panneaux cellulaires L2 de Simson et Sadler atteignaient un Cx de presque 0,2…

On doit donc constater qu’à cette vitesse subsonique de M 0,7, le Cx de 0,115 du jeu de quatre panneaux G8 s’approche beaucoup de celui constaté par ces derniers auteurs sur l’empennage classique de quatre ailerons plans carrés  produisant le même CNα (Cx de presque 0,1)…

Il peut être utile également d’exprimer le Cx des panneaux G7 et G8 de Washington et Miller par rapport à leur propre surface de passage, qui est 4,955 in² : Le Cx de 0,13 / 4  d’un seul G7 est alors de :

[0,13 / 4]*19,635 in²/ 4,955= 0,129 , en référence à sa section de passage.

De la même façon, le Cx propre du panneau G8 est de 0,114…

Le tableau de Washington et Miller présenté à l’instant nous montre également que lorsque l’épaisseur des cloisons cellulaires du panneau G7 est augmentée de 0,008 à 0,012 in (ce qui donne le panneau G10 noté +WEB), le Cx total du panneau isolé est augmenté de 0,0322 à 0,0396 (soit une augmentation de Cx de 0,0074, en référence à la section du fuselage de 19,635 in²  ).

Le premier réflexe de l’ingénieur sera évidemment d’attribuer à la Traînée de Pression des cloisons cette augmentation de Cx total puisqu’on peut admettre que le Cx de friction reste inchangé lors de cette augmentation d’épaisseur (même surface mouillée, même corde).

Calculons alors, selon ce principe, le Cx de pression de ces cloisons :

La longueur cumulée des cloisons étant de 25,228 inches, l’augmentation de section frontale des cloisons est 25,228*(0,012 – 0,008), soit 0,100912 in².

Le Cx de pression de ces cloisons, en référence à leur propre section (leur Cx propre donc) est alors de :

(0,0074*19,635 in²)/0,100912 in² = 1,44.

Cette constatation est très intéressante car elle valide la méthode de calcul du Cx de pression selon sa section frontale avec utilisation d’un Cx propre tel que celui du cylindre traversier (Cx = 1,2 pour le cylindre au premier régime), même si ici le Cx dégagé (1,44) est légèrement plus fort…

Gageons d’ailleurs que cette plus forte valeur est imputable au moins en partie à la Traînée d’interférences entre les cloisons (entre un jeu de cloisons et le jeu qui lui est perpendiculaire) : nous ne sommes pas très au fait de cette interaction de croisement que nous n’avons encore jamais étudiée, mais on peut être persuadé que son influence est intégrée dans ce Cx de 1,44, bien que cette valeur de Cx soit évidemment tributaire des erreurs de mesure propre aux essais en soufflerie…

Pour ce qui est de cette Traînée d’Interférence, nous croyons lire dans le texte de Kretzschmar et Burkhalter une quantification de cette Traînée sous forme de Cx (en référence à la section frontale du panneau) :

CxInterf  = 2*0.000547*(np + 2)

…avec np le nombre total de croisement des cloisons de cellules et de leur cadre . Ouh !! Nous ne savons pas comment compter ce nombre car Hoerner donne un coefficient de 0,0007 par dièdre !

Pour un cinquantaine de points de croisements, ce Cx serait ainsi de l’ordre de 0,05.

Évoquons encore une autre type d’interférence qui doit exister lorsque l’épaisseur des cloisons devient forte par rapport au côté des cellules et/ou que le profilage des bords d’attaque des cloisons est mauvais : nous examinerons plus bas ce cas avec les curieux panneaux à "profil" rectangulaire de Dupuis, Bernier et Berner…

Mais retournons aux expériences de Washington et Miller et à une autre transformation qu’ils ont opérée pour passer du panneau G7 au panneau G11 par diminution de l’épaisseur du cadre du panneau (ce cadre étant profilé dans les deux cas par deux chanfreins à 25° au bord d’attaque et deux chanfreins à 25° en son bord de fuite) :

Cette réduction de l’épaisseur du cadre conduit à une diminution de surface frontale depuis 0,43672 surface totale du cadre du G7 jusqu’à 0,354666 in² (soit 0,082054 in²) et entraîne, d’après le graphe des auteurs, une diminution du Cx de 0,0029296.

Nous pouvons effectuer la même investigation que tout à l’heure en rapportant la diminution du Cx à la réduction de section qui l’a causée (plutôt qu’à la section du corps ogivo-cylindrique qui est la référence des auteurs) :

0,0029296*19,635 in² / 0,082054 in² = 0,70

Ce travail de Washington et Miller nous donne donc accès à un Cx propre de Pression de 0,70 pour ces cadres profilés par double chanfreins à 25° (celui du G7 et celui du G11) .

Ce Coefficient de Traînée de Pression de 0,7 nous apparaît d’ailleurs d’un ordre de grandeur très raisonnable. Pour comparaison, le Cx d’un barreau de section carrée présenté à 45° de l’écoulement est 1,55 en subcritique. Mais l’angle des chanfreins des cloisons de Washington et Miller est de 25° et non pas 45°.

Or le Cx d’un barreau dont l’angle des chanfreins est 30° (assez proche de 25° de nos cloisons, donc) est plutôt de 1,1.

D’autre part, la distance séparant le culot de l’étrave des cloisons est assez forte pour que l’écoulement puisse recoller au corps, ce qui induit une diminution de Cx de culot. C’est ce phénomène qui produit la très nette décroissance du Cx du profil rectangulaire lorsque se longueur dans le sens de l’écoulement s’accroît :

Ce phénomène avait été perçu par Hoerner dans son ouvrage de référence Fluid Dynamic Drag, mais sa courbe ne montait pas jusqu’au Cx de 3 indiqué ci-dessus par Holmes .

Ce qui nous importe néanmoins est la nette retombée de ce Cx pour cause de réattachement de l’écoulement. Le Cx de la seule face avant du rectangle pouvant être estimé à 0,3 ou 0,4, c’est bien vers 0,7 ou 0,6 que peut retomber le Cx total de nos cloisons profilées par quadruples chanfreins.

Nous avons regroupé ci-dessous un certain nombre de mesures du Cx de ce type de corps (courbes supérieures) avec la courbe du même type de corps comportant un arrondi de bord d’attaque (en bleu) :

Les courbes supérieures sont relevées sur des barreaux rectangulaires à bord d’attaque vif  : La courbe rouge est due à R. J. K. Wood, la marron à J. D. Holmes (Reynolds de 105 à 106) et la fuchsia à Frank M. White. Simiu et Scanlan, cités dans un texte italien proposent, quant à eux, après compilation de toutes ces mesures, les courbes enveloppes vertes entre lesquelles le Cx d’un barreaux rectangulaire doit se situer.

La courbe bleue d’un corps arborant un bords d’attaque hémicylindrique est due à White.

Malgré la disparité des mesures du Cx des profils rectangulaires, on peut observer que l’écart entre ces corps et les profils à bord d’attaque arrondi s’amenuise à mesure que le rapport L / B augmente pour atteindre sans doute 0,2 à 0,3  qui pourrait représenter le Cx du bord d’attaque.

Pour les rapports L / B proches de 10 ou 20 qui sont ceux des cloisons de nos panneaux, et sachant que le profilage parfait de bords d’attaques si fins sera sans doute difficile, il est donc raisonnable de penser qu’il subsistera un Cx  de Pression résiduel de 0,2 à 0,3 du fait du mauvais profilage du bord d’attaque.

Le Cx  de pression du bord de fuite viendra compléter ce bilan  pour hisser le Cx  de Pression total jusqu’à une valeur inférieure à 1, cette valeur pouvant cependant constituer une valeur de repli sécuritaire pour le Cx de Pression total sur les cloisons et cadre (auquel il conviendra d’ajouter le Cx de Friction)…

Notons d’ailleurs que si, dans l’un de ses ouvrages, James Barrowman donne le Cx de la face avant d’un cylindre comme presque nul en subsonique, il donne aussi ce Cx comme évoluant selon la loi (1–M 2)-0,417 -1  pour les Mach inférieurs à 0,9.

Cette loi dessine la courbe suivante :

À M 0,6 et M 0,7, le Cx de Pression de la face avant d’un cylindre vaut donc 0,2 et 0,32. Ces valeurs peuvent paraître un peu fortes en comparaison des valeurs quasi nulles retirées des intégrations des pressions sur la face avant des cylindres, mais ces intégrations sont souvent basées sur des tests largement subsoniques…

Ces investigations sur le Cx des cloisons et de leur cadre ne sont d’ailleurs pas les seules exploitations que nous pouvons faire du tableau de Cx donné par Washington et Miller. Une autre idée nous est venue : celle d’en tirer un ordre d’idée de la Traînée du cadre du G7.

À cet effet, nous allons réaliser au préalable une estimation du Coefficient de Friction sur l’ensemble des cloisons cellulaires du panneau. Ainsi que nous l’avons écrit un peu plus haut, le Coefficient de Friction sur ces cloisons est :

1,328 /

…Re étant le Reynolds basé sur la corde c des cellules.

La longueur cumulée des parois de cellules étant 25,228 in et la corde de ces cellules 0,384 in, la surface mouillée (surface de friction) desdites parois est :

2*25,228 in*0,384 in = 19,375 in² (les cloisons ont deux faces).

Le Reynolds basé sur la corde des cellules est :

70 000*9,7536 103*238,7 = 1,63 105

…ce qui fait que sa racine est 403,7.

Nous sommes donc en droit de penser que la force de Friction sur toutes les cloisons cellulaires est proche de :

q*19,375 in²*[1,328 /403,7] = q*0,0637 in²

…(q étant la Pression Dynamique de l’écoulement)

Comme la surface de référence utilisée par Washington et Miller est 19,635 in², le Cx de Friction que nous trouvons pour les cellules du panneau G7, exprimé dans la même convention, est :

0,0637 in²/19,635 in² = 0,00325

Cette estimation du Cx de Friction des cellules était nécessaire pour l’étape suivante : celle de retrancher au Cx du panneau G7 la Traînée de Pression et de Friction existant sur ses cloisons cellulaires ; cette soustraction nous permettra en effet d’estimer la Traînée imputable à son seul cadre (avec cependant les deux bras de l’embase).

Pour ce faire il va nous suffire de nous souvenir du fait qu’augmenter de 0,04 in l’épaisseur des cloisons de ce panneau (de 0,08 à 0,012 in) a fait monter le Cx de 0,0074 (de 0,0322 à 0,0396) : Nous allons extrapoler cette variation vers le bas en diminuant par la pensée l’épaisseur des cloisons de presque 2 fois 0,04 in soit presque 0,08 in (pour arriver à une épaisseur de cloisons presque nulle).

L’augmentation de 0,04 in testée par les auteurs nous donne le taux de variation du Cx en fonction de l’épaisseur : ce taux est de 0,0074 pour 0,04 in. En conséquence diminuer l’épaisseur de presque 0,08 in diminuera le Cx de presque 2*0,0074, soit 0,0148.

Mais pourquoi avoir diminué l’épaisseur des cloisons à presque rien ?

Parce que nous ne désirons, par cette expérience mentale, que diminuer à presque rien la Traînée de Pression des cloisons cellulaires tout en conservant leur surface de Friction !

Dans un deuxième temps, diminuer leur épaisseur à vraiment rien (ou plutôt les faire disparaître totalement) nous autorisera à faire disparaître également leur Traînée de Friction que nous avons évalué un peu plus haut.

Reportées sur le tableau de Washington et Miller, ces deux actions (diminution de l’épaisseur à presque rien plus suppression pure et simple de la surface de friction) abaissent le Cx du panneau n°7 à la hauteur de la barre bleue ci-dessous :

Sur la colonne 7 représentant le Cx du G7, on aperçoit les deux rectangles rouges correspondant chacun à une diminution d’épaisseur des cloisons de 0,04 in .

Le rectangle vert correspond à la Traînée de friction des mêmes cloisons telle que nous l’avons calculée, à savoir 0,00325.

Déterminée non plus graphiquement comme ici mais par le calcul, l’ordonnée de la barre bleue serait de :

0,0322 – 0,00325 – 0,0148 = 0,01415.

Ce Cx est bien sûr celui du cadre porté par les deux bras de l’embase :

Comme, en dehors de nos expériences mentales, le Cx du panneau G7 vaut 0,0322, la conclusion qui peut être tirée de ce qui précède est que :

Le cadre et sa fixation au fuselage semble présenter une Traînée (de Friction et Pression) du même ordre que celle des cloisons cellulaires…

Nous pouvons d’ailleurs vérifier cette équivalence des Traînées par un autre chemin, en reprenant l’estimation que nous avons faite du Cx propre de Pression du cadre du G7 profilé par double chanfrein à 25° :

Nous avions trouvé pour ce Cx propre de Pression la valeur de 0,70.

Or la surface frontale que présente le cadre de panneau G7 à l’écoulement (sans ses deux bras de fixation) est 0,32872 in² :

La Surface de Traînée de Pression Équivalente du cadre est donc :

0,7*0,32872 in² = 0,23 in²

Comme Washington et Miller utilisent pour leur Coefficients adimensionnels une surface de référence de 19,635 in², le Cx de Pression du cadre du panneau G7, en référence à cette section, est :

0,23 in²/ 19,635 in² = 0,01172

D’autre part, la longueur développée du cadre est 8,218 in.

La corde de ce cadre étant de 0,384 in, sa surface mouillée  est 6,311 in² pour ses deux faces.

La Surface de Traînée de Friction Équivalente à attendre de ce cadre est donc (nous reprenons ici le principe de notre calcul de la Friction basé sur un coefficient de Friction laminaire de 1,328 /  ) :

6,311 in²*1,328/403,7 = 0,0208 in²

En référence à la surface de 19,635 in², cela fait un Cx de 1,05739 10-3.

Le Cx total (Pression et Friction) que nous trouvons par nos calculs pour le cadre du G7 est donc de 0,01172 + 1,05739 10-3 = 0,0128 (en référence à la section du fuselage).

Mais il faut rajouter à ce Cx celui des deux bras de l’embase qui mesurent, disons, 0,6 in de longueur. Leurs deux faces présentent une surface mouillée de :

2*2*0,6 in*0,384 in = 0,9216 in².

Cette surface mouillée crée une surface de Friction équivalente de :

0,9216 in²*1,328/403,7 = 3,03 10-3

En référence à la section du fuselage, le Cx de Friction de cette embase est donc :

3,03 10-3 / 19,635 in² = 1,54 10-4

Quant au Cx de Pression des mêmes deux bras d’embase (d’épaisseur 0,09 in), en prenant le même Cx propre de 0,7 (d’ailleurs le profilage de ces bras est le même que celui du cadre) :

2*0,6 in*0,09 in*0,7 / 19,635 in² = 3,85 10-3 (en référence à la section du fuselage)

Le Cx du cadre et des bras d’embase, en référence à la section du fuselage, est donc de :

0,0128 + 1,54 10-4 + 3,85 10-3 = 0,0168

Or cette valeur est assez proche de l’ordonnée de la barre bleue qui marquait plus haut le Cx total du cadre et de l’embase trouvé par retrait des cloisons cellulaires (à savoir 0,01415, soit une différence de 19 %)…

Un autre calcul intéressant gagne également être effectué : il serait en effet dommage de nous priver de l’estimation du Cx du cadre non profilé du panneau d’origine G6 (cadre de section rectangulaire) :

attention à la construction rouge dans Word !

Les panneaux G6 et G7 présentant tous deux des cadres de même section frontale (section égale à 0,32872, toujours sans les bras de l’embase), il est logique d’attribuer l’écart de 0,0083 entre leur deux Cx (construction rouge) au mauvais profilage du cadre du G6.

Le surcroît de Cx propre du cadre du G6 consécutif à ce mauvais profilage (surcroît par rapport au Cx propre du cadre du G7) peut alors être approché par la règle de trois :

0,0083*19,635 in² / 0,32872 = 0,496.

L’absence de profilage du cadre du G6 amène donc son Cx à :

0,496 + 0,70 = 1,2  (puisque 0,70 est notre estimation du Cx du cadre du G7)

Cette valeur est assez proche du 1,4 que nous avons dégagé plus haut pour le Cx des cloisons (au profil également rectangulaire, mais souffrant sans doute de plus d’interférences).

Le texte d’Abate et Consorts, que nous avons déjà exploité, fait également état de relevés de Cx lors des tests aérobalistiques qu’il commente.

La diminution de l’épaisseur des cloisons de cellules du panneau baseline fin depuis 0,007d à 0,004d (diminution de 43 %) pour former le panneau thin fin procure une baisse de Traînée de 16 %, mais à un Mach non précisé :

Cette constatation laisse donc penser qu’une diminution des cloisons à une épaisseur presque nulle abaisserait la Traînée de :

(16 % / 43)*100 = 37 %

…ce qui nous indiquent que le Cx de Pression des cloisons compte pour 37 % dans la Traînée des panneaux.

Ces mesures d’Abate et Consorts nous conduisent, pour les cloisons, à un Cx frontal de Pression de 2, un peu fort donc .

Le même texte indique d’autre part que le doublement du côté des cellules, à épaisseur de cloisons constante (pour donner le panneau coarse fin, à droite ci-dessus), diminue de 22 % la Traînée par rapport au baseline fin, toujours à un Mach non précisé. Ce nouveau constat nous conduit à un Cx frontal de 2,4 pour les seules cloisons . Mais ce Cx intègre le Cx de Friction desdites cloisons , ainsi que le Cx d’interférence.

Ces valeurs du Cx frontal des cloisons tirés par nous des tests aérobalistiques d’Abate et Consorts sont donc un peu trop fortes à notre sens, même s’ils restent bien dans le même ordre de grandeur que ceux tirés par nous du texte de Washington et Miller.

Nous avons dit que ces gains de 16 et 22 % était annoncés à un Mach non précisé, mais il apparaît à la lecture du graphe que ces pourcentage sont conforme à ce que l’on peut mesurer en subsonique (horizontales rouges ci-dessous) 15,7 et 21,5 % :

D’une façon générale, la mise au point d’une méthode de calcul du Cx des panneaux en subsonique pourrait faire l’objet d’un texte à part, les nombreux relevés présents dans les textes que nous avons rencontrés (mais que nous avons exploités dans une autre optique) constituant une base de données assez solide.

Cependant la plupart de ces textes présentent des lacunes, malicieuse ou pas (parfois peut-être naïve) dans la description du profilage des bords d’attaque et de fuite des cloisons et du cadre constituant les panneaux.

Or de ces profils peut dépendre, à notre sens, une part importante du Cx des panneaux. Il est d’ailleurs important, pour juger de l’importance des Cx trouvés pour les cloisons, de les référencer à la surface portante de celles-ci (selon les habitudes des avionneurs) ; si on le fait pour les cloisons baseline fin d’Abate et Consorts étudiées à l’instant, on trouve que le Cx frontal de 2,4 devient un Cx de 0,1425 pour les avionneurs, ce qui, sans être bon, n’est pas si mauvais (un profil 2D offrant souvent un Cx de 0,08).

Sur ce point du profilage des cloisons, l’exemple des panneaux à profil rectangulaire épais de Dupuis, Berner et Bernier est très instructif :

Note sur la Traînée des panneaux de Dupuis, Berner et Bernier :

Ces auteurs présentent, dans leur texte, un relevé précis du Coefficient de Traînée Axiale (nommé ici Cx) pour quatre type de panneaux dont trois panneaux à cloisons et cadre épais et un panneau à cloisons et cadre mince.

La grande différence de Coefficient Axial entre le jeu de panneaux épais A3_1 (marques rouges ci-dessous) et un jeu de panneaux minces thin fins (marques bleues) :

…confirme les faibles performances en Traînée du panneaux épais.

En effet, entre ces deux types de panneaux épais et fin, seule l’épaisseur des cloisons et du cadre varie :

La différence de Cx   de 0,356 que l’on mesure à 0° sur le graphe peut donc être imputée au seul Cx de pression de ces cloisons et cadre, du moins si l’on suppose que la Traînée de la seule embase est inchangée dans la transformation.

Dans une première intention, on peut considérer que la Traînée des cloisons et de leur cadre est proportionnelle à leur surface frontale (Cx propre constant, donc) :

Comme la différence de surface frontale ΔS de ces cloisons est :

ΔS = 9*[0,124*0,161 – 0,173*0,14] D² *4 = 0,1532 D²

…et si l’on attribue la baisse de Cx de 0,356 uniquement à cette baisse de surface frontale (à Cx propre constant donc), on obtient comme Cx pour ce ΔS :

Cx = [0,356*π D²/4] / [0,1532 D²] = 1,825

C’est un coefficient de Traînée assez mauvais, même s’il intègre la Traînée de Friction et d’interaction.

Nous venons d’effectuer un calcul à Cx constant. Cette approximation est sans doute légitime pour des petits pourcentages de variation d’épaisseur. Mais les barreaux rectangulaires voient leur Cx frontal décroître légèrement lorsque leur élancement croît (donc que les cloisons deviennent plus minces). C’est que l’on lit sur les courbes du graphique que nous avons déjà exploité plus haut :

On y lit également que le Cx frontal des cloisons épaisses (élancement de 4,7 doit tourner autour de l’unité.

De toutes ces courbes, la verte est la plus récente et est due à Simiu et Scanlan (cités par Zasso et Consorts) . Elle englobe, entre ses deux bras, une collection de Cx mesurés par d’autres auteurs. Un peu après le rapport L/B = 4 le Cx est donné comme constant par ces auteurs.

Dans la pratique, il faut cependant penser que lorsque croît l’élancement de ces profils rectangulaires, la friction s’y fait sentir plus fortement. C’est ce que l’on observe en 3D sur le graphe suivant (tiré de Higuchi, Sawada et van Langen) qui relate le Cx frontal du cylindre à face et culot plats placé dans un écoulement parallèle à son axe (et ici suspendu par lévitation magnétique) :

En abscisse est l’élancement de ce tronc de cylindre…

Nous avons dessiné sur ce graphe la droite de pente 0,0167 sous laquelle ces auteurs voit la Friction agir (en couche limite turbulente ).

Cette pente de croissance de la Friction ne peut qu’exister également dans les graphes relatant le Cx des profils rectangulaires, au moins à partir de l’élancement 5, ce qui aurait pour conséquence de donner un Cx plus fort aux cloisons et cadre plus élancés du panneau mince.

La pente de croissance de la friction dépend du Reynolds basé sur la corde des organes concernés. Les auteurs canadiens annoncent 1,9 106 comme Reynolds pour les essais effectués à M 0,6 (Reynolds basé sur la longueur du fuselage), ce qui donne, comme la corde fait 0,08 calibres et que le fuselage en fait 10, un Reynolds basé sur la corde des cloisons (0,08/10) fois plus fort, soit Rec = 15,2 103.

Ce Reynolds n’est pas très élevé et place l’écoulement autour des arêtes vives des profils rectangulaires nettement en subcritique (ce qui tend à prouver qu’il y a bien formation de poches d’eau morte en aval immédiat de la face avant du profil rectangulaire). Mais cette valeur du Reynolds nous donne également accès au Coefficient de Friction instauré par la Couche Limite qui ne peut être ici que turbulente (le phénomène de formation des poches d’eau morte étant le même que pour le cylindre à tête plate). Le libellé de ce Coefficient de Friction est, si l’on admet la formule de Prandtl :

CfTurb =

Avec le Reynolds de 15,2 103 que nous avons déterminé à l’instant, le coefficient de Friction est donc CfTurb = 0,0108. .

Si l’on applique ce Coefficient de Friction à la surface mouillée de cloisons et de cadre qui suit les poches d’eau morte de 1,5 fois l’épaisseur de ces cloisons et cadre, on trouve, comme force de Friction pour ces organes :

FFriction = q CfTurb 2 (c – 1,5e) Ldév

…équation où q est la pression dynamique, et c, e et Ldév la corde, l’épaisseur et la longueur développée des cloisons et cadre. CfTurb est le Coefficient de Friction que nous venons d’évaluer à 0,0108. La présence du nombre 2 s’explique par le fait que d’une façon générale les cloisons et cadres présentent deux faces à la friction .

Le Cx Frontal de ces cloisons et cadre est donc

CxFriction = [CfTurb (c – 1,5e) Ldév] / [e*Ldév]

…où, si l’on appelle Él l’élancement c/e de ces cloisons et cadre :

CxFriction = CfTurb (Él – 1,5)

Si l’on devait ajouter la friction ressentie par les panneaux lors des essais de Dupuis et Consorts au Cx propre des cloisons sur le graphe déjà présenté, on dessinerait donc une droite de coefficient directeur CfTurb = 0,0108 (droite bleue ci-dessous) :

Force est de constater que ce coefficient directeur reste assez faible et donc que la friction intervient peu dans le Cx frontal de ces profils rectangulaires qui ressort donc comme assez constant pour les grands élancement L/B…

Ceci étant, comme le Cx est référencé à la surface frontale des cloisons, la force de Traînée des cloisons fines d’élancement 16 et d’épaisseur 0,005 D est quand-même plus faible que celle des cloisons épaisses d’élancement 4,7 malgré leur épaisseur de 0,017 D…

Quelques jours après avoir dessiné ce graphe, nous avons découvert le travail de collecte de Kai Fan Liaw pour sa thèse sur l’aérodynamique des tabliers de ponts :

Ce graphe fait bien état de la même tendance à la remontée du Cx frontal de ces profil rectangulaires (la pente de la remontée du Cx à partir de 6 étant évidemment fonction du Coefficient de Friction, donc du Nombre de Reynolds des mesures ou simulations numériques)…

Gardons en mémoire que toute cette réflexion sur le Cx de profils rectangulaires vaut pour des profils présentés seuls dans un courant d’air : des monoplans. Dans notre cas, celui des panneaux cellulaires, chaque profil est très proche d’un autre profil : les panneaux cellulaires forment un système multiplan. Nous y reviendrons.

Mais quoiqu’il en soit, si le Cx du panneau à cloisons fines diffère de 0,356 de celui à cloisons épaisses, c’est l’équation suivante qui doit être utilisée :

q*0,356*π D²/4 = [Tembase ép + q Sép Cxép ] – [Tembase fin + q Sfin Cxfin ]

Dans cette équation q  est la pression dynamique,

– Tembase signifie Traînée des embases,

– les Cx sont des Cx frontaux propres,

– et les indices ép et fin font référence aux panneaux épais ou fin.

Si l’on considère que la Traînée de l’embase est identique dans les deux cas, en prenant pour le Cx des cloisons et cadre fins la fraction n de la valeur du Cx des cloisons et cadre épais, il est facile de tirer pour Cxép la valeur :

Cxép = [0,3 π D²/4 ] / [Sép  – n Sfin]

Attention : cette équation ne présuppose qu’une seule chose : que la Traînée des embase est la même pour le panneau fin et pour le panneau épais ! Pour le reste, elle découle des lois de la physique .

Pour n = 0,75 (Cx propre plus faible pour les cloisons fines) on a alors Cxép = 1,578

Pour n = 1 (Cx propre constant) on a, comme nous l’avons vu, Cxép = 1,825

Pour n = 1,25 (Cx propre plus fort pour les cloisons fines) on trouve Cxép = 2,16.

Ces Cx très forts ne sont guère respectueux du graphe ci-dessus, mais on peut invoquer pour l’expliquer que l’écoulement entre les cloisons des cellules est nécessairement contingenté entre les cloisons de ces cellules. Autrement dit, il y a blocage de l’écoulement du fait que celui-ci dispose pour s’établir d’un espace limité, cet espace étant même plus faible que la hauteur des cellules puisque l’écoulement sur chaque cloison est tributaire de l’écoulement sur les cloisons attenantes : à 0° d’incidence, la hauteur utilisable par l’écoulement sur une face des cloisons est en fait la moitié de la hauteur des cellules :

Cet écoulement non libre génère donc des Cx plus important sur chacun des corps que l’écoulement libre.

À titre d’exemple, on peut se souvenir du rapport NACA N°468 où Biermann et Herrnstein décrivent la Traînée d’Interférence résultant de la proximité de deux profils 2D d’élancement 3 (deux mâts profilés ou entretoises), cette Traînée d’Interférence étant définie comme la Traînée totale des deux mâts diminuée de la somme des Traînées des deux corps testés séparément (cette Traînée d’Interférence étant donc celle qui s’ajoute à la somme des Traînées propres des deux corps, du fait de leur rapprochement) :

Bien que les trois courbes ci-dessus ne parlent pas parfaitement à l’unisson, il est patent que, pour les petits espacements (exprimés ici en épaisseur du profil), cette Traînée d’Interaction croît fortement. Certes, dans notre cas, ledit espacement est plutôt de 8 ou 10, ce qui donnerait sur le graphe ci-dessus des courbes une Traînée d’Interférence nulle ; mais si l’on se souvient que le sillage d’un corps est très lié à son Cx , dès lors qu’en écoulement libre le Cx d’une de nos cloisons rectangulaires est, en ordre de grandeur, douze fois supérieur à celui d’un mât profilé de Biermann et Herrnstein (Cx de l’ordre de 1 au lieu de ≈ 0,08) , on est en droit de penser que les cloisons rectangulaires des panneaux canadiens se ménagent mutuellement une nette Traînée d’Interférence, même pour ce fort espacement relatif.

Le graphe de Cx des profils rectangulaires isolé présenté ci-dessus est donc inapproprié pour les cloisons et cadre épais puisqu’il ne tient pas compte de la Traînée d’Interaction que nous pensons significative…

Tout ceci nous incline donc à penser que le Cx frontal des cloisons et cadre des panneaux épais de Dupuis et Consorts doit être très important  et que le phénomène d’interférence mériterait une étude particulière…

Nous sommes également enclins à penser que le Cx propre des cloisons fines est plus faible que celui des cloisons épaisses, du fait que l’épaisseur de ces dernières amplifie le phénomène d’interaction : il pourrait être donc être justiciable du graphe susmentionné.

Le panneau bizarrement nommé "hexagonal type" par les auteurs canadiens nous donne aussi l’occasion de calculer le Cx propre de ses cloisons et de son cadre (de même épaisseur) :

Après décompte de la traînée de l’embase (au Cx de 1,1, celui d’un mur de L/h ~5), un calcul rapide de la surface frontale des cloisons et du cadre nous permet en effet de leur attribuer un Cx propre de 1,47... Ce Cx intègre les frictions et interactions diverses.

Ce Cx propre est un résultat très intéressant, bien qu’il soit basé sur une estimation difficile du Cx propre de la base ; cependant, la surface frontale de cette base reste quand-même beaucoup plus faible que celle des cloisons et du cadre (elle ne représente que 11,5 % de cette dernière surface) ce qui noie d’autant l’erreur commise sur son Cx.

Remarquons que ce Cx de 1,47 des cloisons et cadre épais du panneau "hexagonal" est du même ordre que ceux obtenus pour les cloisons et cadre du panneau épais en optant pour un Cx propre plus faible ou égal pour les cloisons fines : Cxép = 1,578 et Cxép = 1,825

Pour vraiment conclure avec la Traînée des panneaux canadiens, disons que l’ouverture d’un guichet rectangulaire dans la base du panneau de référence (ce qui donne le panneau Open base) procure un léger gain en Traînée (marque orange par rapport aux marques rouges sur le graphe) : le Cx de la surface retirée pour créer le guichet peut être calculé comme étant 0,88, ce Cx intégrant la Friction à l’intérieur du passage .

Évolution du Coefficient de Traînée Axiale en fonction de l’incidence :

Les réflexions ci-dessus valent pour le CA  à l’incidence zéro.

Pour ce qui est de l’évolution de ce Coefficient Axial avec l’incidence, les fuséistes accueilleront comme une bonne nouvelle que Kretzschmar et Burkhalter la considèrent comme négligeable  : Ils l’écrivent sur la foi d’autres travaux, mais, de fait, tous les relevés de soufflerie qu’ils présentent montrent une évolution du CA  très plate par rapport à l’incidence. En témoignent les courbes tiretées et les marques losangiques noires de Kretzschmar et Burkhalter, les unes comme les autres apparaissant comme des horizontales presque parfaites :

Les courbes tiretées représentent, on s’en souvient, les valeurs de CA  relevées en soufflerie alors que les losanges représentent les prédictions des deux auteurs : à tout le moins ils ont donc intégré cette quasi constance du CA selon l’incidence…

Cette quasi constance de la Traînée des panneaux nous est également souvent apparue ; ainsi, les panneaux du LAV d’Orion font montre d’une évolution très plate de leur CA vis-à-vis de l’incidence :

(image remise en forme par nos soins)

Nous verrons un peu plus bas que cette constance du Coefficient de Traînée axiale peut être expliquée facilement par le choix des auteurs de raisonner en repère corps, c.-à-d. en conventions fuséistes…

Néanmoins, mais c’est notre opinion, on peut également songer que par leur mode de création de la Portance les panneaux cellulaires peuvent échapper à certains des troubles qui frappent les ailerons plans classiques : en effet, l’évolution parabolique du Cx  de ces derniers est la conséquence de la Traînée induite créée par les tourbillons marginaux, or ces tourbillons marginaux n’ont plus lieu d’être dans le mode de génération de la Portance Interne des panneaux cellulaires (le jeu de cloisons parallèles au plan de l’incidence faisant office de plaques d’extrémité)…

Quant à la Portance Externe, nous avons déjà proposé l’idée qu’elle développait peu de tourbillons du fait de l’éloignement des deux bords-envergure (chacun de ces deux bords endossant le rôle d’intrados ou d’extrados à distance respectable l’un de l’autre)…

Mais bizarrement, nous n’aurons même pas besoin de ces voies d’explication pour aboutir à une conclusion à propos de la constance de la Traînée axiale des panneaux selon leur incidence…

Le fuséiste amateur peut-il approcher la Traînée de ses propres panneaux et son évolution en incidence ?

Nous avons placé dans le flux de notre soufflerie notre modèle de panneau à cellule à 45° (réalisé en bristol) :

Il était articulé sur le pivot vertical que l’on devine ci-dessus et dont on voit également la pointe dépasser du trou le plus à gauche sur l’image suivante :

attention aux construction dans Word !

Le panneau a été photographié ci-dessus ici à sa position d’équilibre dans la soufflerie en marche.

Les fonctions de dessin de Word permettent alors d’évaluer à 16,5° l’incidence de ce panneau. Cette incidence est forte par rapport à celles qui sont à attendre lors d’un vol de fusée, mais c’est encore une incidence raisonnable (nous revenons sur ce point plus bas)…

Le trait mixte fin rouge est incliné à l’angle de 34° par rapport à la section de sortie de la soufflerie. Ce trait n’est autre que la droite d’action de la résultante aérodynamique s’exerçant sur le panneau , du moins si l’on admet que cette résultante s’applique, comme sur notre schéma, au quart des cordes des cellules et à mi envergure de la partie strictement cellulaire du panneau (croix noire).

Un calcul rapide donne alors pour le rapport Portance/Traînée (qu’on appelle également Finesse Aérodynamique) la valeur assez décevante de 1,48 (ce chiffre est la cotangente de l’angle 34°).

Cela revient à dire que pour cette grande incidence, la Portance vaut 1,48 fois la Traînée.

La Finesse Aérodynamique d’un autre panneau, le panneau orthogonal, est de 2,05 (cotangente de la droite d’action, qui est à 26° de la section de sortie) soit un peu meilleure que celle du panneau à 45°.

Sans autre forme de procès, ces chiffres nous ont parus décevants, à l’époque. Mais en travaillant sur la question, nous nous sommes rendu compte qu’il n’en était rien et que cette faiblesse était inhérente au choix du repère vent. Expliquons-nous :

Dans leur texte, Kretzschmar et Burkhalter ont toujours présenté sur le même graphe le CA et le CN de leurs panneaux :

Cet état de chose nous donne implicitement la preuve que ces deux coefficients adimensionnels Cx et CN  sont du même ordre de grandeur…

Dans un premier réflexe, on pourrait facilement conclure de l’observation des graphes ci-dessus que la finesse aérodynamique du panneau G13 (le rapport de sa Portance sur sa Traînée) évolue très fortement dans la plage d’incidence considérée : ce rapport passe ainsi de CN/CA = 0 pour l’incidence nulle, à 4,8 pour l’incidence 15°.

Dans ces conditions, la finesse de 1,48 de notre propre panneau en bristol, pour une incidence de 16,5°, nous paraît bien chétive…

Mais la finesse de notre panneau de bristol est la vraie finesse des avionneurs (établie en repère vent, ou encore en repère soufflerie). Or le quotient CN/CA de Kretzschmar et Burkhalter n’est pas la finesse des avionneurs ! : on pourrait l’appeler la finesse des fuséistes !

Et si l’on opère les conversions classiques entre les coefficients issus des deux conventions, à savoir :

Cx = CA cos(α) + CN sin(α)

Cy = CN cos(α) – CA sin(α)

…on découvre que, bien qu’en repère fusée le coefficient de Traînée CA apparaisse constant en fonction de l’incidence, en repère vent le coefficient Cx évolue notablement (c’est la courbe rouge ci-dessous, à comparer à la courbe tiretée du CA , tirée de graphe de Kretzschmar et Burkhalter pour le G13) :

La courbe continue noire reprend quant à elle le CN de Kretzschmar et Burkhalter et la courbe bleue représente de Cy calculé d’après les CN et CA  indiqués par ces auteurs.

La conséquence de ces changement de repères est que la finesse des avionneurs et la finesse dite par nous des fuséistes évoluent comme suit, toujours pour le panneau G13 :

…et à l’aune de la courbe rouge, la finesse des avionneurs de 1,48 mesurée à l’incidence 16,5° sur notre propre panneau en bristol est presque dans le ton !

Ceci est dit sans même invoquer les lois régissant la Couche Limite qui imposent une Friction plus forte pour les basses vitesses de notre soufflerie, ce renforcement de la Traînée de Friction pouvant expliquer l’amenuisement de la finesse de notre panneau (notre soufflerie ne produit qu’un vent de 3,8 m/s) .

Finalement, et après réflexion, il apparaît que la forme parabolique de la courbe du Cx est bien inhérente au choix du repère des avionneurs. Voici pour preuve les différentes courbes que l’on peut tirer d’un dispositif stabilisateur qui présenterait le même CN que le panneau G13 mais avec un CA trois fois plus faible :

Les courbes noires (tiretée et continue) sont toujours les courbes fuséistes et les courbes rouge et bleue les courbes des avionneurs.

Le lecteur aura compris qu’en faisant appel à un dispositif stabilisateur présentant la même Portance que les panneaux G13 pour une Traînée trois fois moindre, nous avons opté implicitement pour des ailerons plans classique ! Et ces ailerons plans classiques présentent bien un Cx parabolique alors que leur CN est cliniquement plat !

La raison en est que dans la formule de conversion classique :

Cx = CA cos(α) + CN sin(α)

…dans la plage de 0 à 15°, le cosinus ne varie que de 1 à 0,966, alors que le sinus varie de 0 à 0,26.

De fait, lorsque l’on adopte pour la formule de conversion le libellé simplifié suivant :

Cx = CA + CN sin(α)

…on obtient la courbe noire à marques carrées creuses qui se distingue à peine de la courbe rouge :

L’écart à 15° entre les deux courbes n’est que de 0,64 %...

Autant dire que l’évolution du Cx (courbe noire à marques carrées creuses) arbore, au dessus de la quasi droite du CA , la forme d’un sinus.

Comme l’on sait que les aérodynamiciens assignent à la courbe de Cx une forme quadratique, on a forcément l’idée de reprendre le libellé Cx = CA + CN sin(α) pour faire apparaître une telle évolution.

Partant du constat que le CN est linéaire sur une bonne partie de la plage de 15° (la moitié, avons-nous souvent vu ; et nous le revoyons à la rectitude de la courbe noire épaisse ci-dessus), on peut écrire CN ≈ CNα α et donc :

Cx ≈   CA + CNα α sin(α)

…ou encore, en exprimant le sinus sous forme de série :

Cx ≈ CA + CNα α [α –  +  –  + etc.]

…ce qui donne bien sûr :

Cx ≈ CA + CNα [α2 –  +  –  + etc.]

Les incidences α sont évidemment ici exprimées en radians.

15° représentant 0,262 radians, les termes d’ordre supérieur à 2 sont évidemment beaucoup plus faibles que le terme d’ordre 2 (par exemple, pour l’incidence linéaire maximum de 7°, le terme en α4 ne vaut que 3,71 10-5, ce qui est 402 fois plus petit que le terme en α2)…

Notre libellé se résume donc raisonnablement à Cx ≈ CA + CNα α2  et on retrouve donc bien pour le Cx , coefficient de Traînée des avionneurs, et du seul fait de changement de repère, l’évolution parabolique bien connue alors que le CA est constant…

Ceci explique l’observation de Simpson et Sadler à propos de la Traînée des panneaux cellulaires : « La variation de force axiale avec l’incidence est modérée pour les [panneaux cellulaires] et, à la plupart des nombres de Mach, n’est pas significativement différente de celle des dispositifs de contrôle conventionnels » .

Pour en revenir à la mesure de la finesse aérodynamique de notre panneau de bristol, on peut noter que cette mesure de finesse ne donne pas accès immédiat à la Traînée du panneau. Pour connaître cette dernière il faudra passer par une valeur calculée de la Portance (à défaut de la mesurer également).

Il n’empêche que la finesse aérodynamique mesurée par nous caractérise bien le rendement aérodynamique d’un panneau et les fuséistes pourront donc s’attacher à améliorer cette finesse en repère vent (mesurée à partir de l’angle de stabilisation du panneau dans la veine) en optimisant le profilage de ses différents éléments (cloisons, cadre et bras de fixation éventuels)…

L’erreur dont nous nous sommes rendu coupable, au cours de nos manipulations de ce panneau de bristol, a été de nous satisfaire de cette mesure à grande incidence de 16,5° (nous avions en fait un autre projet en tête pour ce panneau). Car dans la pratique, aussi faible que soit la Portance d’un panneau, il est toujours possible de trouver un point de pivot (lié au cadre du panneau) autour duquel le panneau sera en équilibre.

En conséquence, c’est plutôt autour de l’incidence 5° que le cellulariste impétrant devra déterminer la finesse de sa création. Voici une construction montrant, à partir du rapport Portance/Traînée du panneau G13 à 5° (qui vaut ~2), l’endroit où ce situe le point de pivot qui permettra les mesures à ces 5° d’incidence que nous croyons fructueuses (croix verte) :

Ne cachons pas que pour les incidences plus faibles, ce dispositif de mesure devrait voir sa précision fortement diminuée.

Note sur le CA  des panneaux inclinés de Washington et Miller :

Après ce jeu de conversions entre les deux systèmes de repère, nous sommes mieux armés pour expliquer pourquoi des panneaux inclinés vers l’avant ou vers l’arrière (en une pseudo-flèche) voient leur CA augmenter fortement.

Cette forte augmentation peut en effet apparaître comme paradoxale puisque nous avons rencontré tout au long de ce texte maints exemples qui montraient que le CA des panneaux ne variait pas avec leur incidence.

Reprenons les constatations de Washington et Miller :

Leurs panneaux sont inclinés tout d’un bloc vers l’avant ou vers l’arrière d’un angle Λ (que nous nommons pseudo-flèche) :

C’est cette inclinaison des panneaux qui modifie la signification de la mesure de Traînée réalisée par ces auteurs :

Observons deux de ces panneaux placés sur un fuselage ogivo-cylindrique à l’incidence zéro (lors des mesures en soufflerie, l’incidence se produirait dans un plan horizontal perpendiculaire au plan du schéma) :

Comme tous les corps, ces panneaux sont l’objet d’une force aérodynamique. Nous l’avons dessinée ci-dessus en fuchsia pour le panneau supérieur :

Puis nous avons projeté cette force fuchsia dans deux repères :

( en bleu dense et en rouge dans le repère fuséiste (ou repère fuselage).

( en bleu pale et noir dans un repère propre au panneau.

Or ce deuxième repère, qu’on pourrait nommer repère panneau, est celui que nous avons toujours utilisé tout au long de ce texte lorsque nos panneaux étaient normaux à l’axe du fuselage, à savoir un repère qui mesure les forces dans un plan parallèle à la surface de capture du panneau (plan normal) et dans une direction normale à ce plan (direction parallèle à l’axe des cellules).

Et qu’observe-t-on ? Que la décomposition de l’effort fuchsia dans ce repère panneau fait état d’une représentation de la Traînée plus faible que dans le repère fuséiste qui est également ici (à zéro degré d’incidence pour le fuselage) le repère vent : sur notre schéma la composante noire est nettement plus faible que la composante rouge.

Si la composante rouge est plus forte que la noire c’est qu’elle intègre, en sus de la projection axiale de la force noire la forte projection de la composante normale bleue claire sur sa direction .

Or c’est bien cette composante rouge (dans l’axe du fuselage) que Washington et Miller ont mesurée avec leur balance sur les panneaux inclinés et non la composante noire.

Notre conclusion est donc que, si la composante de Traînée en repère panneau est constante, comme nous l’avons constaté plus haut avec l’ensemble des auteurs, la composante de Traînée en repère vent évolue fortement.

N’est-ce pas ce que nous avons constaté en commentant ce graphe :

Sur ce graphe, la composante noire correspond bien à la courbe tiretée (quasi constante) et la composante rouge à la courbe rouge.

Sauf qu’ici l’incidence est l’angle de pseudo-flèche Λ !

De fait, entre Λ = 0 et Λ = 15°, on a une variation du simple au double de l’ordonnée de cette courbe rouge.

Et c’est bien la même proportion que l’on constate sur la courbe de droite produite par Washington et Miller :

Bien sûr, la courbe Excel que nous venons de présenter n’est pas celle du panneau G3 testé par Washington et Miller : elle est celle d’un panneau G13 testé d’ailleurs en tant que panneau principal alors que le fait de mettre le panneau en pseudo-flèche équivaut à le placer en incidence en tant que panneau secondaire (du point de vue de sa Traînée).

Mais ce que nous désirions en rédigeant cette note était simplement de mettre en lumière les principes permettant de comprendre ces différentes expériences…

Terminons ce chapitre consacré à la Traînée en suggérant aux cellularistes impétrants une méthode radicale pour évaluer la Traînée de leurs panneaux :

Il nous semble en effet facile d’abandonner à la gravité depuis une construction élevée un panneau cellulaire lesté selon l’un des deux procédés ci-dessous :

Une captation vidéo permettrait de mesurer la vitesse de chute stabilisée du corps et d’en déduire un excellent ordre de grandeur du Cx.

Ce Cx intégrerait d’ailleurs les variations de Traînée autour de l’incidence nulle, ce qui ne serait pas un mal…

Si l’on pense que l’un de nos panneaux à 45° en bristol pèse autour de 5 g, et que sa section de passage est 36 cm², en adoptant comme Cx propre celui du panneau G7 mesuré plus haut par Washington et Miller, à savoir 0,129 (en référence à sa section de passage) , on lui trouve une vitesse limite de chute proche de 20 m/s (soit 72 km/h) avec un lest stabilisateur de 10 g…

Bien sûr, un vrai panneau construit pour résister à M 0,7 pèserait notablement plus lourd et acquerrait donc une vitesse de chute d’autant plus forte…

LE  PROBLÈME  DE  L’ENGORGEMENT  TRANSSONIQUE  DES PANNEAUX  CELLULAIRES :

(c’est nous-même qui choisissons d’utiliser cette expression d’engorgement transsonique). Cette proposition reste cependant celle d’un œil extérieur car en nous préoccupant (par nécessité) de ce phénomène, nous nous aventurons dans un domaine où notre compétence est inexistante.

De nombreux auteurs ont noté que les ondes de choc qui se développent au-dessus de M 0,7 sur les parois des cellules conduisent à un détournement du flux vers l’extérieur des panneaux. La Portance Interne s’en trouve alors notablement réduite (et en général beaucoup plus fortement qu’indiqué par la flèche rouge et noire ci-dessous).

En cela, le comportement des panneaux cellulaires aux approches de la vitesse du son est donc très différent de celui des ailerons plans classiques (dont le CNα croît fortement dans la plage transsonique) :

(extrait du texte de Washington et Miller)

Lorsque la vitesse continue de croître, passé un certain Mach (inférieur, cependant, à l’unité), la Portance revient à un niveau comparable à ce qu’elle était avant cet engorgement avant de marquer éventuellement une rechute dans la zone classiquement transsonique (comme dessiné sur le schéma ci-dessus).

Il nous a d’ailleurs semblé que cette deuxième cuvette transsonique n’apparaissait pas systématiquement sur les graphiques (nous le verrons plus bas). Il est donc possible que les panneaux cellulaires soient affectés d’une crise unique, aux abords de la vitesse du son. Mais ce problème, qui nous semble d’ailleurs encore débattu, n’est pas de notre compétence et déborde du propos de ce texte que nous voulons subsonique. On a compris que ce qui nous intéresse est juste de quantifier le Mach d’engorgement transsonique qui marquera la fin de notre domaine strictement subsonique…

Le schéma ci-dessus est tiré par Kretzschmar et Burkhalter du texte de Washington et Miller et les premiers le commentent en empruntant les termes des seconds (sans guillemets mais en citant la référence).

Ce commentaire largement assumé est celui-ci :

"À l’opposé des ailerons plans conventionnels qui présentent une valeur maximale de leur Coefficient de Force Normale dans la région transsonique, les [panneaux cellulaires] font montre de ce qui est communément appelé une "cuvette transsonique". […] la réduction de section d’entrée des cellules, créée par la présence des cloisons et de leur Couche Limite, cause une accélération du flux jusqu’aux conditions soniques (c.-à-d. que le flux devient choqué) et ceci à un nombre de mach inférieur à 1."

C’est autour de M 7,7 que beaucoup d’aérodynamiciens ont constaté cette réduction importante de Portance. Cette cuvette dans la Portance est d’ailleurs si franche et intervient sur une plage de vitesse si limitée (de l’ordre du dixième de Mach) que certains auteurs jugent qu’elle a pu échapper à certaines mesures.

Lorsqu’ils évoquent cette brusque perte de Portance, les anglo-saxons parlent de drag bucket, expression que nous avons traduit à l’instant par cuvette transsonique, bien que cette cuvette ressemble plus à un puits ou même à une chaussette)…

Simpson et Sadler situent par le calcul cet engorgement transsonique à M 0,8 .

C’est cependant un peu au dessus de M 0,7 qu’Abate, Duckerschein et Hathaway (cités par Karl S. Orthner dans sa thèse) constatent le soudain déficit en Moment de Portance :

Graphe tiré de SUBSONIC/TRANSONIC FREE-FLIGHT TESTS OF A GENERIC MISSILE WITH GRID FINS, Abate, Duckerschein and Wayne Hathaway, AIAA 2000-0937, 38th Aerospace Sciences Meeting and Exhibit, Reno, NV, January 2000.

Sur ce graphe la courbe noire relate le comportement d’un jeu d’ailerons classiques et les marques losangiques attachées celui d’un jeu de panneaux cellulaires

En dessinant la courbe bleue qui relie ces marques losangiques, nous avons figuré le déficit en moment de tangage à partir de M 0,7, mais aucune marque n’existe à ce Mach pour nous guider.

Attention au fait que notre courbe bleue est également tracée comme si aucun autre phénomène transsonique n’existait autour de Mach 1 ce qui n’est certifié par aucun point. Mais ceci ne semble pas se produire, si l’on en croit le chœur des multiples marques carrées noires ci-dessous (fruits de tests aérobalistiques), assez nombreuses dans la zone de M 1 pour être opposées aux marques rouges (qui elles viennent de soufflerie) …

Image extraite d’un texte du canadien Fournier et restaurée par nos soins

Orthner, s’appuyant sans doute sur le texte original d’Abate et Consorts, écrit à propos de l’avant dernier graphe (où nous avons posée notre courbe bleue) :

"Il est intéressant de noter la discontinuité qui intervient à M 0,77. Ce nombre de Mach fut testé beaucoup de fois et la discontinuité ne peut être attribuée à une erreur de mesure".

L’engorgement transsonique est également donné dans d’autres textes pour se produire à M 0,77, même si Abate et Consorts indiquent que ce Mach dépend de l’épaisseur relative des parois des cellules et de leur corde).

L’image ci-dessous, tirée d’un texte du canadien Fournier, révèle bien, par une brusque avancée du Centre de Pression de la fusée, la chute de Portance consécutive à cet engorgement, telle que saisie par les essais aérobalistiques (marques carrées pleines) et ignorée par les tests en soufflerie (marques carrées creuses) :

Le texte précise d’ailleurs que si ce phénomène a bien été mis en évidence par ces essais aérobalistiques (symbolisés ici par le sigle AB), il ne l’a pas été par les tests en soufflerie .

Sur ce point les essais aérobalistiques sont donc beaucoup plus pertinents que les tests en soufflerie …

Le même déplacement du Centre de Pression est évidemment relevé par Abate, Winchenbach et Hathaway dans un autre de leurs textes.

Ce texte relate encore des essais aérobalistiques, mais concentrés ici autour de nombres de Mach allant de 0,72 à 0,86 (dans la plage de Mach où se produit l’engorgement, donc).

Les tests ont porté sur un corps ogivo-cylindrique portant deux variantes de quatre panneaux de même surface de passage, ces deux modèles étant comparés avec un premier modèle "baseline" précédemment testé :

Le panneau "thin" présente des cloisons de cellules plus fine que le "baseline", alors que le "coarse", de même surface, est composé de cellules moins nombreuses :

On remarque sur le graphe que les panneaux "thin" et "coarse" manifestent leur crise d’engorgement à un Mach plus grand que le "baseline" ; ceci confirme que l’épaisseur relative (quotient de l’épaisseur de parois par le côté de la cellule) est partie prenante dans cet engorgement .

Le texte fait d’ailleurs appel à un quotient de surfaces (area ratio) censé caractériser l’influence de l’épaisseur pour ce qui est de l’engorgement transsonique.

Ce coefficient est, pour Abate et Consorts, purement géométrique et pour des cellules carrées, il vaut :

(c-e)²/c²,

…c étant la largeur nominale des cellules (leur pas) et e l’épaisseur de leurs parois, comme dessiné ci-dessous :

Pour des cellules rectangulaires (configuration qui n’est pas optimale, à notre avis), de côtés c et c’ et d’épaisseur de parois e et e’, il vaudrait pareillement :

(c-e)(c’-e’)/(cc’)

Finalement, ce quotient pourrait être appelé le quotient de passage géométrique.

Kretzschmar et Burkhalter, quant à eux, indiquent que dans le calcul de ce quotient de passage il faut ajouter à l’épaisseur e des cloisons la double épaisseur de déplacement du fluide due à l’épaisseur de la couche limite à l’aval des cloisons.

D’après ces auteurs cette épaisseur de déplacement δ peut être calculée d’après Blasius :

δ =

…le Reynolds Re étant bien sûr basé sur la corde c des cellules.

Les même auteurs proposent ainsi pour le calcul du même quotient de passage le libellé :

[SCapt – [e + 2*δ] T] / SCapt

…où T est la longueur totale des cloisons

…et SCapt est la section de capture du cadre entourant les cellules.

Notons que ce quotient est établi à l’aval des cloisons, la section géométrique de sortie du panneau valant évidemment Scapt .

C’est à la valeur de ce quotient que les amateurs fuséistes devront veiller lors de la conception de leurs panneaux, surtout s’ils envisagent de s’approcher du Mach d’engorgement transsonique.

Dans leur texte , Kretzschmar et Burkhalter proposent une méthode de détermination de ce Mach d’engorgement :

Dans ce libellé, A* est la section de sortie critique (compte tenu de l’épaisseur de déplacement de la couche limite) à partir de laquelle il existera un engorgement transsonique au Mach M  considéré, Acap étant la section de capture du panneau, c.-à-d. notre section de passage…

Dupuis, Berner et Bernier, donnent dans l’annexe C de leur texte, dans l’annexe C, et pas dans le corps du texte !! une présentation équivalente de la même loi . Cette présentation relie le quotient de passage au Mach de début d’engorgement transsonique :

…ce qui équivaut à :

[] = M [  (1 +  M2)] –½( γ+1)/(γ–1)

Dans ce libellé, γ est l’indice adiabatique classique dont on sait qu’il prend pour l’air atmosphérique au sol la valeur 1,4, et A*/A est le quotient surfacique strictement géométrique (quotient de la section de passage (c-e)² d’une cellule sur la section mesurée pas à pas, c.-à-d.  c²).

Le choix de cette valeur strictement géométrique du quotient de passage par les auteurs canadiens peut évidemment paraître curieux, mais nous verrons dans un instant que, de toutes façons, le Mach critique pronostiqué par la formule ci-dessus est plutôt trop faible, ce qui fait que négliger l’épaisseur de la Couche Limite améliore dans la pratique le rendu de la formule…

On peut aussi écrire le deuxième membre de l’égalité ci-dessus à la façon qui sied à Excel :

= M*(  (2/(Gamma +1))*(1+ (Gamma -1)/2*M^2))^(-0,5*(Gamma + 1)/( Gamma -1))

Il paraît difficile de calculer la fonction réciproque de cette loi A*/A = f(M) pour connaître le Mach auquel commencera l’engorgement, mais il est aisé de dresser la courbe M = f –1(A*/A) pour la valeur 1,4 de Gamma :

La courbe en question apparaît en bleu avec sa partie plus usuelle en rouge.

En jaune est une régression parabolique que nous proposons. Son équation est :

M = 5 Q2 – 7,45 Q + 3,333

…Q étant le quotient de passage ou quotient surfacique…

D’ailleurs, il ne sert à rien d’être trop précis avec cette loi théorique puisque Abate, Winchenbach et Hathaway constatent dans leur texte (cité à l’instant) que ladite loi théorique prédit des Mach critiques trop faibles (de 7 à 17 % selon leurs chiffres et ceci bien que le quotient surfacique utilisé par ces auteurs dans cette loi n’intègre pas l’épaisseur de la Couche Limite ), c.-à-d. que l’engorgement se produira salutairement à de plus hauts Mach que prévu par ladite loi théorique.

Ce défaut de précision de la loi théorique  est évidemment une incitation à proposer comme Mach critique d’engorgement calculé la valeur linéarisée de première approche suivante :

M  = 1,53 Q – 0,695

…Q étant toujours le quotient de passage.

Si l’on en fait le test numérique, on se rend également compte que le résultat de cette équation est très peu sensible à la valeur de l’indice adiabatique γ :

(les γ choisis par nous vont de 1,2 (courbe du haut) à 1,6 (courbe du bas), en passant par 1,4 (en rouge).

Pour cette plage de γ, il est patent que le Mach critique ne change que de moins de 2 centièmes de Mach, soit 2,5 %  de la vitesse d’engorgement calculée, cette dernière étant grevée, nous l’avons vu, d’une erreur de 7 à 17 %...

Nous ignorons si ledit indice adiabatique est susceptible d’évoluer beaucoup avec l’altitude ou d’autres facteurs , mais il nous semble raisonnable de donner à γ sa valeur au sol de 1,4, surtout si c’est ce γ qui sera dimensionnant (rafale à faible altitude).

La loi d’évolution du quotient de passage critique se simplifie alors en :

[]=M [ +  M2)] –3

Le deuxième membre de cette égalité s’écrit, dans la langue de notre tableur :

M*((5/6) + (1/6)*M^2)^(-3)

À titre d’application numérique, on peut se placer dans le cas d’un fuséiste amateur qui doterait sa fusée de cellules de 10 mm de pas constituées de parois de 0,6 mm d’épaisseur :

Cette configuration conduit à un quotient de passage géométrique de 88,36 et, au sol, à un Mach critique théorique de 0,654 alors qu’Abate et Consorts ont relevé en vol aérobalistiques, pour ce quotient de passage, un Mach critique de 0,77 :

Les même Kretzschmar et Burkhalter nous permettent aussi de dépasser le domaine strictement subsonique en donnant le facteur correctif qui permettra de calculer le CNα d’un panneau si le Mach d’engorgement est atteint et dépassé .

Ce facteur correctif, qui doit être utilisé en multiplicateur du CNα subsonique, s’écrit :

Hélas, nous avons échoué à mettre en application ce libellé…

Mais revenons à présent aux tests aérobalistiques d’Abate, Winchenbach et Hathaway. Ces auteurs présentent leur essais comme les premiers réalisés sur des corps stabilisés par panneaux cellulaires …

Ils font remarquer également qu’à l’exception d’un récent test en soufflerie (Berner and Dupuis), le phénomène d’engorgement transsonique n’a pas été relevé auparavant  (leur propre texte date de Mai 2001).

Berner et Dupuis mesurent effectivement en soufflerie une projection sidérante du Centre de Pression en avant du nez de leur modèle ogivo-cylindrique d’élancement 10.

À propos de cette constatation très étonnante, il faut cependant  dire:

( d’une part que les panneaux cellulaires étudiés en soufflerie par Berner et Dupuis sont de corde relative très courte (0,65 % dans le sens de l’envergure et 50 % dans l’autre sens) : c’est vraiment très peu et à notre sens fait sortir ces « panneaux » du cadre de notre réflexion

( d’autre part que les parois des cellules n’ont subi aucun profilage (les bords d’attaque et de fuite des panneaux apparaissant sur les photos et schémas comme des arrêtes vives) :

( et d’autre part encore que les manches de raquette qui lient leurs panneaux au fuselage sont résolument anti-aérodynamiques :

(dessin emprunté au texte de Dupuis, Berner et Bernier)

Bien que les auteurs aient choisi ce type d’embase pour des raisons de résistance lors des essais aérobalistiques (à quelque M 4, quand-même !) , ces embases non profilées peuvent fort bien entraîner une perturbation conséquente de l’écoulement sur la queue de 0,7 calibres prolongeant le fuselage en aval des panneaux , comme ils provoquent une forte déviation vers l’extérieur du flux entrant dans les cellules, déviation schématisée ci-dessous en vert par les auteurs :

(dessin emprunté au texte de Dupuis, Berner et Bernier)

Ce même schéma montre d’ailleurs que les deux zones de recirculation 2 et 8 sont fort étendues.

Finalement, le choix de ces formes brutales par les auteurs rapproche beaucoup les panneaux d’un croisement entre tapettes à mouche et sucettes publicitaires urbaines :

Composition d’images

Pour notre part, sachant que l’aérodynamique d’un certain corps ne ressemblant en rien à l’aérodynamique du même corps flanqué d’une plaque plane face au vent, nous ne saurions trop militer pour que les parois de cellules fassent montre d’un profilage minimum et pour que la fixation des panneaux cellulaires au fuselage soit effectuée à l’aide de bras classiquement profilés.

Pour les essais en soufflerie, les deux auteurs canadiens étaient d’ailleurs presque parvenus à une embase de section frontale raisonnable avec leur panneau open base ; on remarque sur l’image ci-dessous que le moment de Traînée à l’emplanture (moment maximum) est supporté par des bras de section frontale beaucoup plus habituelle (ce qui laisse entendre que la partie fermée restante de l’embase est inutile du point de vue de la résistance) :

La lecture d’un autre texte, de Dupuis, Berner et Bernier, texte intégrant les travaux déjà évoqués des deux premiers, nous a livré des précisions sur cet empennage contre-productif. Voici une photographie des tests en soufflerie :

On y observe bien que les panneaux sont de très faible corde, d’épaisseur conséquente et qu’ils ne profitent d’aucun profilage…

Dans leur graphe du CNα selon le Mach, Dupuis, Berner et Bernier nous délivrent l’information intéressante que les panneaux à cloisons et cadre minces “thin fin” développent une Portance positive (de l’ordre de 1,4 , en référence à la section du fuselage) : à notre sens, c’est la faible épaisseur relative de leurs cloisons (6,25 % de leur corde) qui leur donne ces qualités aérodynamiques, malgré leur très faible corde relative (0,57) et leur probable absence de profilage (ils doivent présenter aussi un profil rectangulaire) (marques bleues, ci-dessous) :

<

Au contraire, à M 0,6, le même fuselage doté des autres types de panneaux à parois épaisses et non profilées développe un CNα  total plus faible (marques rouge et triangulaire noire) que lorsqu’il est nu (c.-à-d. sans panneaux, marques rondes creuses et noires) :

À M 0,6, la marque losangique orange qui représente les panneaux "open base" doit être, d’après d’autres relevés dont celui du XCPA qui va suivre, très proche de la marque noire creuse du fuselage nu.

Les trois Canadiens commentent ce phénomène de la sorte :

« En subsonique, le CNα du modèle à minces parois est plus grand d’un facteur 2 que celui donné par les autres modèles. Étonnamment, à M 0,6, les autres types de [panneaux] procurent le même CNα que le modèle sans empennage. Ceci implique que les [panneaux] épais, les [panneaux] à base ouverte ou à cellules à 45° sont totalement inefficient à M 0,6 et jusqu’à une certain point jusqu’à M 0,8… »

Si le jeu de panneaux minces (thin fins) semble en effet développer des performances aérodynamiques positives, force nous est de constater qu’à ce Mach de 0,6 les autres panneaux à parois épaisses sont même nuisibles à la stabilité puisque leur Portance Normale négative projette le XCPA total du corps en avant de celui du corps nu :

(ci-dessus, les marques rondes et creuses noires placent le CPA du corps nu un tout petit peu en avant de la position que lui attribue les usages fuséistes

Les auteurs expliquent l’inefficience des panneaux épais par le fait que l’accroissement de la couche limite sur les parois de cellules diminue fortement la section de passage des panneaux . Nous pensons cependant que cette explication n’est pas suffisante puisque la Portance de ces panneaux épais n’est pas simplement diminuée : elle est rendue négative.

La lecture de ce dernier graphe nous apprend également que les panneaux à cellules inclinées à 45° (très curieusement dénommées hexagonal shape type) (marques triangulaires noires), malgré leur embase plus discrète, ne font pas tellement mieux que les panneaux thick à parois épaisses (en rouge) : ceci est sans doute dû au fait que leurs parois ont la même trop forte épaisseur relative (l’élancement L/e des cloisons et de leur cadre est également de 4,7)…

Il est de même notable, à propos de l’effet « sucette » de la base des panneaux, que l’ouverture de cette base (donnant le panneau « Open base ») procure (marques jaunes orangées) un certain gain en Portance (en comparaison avec la marque rouge), ou plutôt sans doute une diminution en Déportance…

Le temps que nous avons passé à l’étude des barreaux à arêtes vives (voir notre texte sur la question) nous a suffisamment renseigné sur la Portance inversée  qu’ils peuvent développer pour que nous ne soyons plus étonné de la contre-productivité des panneaux épais (thick fins) choisis par les Canadiens (sans même parler de celle de leur base) .

Si cependant on ne devait pas constater ce genre de Portance inversée pour les panneaux épais, on devrait réfléchir au fait que des éléments de Portance nulle en référence vent sont susceptible de développer une Portance Normale de Traînée (en référence corps) de valeur équivalente à leur Cx en référence vent.

Intuitivement, en effet, on peut songer que la projection du Cx des avionneurs (Cx établi en référence vent) sur l’axe des forces normales, donne un CN valant Cx sin(α) (en vert ci-dessous) :

Pour les petits angles, ce CN de Traînée peut donc être pris pour Cx α  ce qui assure bien un CNα égal au Cx.

Ce mode de stabilisation, forcément dispendieux en Traînée, est bien sûr celui des parachutes de queue des planeurs (qui malheureusement les empêche de décraber à l’atterrissage) et des stabilisateurs à papillotes des cerf-volant :

Par le moyen de leur ficelle, en effet, les papillotes ne peuvent transmettre qu’une Traînée des avionneurs …

Nous venons de faire appel à notre intuition, mais de façon plus rigoureuse, on peut faire appel aux lois mathématiques de passage entre les conventions fuséistes et celles des avionneurs :

CN = Cy cos(α) + Cx sin(α)

…et :

CA = Cx cos(α) – Cy sin(α)

Pour les petits angles d’incidence, exprimés en radians, on peut tirer de la première équation :

CN ≈ Cy +Cx α

…et de la deuxième :

CA ≈ Cx – Cy α

Si le Cy (la Portance des avionneurs) est très faible, on a bien CN ≈ Cx α , ce qui implique que :

CNα ≈ Cx

…comme nous le dictait un peu plus haut notre intuition

Et en passant, toujours si le Cy est très faible, on retrouve l’approximation classique :

CA ≈ Cx

Cette réflexion fait mieux comprendre les propos des auteurs canadiens lorsqu’ils disent :

"En régime supersonique et pour les modèles à panneaux épais, […] les forces de Portance sont plus petites que les forces de Traînée et le projectile est plutôt stabilisé par Traînée."

Cette catégorisation de la stabilité en "Stabilisation par Traînée" ou "Stabilisation par Portance" est une démarche intéressante pour l’ingénieur, mais il faut être conscient du fait qu’une "Stabilisation par Traînée" (avec très faible Portance des avionneurs) se traduit nécessairement par l’existence d’un gradient de force normale CNα ≈ Cx, ainsi que nous l’avons démontré à l’instant : C’est une loi de la physique à laquelle aucun mobile ne peut se soustraire.

En tout état de cause c’est donc toujours l’existence d’un CN (appliqué suffisamment à l’écart du CdM) qui assure la stabilité (et la quantifie, en combinaison avec son bras de levier), que ce CN soit majoritairement dû à la Portance des avionneurs ou à la Traînée des avionneurs…

En conséquence, le fuséiste devra se garder de tomber dans l’erreur consistant à penser que la faiblesse du CNα pourra être compensée par l’existence d’un fort CA ou même d’un fort Cx  susceptibles de stabiliser le mobile…

À propos de l’orientation en x ou en + des panneaux :

Il est évident que lors d’une embardée dans le plan vertical, l’empennage d’une fusée peut se présenter en +, comme ci-dessous :

…ou en x:

Les panneaux cellulaires ne développent pas obligatoirement la même Portance dans chacune de ces positions.

Bien sûr, n’étaient les effets de masquage éventuels (comme dans le cas du panneau N° 2 du schéma supérieur, panneau qui se trouve dans le sillage du fuselage) la partie de la Portance que, dans nos hypothèses, nous avons appelée la Portance Interne, reste constante ; c’est donc le comportement des bords-envergures qui, toujours dans notre hypothèse, doit changer avec l’orientation en roulis des panneaux.

Sur ce sujet de l’orientation en roulis des panneaux, le même texte de Kretzschmar et Burkhalter indique :

"Les données expérimentales pour des orientations de panneaux autres que cruciforme sont quelque peu limitées ; cependant des données furent obtenues pour le panneau G13 dans une orientation en x à Mach 0,7 et 2,5. La qualité de nos prédictions pour cette orientation est très similaires à celle des prédictions déjà présentées [pour l’orientation en +]. La figure 24 illustre les coefficients CN et le CA pour le panneau G13 tourné en roulis de 45° depuis la position horizontale."

Voici cette figure 24, à côté de la figure 14 relatant le comportement du même panneau, mais dans la position + :

La vitesse de M 0,7 à laquelle Kretzschmar et Burkhalter comparent les deux orientation en roulis est assez forte, mais ces auteurs indiquent bien par ailleurs que c’est au-dessus de ce Mach que les phénomènes transsoniques commencent à dégrader la Portance Normale des panneaux cellulaires…

On observe sur ces schémas que le CNα de cet unique panneau G13 chute de 0,32 pour 10° d’incidence lorsque la présentation est faite à l’horizontale à 0,21 pour les mêmes 10° d’incidence lorsque la présentation est faite à 45° (attention au changement d’échelle verticale entre les deux diagrammes)…

Cette présentation à 45° occasionne donc une diminution de 34 % du CNα  de ce panneau G13 aux formes tout à fait standard.

Cette baisse de CNα peut être due à une diminution de la Portance Externe du panneau (du fait de la nouvelle orientation des bords du panneau), mais elle peut également être due au fait que si les Portances Externe et Interne sont magnifiées par le Coefficient d’Interactions lors de la présentation "droite", elles peuvent être moins magnifiées lors de la présentation à 45° de roulis…

La valeur à donner audit Coefficient d’Interactions pour cette présentation à 45° reste donc une bonne question .

Kretzschmar et Burkhalter n’indiquent pas si la rotation de 45°du panneau en roulis a rapproché ce panneau de la région sous le vent du fuselage (région où il est susceptible d’être légèrement masqué par le fuselage) ou de sa région au vent.

On peut cependant penser (mais c’est notre opinion) que ce coefficient prendra la même valeur pour les panneaux sous le vent à 45° et pour les panneaux au vent à 45°, en quoi on est aidé par la représentation à double symétrie de l’écoulement traversier théorique donnée dans leur texte par Kretzschmar et Burkhalter et sur laquelle nous avons symbolisé deux panneaux orientés à 45° :

Attention au panneaux rouges dans Word !

Ce schéma nous laisse penser qu’à chaque cellule d’un panneau correspond une cellule de l’autre panneau qui reçoit la même composante en Z du flux traversier…

Ceci dit, il faut se souvenir qu’ainsi placés à 45° du plan de l’incidence, les panneaux agissent toujours au nombre de quatre :

Si nous reprenons le quotient des pentes mesurées par nous à l’instant, c’est donc bien le bilan 4*(0,21/0,32) = 2,62 qui caractérisera l’action stabilisatrice de ces quatre panneaux en x, alors que l’action de panneaux disposés en + se caractérisera par l’action intègre de deux panneaux complétée par l’action du panneau au vent du fuselage, celui-ci développant une Portance un peu plus faible (du fait de la mauvaise orientation de ses bords-envergures, si l’on admet l’hypothèse qui sous-tend notre texte).

Sur ce sujet, nous avons vu plus haut que Simpson et Sadler chiffrent à 30 % l’apport en Portance des deux panneaux demeurant dans le plan de l’incidence (les panneaux 2 et 4 sur le schéma ci-dessous) :

C'est-à-dire que ces panneaux développent les 30/70èmes = 43 % de la Portance des deux panneaux principaux 1 et 3.

Cela équivaut à dire que la Portance de cet empennage en + sera caractérisé par le bilan 2*1 + 0,43*(2*1) = 2,86 (si les panneaux principaux développent une Portance unitaire).

Cette Portance est à comparer, évidemment, aux 2,62 de l’empennage en x...

On voit donc que le même empennage présenté en x ou en + développe une Portance raisonnablement proche…

PROBLÈME  DE  LA  TENUE  AUX  EFFORTS  DES  PAROIS  DES  CELLULES

Qu’on trouve les panneaux cellulaires sur étagère ou qu’on les construise soi-même, il faudra vérifier qu’ils peuvent supporter les contraintes résultant de la mise en incidence à une certaine vitesse.

Cette vitesse pourra être celle de fin de propulsion et l’incidence de dimensionnement pourra être plus faible que l’incidence maximum admissible en sortie de rampe (incidence calculable d’après le vent météo et la vitesse de sortie de rampe) disons 10°.

Une rapide réflexion, ou la simple schématisation de la déformée :

…convainc assez facilement que chaque cloison portante d’une cellule mise en incidence travaille comme si elle était encastrée à ses deux extrémités (ces extrémités n’étant rien d’autre que ses segments de rencontres avec les cloisons perpendiculaires, les verticales ici, lesquelles ne sont pas portantes dans le cas basique du schéma).

Quelle est la charge aérodynamique que doit supporter chaque cloison portante ?

Prenons l’exemple de cloisons composant des cellules cubiques, c.-à-d. des cellules de corde c égale à leur largeur et leur hauteur.

Pour connaître la charge sur chaque cloison portante, il faut penser que chaque cellule opère une déflexion de l’air au prorata de sa section de passage, cette déflexion créant, sur ladite cellule, une force de Portance Pcell = 2q*c2 sin(α) ≈ 2q*c² α (il s’agit évidemment de ce que nous avons appelé la Portance Interne) .

Cette Portance de la cellule élémentaire s’applique évidemment sur le dessus de la cloison inférieure (en rouge ci-dessous) et sur le dessous de la cloison supérieure (en bleu), les cloisons latérales n’étant l’objet d’aucune Portance, dans ce cas d’incidence normale.

La répartition entre les forces rouges et les forces bleu n’est pas connue.

Mais si la Portance rouge représente la fraction n de la Portance Pcell de la cellule (avec n < 1) (ce n vaudrait 2/3 si nous avions affaire à une aile normale), la Portance bleue représente forcément le reste, soit la fraction 1-n de la dite Portance Pcell.

Or les cellules attenantes à notre cellules (la cellule du dessus et la cellule du-dessous) vont se comporter de la même façon que notre cellule élémentaire et apporter l’autre fraction de Portance sur les cloisons qui nous intéressent :

Pour cette raison, chaque cloison subit donc une charge :

n Pcell + (1 – n) Pcell = Pcell ≈ 2qc2α

Il est satisfaisant de constater que le coefficient n n’intervient plus dans notre calcul.

Cette charge étant répartie sur toute son envergure c, le chargement réparti vaut donc, en charge linéique : 2qcα par unité de longueur d’envergure.

Si l’on se souvient que le moment maximum d’une poutre encastrée à ses deux extrémités se situe à l’encastrement et vaut  (si p est la charge linéique et L la longueur de la poutre entre les deux encastrements, soit ici c), on peut écrire que le moment que subit une cloison à chacun de ces croisements est :

Dans cette approche, nous allons considérer que nos cloisons sont construites dans un matériau homogène (un métal ou une résine polymère non chargée, par exemple)  :

Le critère de raideur est alors le moment d’inertie des cloisons, proche de ce3/12 (si l’on néglige l’influence des arrondis de bord d’attaque et de fuite, e étant l’épaisseur des cloisons et c la corde des cellules).

Dans ces conditions, la contrainte maximum σ supportée par les fibres de la cloison à l’encastrement est, selon la loi σ = M /[I/η]  :

σ = /[(ce3/12)/(e/2)]

…soit :

σ = q  α

L’observation du libellé de cette contrainte nous donne déjà le renseignement, qu’à Pression Dynamique q et incidence α constantes, une diminution d’échelle n’est pas profitable à la tenue mécanique des modèles réduits  : un variation homothétique des dimensions c et e produit un effet neutre sur la contrainte maximum σ  .

Il n’y a donc que la réduction de la Pression Dynamique qui pourra profiter à la tenue des panneaux cellulaires des amateurs fuséistes (du moins pour ceux d’entre ces derniers qui comme nous se cantonnent au subsonique)…

Proposons une application numérique de notre libellé de la contrainte maximum :

Pour une vitesse de 300 m/s, par exemple, proche des limites du subsonique, la Pression dynamique sera de :

½ 1,225 3002 = 0,55 105 Pa

…soit à peu près la moitié de la Pression Atmosphérique, ce qui vaut d’être mémorisé à titre d’ordre de grandeur. En Méga Pascal, cette Pression Dynamique s’écrit 0,055 MPa.

Posons comme incidence maximum admissible à cette Pression Dynamique l’incidence de 10° (0,17 rad)  (ce qui est d’ailleurs sans doute beaucoup).

La contrainte maximum ressentie par le matériaux des cloisons est alors :

σ = q α  = 0,055 MPa *0,17*

Des cloisons de 10 mm de pas et de 0,5 mm d’épaisseur ressentirons donc la contrainte maximum de :

σ = 0,055 MPa*0,17*400  = 3,8 MPa

Cette contrainte est très faible. L’alliage d’aluminium le moins résistant, par exemple, endure sans déformation plastique la contrainte de 130 MPa , soit 34 fois plus.

Ce résultat nous montre que la résistance élastique des matériaux ne constituera pas un limitation à la réalisation des panneaux cellulaires.

Dans la mesure où le mode de fabrication imposera peut-être une épaisseur minimum aux cloisons de cellules, on cherchera donc le matériau le plus léger susceptible de supporter la contrainte maximum calculée…

Pour ce qui est du calcul de contrainte que nous avons effectué ci-dessus, il faut d’ailleurs préciser que nous avons considéré que les cloisons verticales et horizontales se croisaient en conservant l’intégralité de leur section.

Cette conservation sera effective lorsque les panneaux seront fabriqués dans la masse ou coulés.

Mais dans le cas où les panneaux sont formés de cloisons assemblées comme ci-dessous nos propres panneaux en bristol, à cellules inclinées à 45° :

…l’interruption de chaque cloison au croisement avec les autres entraîne évidemment un doublement de la contrainte maximum calculée ci-dessus (par division par deux de la section travaillante et donc du moment d’inertie).

Dans ce cas de cellules constituées par assemblage d’éléments plans, les forces aérodynamiques conduiront donc à un contrainte maximum calculée de σ = 2*3,8 MPa= 7,6 MPa.

L’adjonction d’un certain coefficient de sécurité nous conduira à prendre comme contrainte élastique critique celle de 30 MPa.

La photographie ci-dessus nous fait évidemment penser à calculer les efforts supportés par les panneaux cellulaires à cellules orientées à 45° par rapport au plan de l’incidence.

En reprenant le raisonnement déjà tenu plus haut, et sachant que les cellules inclinées à 45° sont réputées susciter la même Portance que des cellules droites, à savoir 2qc2α (vecteur vert ci-dessous) :

Les deux cloisons du bas de la cellules ci-dessus (formant un V noir) se voient donc chargées, du fait de l’apport des cellules attenantes) d’une Portance Normale de 2qc2α.

Par symétrie, la cloison basse de droite, par exemple, est forcément réceptrice d’une Portance Normale moitié, à savoir qc²α (vecteur marron), mais cette Portance n’est que la composante normale (ou efficace) de la Portance  fois plus forte réellement supportée par la cloison en question (Portance bleu clair).

Comme il se doit, la composante orange de la Portance bleu clair est annihilée par la composante homologue de la cloison noire de gauche…

Notre cloison basse de droite, qui travaille comme une poutre de longueur c, est donc soumise à une charge aérodynamique de  qc²α.

Cette charge s’avère donc plus faible d’un facteur  que celle sur les cloisons des cellules orientées normalement (chaque cloison de ces cellules normales supportant, comme nous l’avons établi, la charge 2qcα).

C’est donc bien le calcul de charge des cellules orientées normalement qui sera dimensionnant.

Nous avons calculé plus haut, pour des panneaux à cellules normales de 1 cm de pas de cellule et 0,5 mm d’épaisseur,) une contrainte élastique limite de 30 MPa.

La consultation de la littérature nous donne alors accès aux éventuels matériaux candidats à la réalisation de nos panneaux :

Les polyamides promettent ainsi une résistance suffisante (de 40 à 100 MPa) et les polyester ou l’époxy également (de 40 à 80 MPa), pour une densité de l’ordre de 1,3.

Le PVC lui-même, un peu plus dense, est donné pour tenir de 45 à 60 MPa.

Réalisée en polyester ou époxy, la partie interne d’un panneau cellulaire de 3*5 cellules cubiques de 1 cm de côté (soit 15 cm² de surface de passage) (alors que le maître couple d’une fusée de 40 mm de diamètre est 12,56 cm²) pèserait, si l’épaisseur des cloisons est toujours de 0,5 mm :

38 cm²*0,05 cm*1,3 Kg/1000 cm3 = 2,5 g

Cependant le cadre entourant ces cellules doit être renforcé. Disons que son épaisseur devrait être plus forte de 1,5 mm en moyenne. Ses 16 cm de périmètre pèseraient donc :

16 cm²*0,15 cm*1,3 Kg/1000 cm3 = 3,1 g

Le jeu des quatre panneaux cellulaires présentera donc une masse de 22,4 g.

Pour comparaison, un jeu de quatre ailerons en aluminium de 15 cm² de surface unitaire pèserait :

4*15 cm²*0,2 cm**2,7 Kg/1000 cm3 = 32 g

…soit une masse du même ordre de grandeur, ces masses ne prenant pas en compte les dispositifs de liaison au fuselage des panneaux et ailerons...

Les fuséistes devront, à notre sens, prendre comme couple incidence-vitesse dimensionnant :

( celui de sortie de rampe par fort vent météo (vitesse et incidence pour la rafale maximum admissible),

( et celui correspondant à la vitesse de fin de propulsion couplée avec une incidence maximum de croisière de 10°.

La détermination des autres élément de résistance (cadre extérieur des cellules et fixation au fuselage) se fera en se remémorant que la Portance d’un panneau s’applique à peu près à la moitié de son envergure .

Pour le calcul en Traînée, il sera de bonne ingénierie de considérer également que le Centre de Pression d’un panneau est situé au centre géométrique de sa partie strictement cellulaire.

PROBLÈME  DE  LA  NON-LINÉARITÉ  DE  LA  COURBE  DU CN

Kretzschmar et Burkhalter constatent à plusieurs reprises dans leur texte que les panneaux dont ils ont eu à connaître montrent des caractéristiques linéaires jusqu’à une incidence de 7°, même si le CN des panneaux G13 et G14 paraissent linéaire un peu plus loin en incidence, du moins sur ce graphe où ils sont mesurés isolés sur une plaque plane…

Ce constat général d’une linéarité jusqu’à 7°, que nous avons également pu établir à la lecture des autres textes, pourrait nous suffire, les incidences usuelles des fusées d’amateurs restant inférieures, en vol, à 5°. Mais l’incidence de sortie de rampe avec fort vent météo peut être plus forte et atteindre 10° .

Qu’en est-il du CN d’un empennage lors d’une telle prise d’incidence ?

L’observation d’un des schémas produit par Simpson et Sadler montre qu’un jeu de panneaux cellulaires souffre du même défaut de linéarité qu’un empennage d’ailerons plans classiques (les panneaux cellulaires sont en noir) :

Même si le défaut de linéarité est le plus souvent négligé lors de la réalisation de fusées à ailerons classiques , il peut être utile de connaître l’évolution du CN des panneaux cellulaires lorsque leur incidence dépasse les 7° garants de sa linéarité.

Si nous nous référons à la valeur théorique de la Portance Interne déduite de l’étude des Quantités de Mouvement, à savoir :

½ρV2 2 S cos(α) sin(α)

…nous disposons d’une loi d’évolution de cette Portance Interne en fonction de l’incidence α : le CN Interne vaut 2 cos(α) sin(α)  et il dessine donc une légère concavité à partir de sa tangente initiale de pente 2.

Dans ce libellé 2 cos(α) sin(α), la fonction sinus est d’ailleurs classique en matière de Portance, et la fonction cosinus est due à la fermeture progressive de la surface de capture du panneau à mesure que celui-ci prend de l’incidence.

Cette Portance Interne étant la part principale de la Portance des panneaux, on peut songer à en appliquer la loi de variation au panneaux testés en soufflerie.

Pour les panneaux G13 et G14 dont Washington et Miller donnent le CN à M 0,35, cette application donne les résultats rouge et bleu suivant :

Ces prédictions (que nous avons calées sur les tangentes initiales des courbes relevées en soufflerie) ne sont donc pas très respectueuses de la réalité au-delà de l’incidence 10 ou 15°.

Mais ces panneaux G13 et G14, mesurés ici sur plaque plane, semblent faire montre ici de caractéristiques plus linéaires que celles de beaucoup d’autres panneaux. Si l’on utilise pour le G13 la courbe de soufflerie proposée par Kretzschmar et Burkhalter (ci-dessous, les mesures ayant été cette fois-ci effectuées, selon nous, en présence d’un fuselage), la situation est encore moins favorable à notre libellé non-linéaire simplifié (courbe rouge à marques carrées, à comparer à la ligne noire sans marques qui représente les essais en soufflerie) :

Ici, c’est aux alentour de 6 ou 7° que notre libellé prend ses aises avec la réalité (c’est d’ailleurs autour de ces angles que la Portance cesse d’être linéaire) : notre correction n’est pas assez importante. De fait, pour 15° notre facteur correctif cos(α) sin(α) ne vaut que 0,25 alors que l’angle en radian qu’il est censé remplacer vaut lui-même 0,2618 radian (4 % de correction simplement)…

Indépendamment de notre proposition de correction, cette différence de physionomie entre les deux mesures en soufflerie du G13 constitue pour nous un indice que l’Interaction entre le fuselage et les panneaux principaux apporte peut-être son lot de non-linéarité au CN…

Notre formule non linéaire simplifiée marquant le pas face à la réalité, il nous est assez facile d’opérer son adaptation pour obtenir cette variante :

2 cos(α) n*sin(α/n)

…ce libellé conservant évidemment la même pente à l’origine…

Si l’on ne cherche qu’à étendre la courbe jusqu’à l’incidence 10°, la valeur n = 0,16 produit des résultats assez satisfaisant (courbes rouges à marques carrées) en comparaison des lignes noires sans marques relevées en présence d’un fuselage :

Cette formulation non linéaire introduit donc une certaine concavité dans la courbe du CN ; on peut constater qu’elle est plutôt précise jusqu’à 10°, sauf pour le panneau très particulier G15 Short chord où elle reste cependant sécuritaire …

Kretzschmar et Burkhalter proposent cependant une méthode semi-empirique beaucoup plus éclairée pour étendre la prédiction du CN jusqu’à 15° d’incidence (limite de leur graphes).

Ils s’attachent de plus à effectuer une correction adaptée aux caractéristiques géométriques de chaque panneau (ou du moins aux caractéristiques géométriques qu’ils jugent agissant sur le CN du panneau), ce que nous n’avons pas fait à l’instant .

Le libellé qu’ils donnent de leur formulation non-linéaire est celui-ci :

Nous avons ajouté, à droite de ce libellé, le schéma donnant la signification des symboles utilisés.

Pour notre chance, lorsque l’angle δ de calage des panneaux est nul :

…le très compliqué libellé ci-dessus se simplifie en :

(nous avons obtenu ce libellé restreint par traitement d’image)

Si l’on se réfère au schéma explicatif des symboles utilisés, on peut constater trois choses intéressantes dans ces formulations semi-empiriques :

( la première est que le pas des cellules (ou leur densité surfacique) n’apparaît pas dans ces formulations (même si cette densité cellulaire pourrait être présente implicitement dans la valeur des coefficients K1 et K2, ce que nous ne croyons pas )…

Le lecteur l’aura deviné facilement au terme de cette longue lecture de notre texte, cette exclusion vraisemblable de la densité cellulaire nous convient fort bien puisque nous avons toujours prétendu que, dès lors que les cellules sont de corde relative assez grande, il s’y opère une déviation totale de l’air capturé…

Les auteurs conviennent d’ailleurs implicitement de cette absence en écrivant :

« Cette formulation semi-empirique vise à prendre en compte l’influence des plus important paramètres géométriques affectant les caractéristiques aérodynamiques des panneaux cellulaires, le quotient de l’envergure sur la hauteur (bg / h)  et le quotient de la corde sur cette même hauteur (Ch / h). »

Certains lecteurs auront d’ailleurs remarqué que Kretzschmar et Burkhalter évoquent là des paramètres géométriques qui ne sont pas définis sur leur schéma. Ils ne sont pas non plus définis dans leur texte ; on peut cependant penser que les auteurs font allusion aux paramètres Bg , H et C …

( la deuxième chose que l’on peut remarquer c’est que la formulation restreinte de Kretzschmar et Burkhalter ne semble pas prendre en compte les caractéristiques géométriques de l’embase des panneaux (cotes Y1b et HB sur le schéma). Ceci ne veut pas dire que les auteurs n’attribuent aucune création de Portance à cette embase (cette Portance pouvant fort bien être intégrée dans le CNα de la formule), mais cela semble signifier qu’ils considèrent que cet embase ne doit pas être prise en compte dans la correction de non-linéarité qu’ils proposent…

( la troisième chose à remarquer dans la formulation restreinte c’est que Bg/C, l’allongement des bords-envergure dont nous avons fait grand cas dans tous nos calculs est absent de ces formulations (au contraire, c’est l’allongement des bords externes C/H qui y figure).

Mais c’est peut être une impression trompeuse dans la mesure où cet allongement est peut-être implicitement compté, pour sa production de Portance, dans le coefficient linéaire CNα présent au numérateur.

D’autre part, il ne faut pas s’acharner à chercher le quotient Bg/C qu’il faut chercher car le jeu des simplifications, dans de telles formules, fait souvent disparaître certains quotients pour en constituer d’autres. Contentons nous de constater que la corde C apparaît bien au dénominateur de la formule de Kretzschmar et Burkhalter.

Mais la raison de l’absence de ce quotient Bg/C est peut-être tout simplement qu’il n’est aucunement responsable des troubles de linéarité du CN.

Comme nous connaissons les caractéristiques géométriques des panneaux traités par Kretzschmar et Burkhalter, nous avons eu l’idée de retrouver la valeur de leur coefficient K1 en faisant dessiner leurs courbes à marques carrées noires par notre tableur  ; en effet ces marques carrées noires sont bien celles que dessine leur formulation restreinte pour chaque panneau.

Voici le résultat que nous avons obtenu pour les panneaux G12, malheureusement au Mach assez fort de 0,7, le seul proposé par les auteurs pour ce panneau :

Ce qu’il convient d’observer ici est la coïncidence de nos marques carrées creuses rouges avec les marques carrées pleines noires dessinées par Kretzschmar et Burkhalter.

Comme on le voit, la tangente initiale (segment bleu) de notre courbe à marques carrées rouge ne coïncide pas avec la tangente rouge à la ligne noire sans marques des essais en soufflerie (tangente dont la pente est quantifiée à 0,191/10°, ce qui fonde le CNα « de soufflerie » du panneau) :

Ceci est dû au fait que, dans leur formulation non linéaire :

…Kretzschmar et Burkhalter utilisent le CNα qu’ils ont prédit par calculs théoriques sur ordinateur et non celui déterminé par la soufflerie , ce qui est conforme à leur projet de prédiction des caractéristiques aérodynamiques des panneaux mais occasionne déjà une dérive angulaire de leur courbe à marques carrées noires par rapport à celle issue de la soufflerie (l’écart entre les deux tangente est donc l’erreur de prédiction de Kretzschmar et Burkhalter pour le CNα).

Comme notre but était de retrouver la valeur du coefficient K1, nous avons calé sur ce graphe nos propres marques carrées creuses rouges sur leurs carrés noirs, du moins dans les faibles incidences (ce qui revient à adopter leur erreur sur le CNα).

Notre courbe à marques carrées creuses est ici établie avec, pour le coefficient K1 , la valeur 6,4. Bien sûr, pour ce seul panneau G12 nous aurions pu adopter une autre valeur que ces 6,4, mais cette valeur est celle qui convient le mieux à l’ensemble des panneaux. Nous y revenons à l’instant…

Le lecteur concédera que, sur ce graphe, nos marques rouges recouvrent assez bien les prédictions théoriques tentées par Kretzschmar et Burkhalter pour le panneau G12, ce qui valide cette valeur 6,4 pour K1.

Les petits écarts qui existent pourront sans doute être portés sur le compte des déformations hygrométriques du papier du rapport d’origine…

Voici à présent le même travail de comparaison pour les panneaux G13, G15 et G16, nos propres courbes étant toujours basées sur la valeur 6,4  du coefficient K1 :

Ce résultat est donc satisfaisant et accrédite la valeur 6,4 pour le coefficient K1 pour l’ensemble des panneaux de Kretzschmar et Burkhalter.

Les fuséistes pourront donc se prévaloir de cette formulation non-linéaire de Kretzschmar et Burkhalter, avec K1 = 6,4, pour traiter le cas de la rafale en sortie de rampe et déterminer la perte de CN due au défaut de linéarité.

À titre d’application numérique, on peut noter que le panneau G13, de dimensions très classiques, accuse, du fait de sa non-linéarité, une perte de CN de 22,5 % à 10° et 42,8 % à 15° (ce que l’on pourrait vérifier sur le graphe qui lui est consacré ci-dessus)…

Mémorisons donc la formulation non linéaire de Kretzschmar et Burkhalter avec notre valeur  6,4 du coefficient K1 :

CN =

…formulation semi-empirique permettant la prédiction de la portion non linéaire de la courbe du CN à partir du CNα initial  et des caractéristiques géométriques Bg, H et C (explicitées sur le schéma ci-dessus).

Au passage, on aura pu apprécier avec quelle précision la formulation non-linéaire semi-empirique de Kretzschmar et Burkhalter s’adapte aux variations des caractéristiques géométriques comme, toutes choses égales par ailleurs, l’envergure (passage du panneau G12 au panneau G13) :

…ou au doublement du côté des cellules (passage du panneau G13 au panneau G15) :

…ou encore à l’augmentation de la corde des cellules (passage du panneau G15 au G16) :

… chacune de ces variations étant faites sans que les autres caractéristiques géométriques ne soient changées…

Comme toujours, dans la recherche de ces formulations semi-empiriques, le succès varie selon les cas étudiés…

La question qui se pose encore est alors : que donne cette formulation non linéaire (avec cette même valeur 6,4 du coefficient K1) lorsqu’on la cale sur le CNα dégagé par la soufflerie ?

Il nous est aisé de caler la courbe prédite par Kretzschmar et Burkhalter non plus sur leur propre CNα initial calculé, mais sur le CNα qu’indiquent les essais en soufflerie (notre tangente rouge à la courbe noire sans marques, de pente indiquée dans le petit cartouche entouré de rouge) :

Il apparaît alors que la courbe non-linéaire prédite selon la formulation de Kretzschmar et Burkhalter (courbe rouge à marques carrées creuses rouges) et calée sur la pente initiale des essais en soufflerie fait souvent jeu égal et parfois supérieur avec la courbe à marques noires basé sur le CNα calculé par calculs théoriques…

Si l’on accepte de se séparer du G15 (comme composé de cellules de corde relative trop faible), c’est la valeur K1 = 2 qui réalise la meilleur correction de non-linéarité :

Comme il s’agit de comparer notre courbe rouge à marques carrées rouges à la courbe noire continue, on doit admettre que le résultat obtenu pour les trois panneaux G12, G13, et G16 est excellent…

Convenons d’ailleurs que Kretzschmar et Burkhalter auraient peut-être encore amélioré leur formulation s’ils n’avaient pas eu, en sus, à prendre en compte l’angle δ de braquage des panneaux…

Mais attention, cette valeur K1 = 2  ne bénéficie pas de la caution de Kretzschmar et Burkhalter : il est très possible que pour des panneaux de formes différentes de celles traitées par eux, la correction de non-linéarité opérée avec cette valeur de K1 conduise à des résultat erronés…

CONCLUSION :

Nous avons proposé dans ce texte, en deuxième intention, une méthode de calcul simple du CNα linéaire des panneaux cellulaires que la confrontation avec les CNα tirés des nombreux textes rencontrés nous paraît légitimer dans le subsonique incompressible où nous nous cantonnons.

Lors de l’exploitation des textes susdits, nous avons évoqué les interactions diverses entre les panneaux cellulaires et le fuselage qui les porte (amplification du flux, masquage selon l’orientation en roulis, etc.). Des progrès dans la connaissance de cette dernière question de l’orientation en roulis restent encore à faire, c’est du moins ce que l’on peut penser au terme du chapitre spécial que nous lui avons consacré.

Dans un autre chapitre spécial, nous nous sommes également approchés des limites du domaine subsonique incompressible, en faisant état de méthodes permettant de fixer ces limites au-delà desquelles les panneaux cellulaires sont victimes d’un engorgement transsonique très préjudiciable à leur efficacité.

Bien que ce n’était pas le thème de ce texte, éclairé par la démarche pas à pas de Washington et Miller, nous avons également étudié la Traînée des panneaux cellulaires en esquissant une méthode simple pour son calcul, ainsi qu’en suggérant des méthodes pratiques permettant aux amateurs de la mesurer.

Le problème annexe de la résistance mécanique des panneaux cellulaires a de même été considéré dans ses grandes lignes.

Enfin, nous avons rapporté la méthode semi-empirique de Kretzschmar et Burkhalter permettant de prolonger la partie linéaire de la courbe de Portance Normale (qui s’étend jusqu’à 7°) par une partie non linéaire (allant jusqu’à 15°).

Bernard de Go Mars !

le 14/03/2012

BIBLIOGRAPHIE ET LIENS :

Les textes essentiels de l’association InterAction :

http://inter.action.free.fr/ ,

par exemple :

L'AÉRODYNAMIQUE ET L'ORIGINE DES TRAÎNÉES PARASITES (en trois parties)

de Ewald HUNSINGER et Michaël OFFERLIN

http://inter.action.free.fr/publications/trainees1/trainees1.pdf

http://inter.action.free.fr/publications/trainees2/trainees-2.pdf

http://inter.action.free.fr/publications/trainees3/trainees-3.pdf

FLUID-DYNAMIC LIFT, BY SIGHARD. F. HOERNER AND HENRY V. BORST,

l’ouvrage de référence de tous les aérodynamiciens (amateurs et professionnels) :

Edition Liselotte A. Hoerner, 1985

ou Bricktown New Jersey, 1975

ou :

hoernerfdy@sbcglobal.net

ou :

https://oscommerce.darcorp.com/

FLUID-DYNAMIC DRAG , S. F. HOERNER

HOERNER FLUID DYNAMICS , P.O. Box 21992 , Bakersfield, CA 93390

présenté souvent comme la bible de l’aérodynamique est disponible ici :

hoernerfdy@sbcglobal.net

https://oscommerce.darcorp.com/

Une traduction française de cet ouvrage, "Résistance à l'avancement dans les fluides", a été réalisée :

S. F. Hoerner, Gauthier-Villars éditeurs Paris 1965:

THE PRACTICAL CALCULATION OF THE AERODYNAMIC CHARACTERISTICS OF SLENDER FINNED VEHICLES, James S. Barrowman, March 1967

http://www.archive.org/details/nasa_techdoc_20010047838

ou directement :

http://www.archive.org/download/nasa_techdoc_20010047838/20010047838.pdf

NEW DEFENCE ORDER STRATEGY,

N°4, Août 11 : www.dfnc.ru/upload/NOZ4_11.pdf

N°5, Octobre 11 : http://www.dfnc.ru/upload/NOZ_5_11.pdf

TRANSONIC AERODYNAMIC AND SCALING ISSUES FOR LATTICE FIN PROJECTILES TESTED IN A BALLISTICS RANGE

by Gregg Abate, Gerald Winchenbach, and Wayne Hathaway :

http://www.xrayct.com/documents/data/IBS19/EB01_413.pdf

ou plutôt : http://ciar.org/ttk/mbt/papers/symp_19/   puis cliquer sur le texte  EB01_413.pdf

GRID PATTERN EFFECTS ON AERODYNAMIC CHARACTERISTICS OF GRID FINS

Fumiya Hiroshima et Kaoru Tatsumi*

* :Mitsubishi Electric Corporation, Kamakura Works, Kanagawa, Japan

http://www.icas-proceedings.net/ICAS2004/ABSTRACTS/092.HTM

LATTICE CONTROLS : A COMPARISON WITH CONVENTIONAL, PLANAR FINS

by G. M. Simpson and A. J. Sadler

ftp://ftp.rta.nato.int/PubFullText/RTO/MP/RTO-MP-005/$MP-005-11.pdf

EXPERIMENTAL INVESTIGATIONS OF GRID FIN AERODYNAMICS: A SYNOPSIS OF NINE WIND TUNNEL AND THREE FLIGHT TESTS, by Wm. David Washington and Mark S. Miller

ftp://ftp.rta.nato.int/PubFullText/RTO/MP/RTO-MP-005/$MP-005-10.pdf

STABILITY AND CONTROL OF AIRCRAFT BOMBS AT HIGH ANGLE OF ATTACK, USING CASCADE FINS,

Misra A, Ghosh AK, Ghosh K,  IIT, Kanpur 208016

MODELLING OF CASCADE FIN AERODYNAMICS NEAR STALL USING KIRCHHOFF’S STEADY-STATE  STALL  MODEL

Rakesh Kumar, Ajay Misra, and A.K. Ghosh

http://publications.drdo.gov.in/ojs/index.php/dsj/article/view/481

ou :

http://publications.drdo.gov.in/ojs/index.php/dsj/article/view/481/346

AERODYNAMIC PREDICTION METHODOLOGY FOR GRID FINS,

by Richard W. Kretzschmar and John E. Burkhalter

ftp://ftp.rta.nato.int/PubFullText/RTO/MP/RTO-MP-005/$MP-005-11.pdf

AERODYNAMIC SIMULATION AND A TEST TECHNIQUE FOR INVESTIGATION OF A FLIGHT VEHICLE WITH JET ENGINE IN FRONT POSITION AND LATTICE FINS

V.V. Voronin, V.V. Koudriavtsev, V.I. Lapygin, Yu.M. Lipnitsky,

K.A. Stekenius, P.V. Tretjakov, and V.N. Shmanenkov

http://dodreports.com/pdf/ada409168.pdf

ou :

http://www.itam.nsc.ru/~libr/eLib/confer/ICMAR/2002/part_1/voronin.pdf

ANALYSIS OF GRID FINS FOR LAUNCH ABORT VEHICLE USING A CARTESIAN EULER SOLVER

by James E. Kless and Michael J. Aftosmis

NASA Ames Research Center

http://people.nas.nasa.gov/~aftosmis/publications/aiaa11_3666_final_1.pdf

AERODYNAMIC ANALYSIS OF LATTICE GRID FINS IN TRANSONIC FLOW, THESIS, by Karl S. Orthner, Ensign, USNR AFIT/GAE/ENY/04-J09, DEPARTMENT OF THE AIR FORCE AIR UNIVERSITY, AIR FORCE INSTITUTE OF TECHNOLOGY

http://www.dtic.mil/cgi-bin/GetTRDoc?AD=ADA426637&Location=U2&doc=GetTRDoc.pdf

WIND TUNNEL INVESTIGATION OF A HIGH L/D PROJECTILE WITH GRID FIN AND CONVENTIONAL PLANAR CONTROL SURFACES, by E. Y. Fournier, Defence Research Establishment Valcartier, Val-Bélair, Quebec, Canada

http://ciar.org/ttk/mbt/papers/symp_19/   puis cliquer sur le texte EB13_511.pdf

NESC 2010 Technical Update :

http://ntrs.nasa.gov/archive/nasa/casi.ntrs.nasa.gov/20110008442_2011009117.pdf

GRID FIN STABILIZATION OF THE ORION LAUNCH ABORT VEHICLE,

Pruzan, Mendenhall, Rose and Schuster

http://hdl.handle.net/2060/20110013520

ou encore chercher ce texte sur la page :

http://0-www.sti.nasa.gov.iii-server.ualr.edu/scan/rss99-01.html#.Tr_lZHJSnh8

CREW EXPLORATION VEHICLE LAUNCH ABORT SYSTEM FLIGHT TEST OVERVIEW,

Peggy S. Williams-Hayes, NASA Dryden Flight Research Center

http://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=crew%20exploration%20vehicle%20launch%20abort%20system%20flight%20test%20overview&source=web&cd=1&sqi=2&ved=0CCAQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.ewp.rpi.edu%2Fhartford%2F~lugov%2FEP%2FReferences%2Flasabort.pdf&ei=LaXYTpXsG4TcsgbIz83mCw&usg=AFQjCNGSS_gvdUmHxBUSdWuZ_QHBCvcadA&sig2=WtM1UvuaXBrl0vzzmPtBlA&cad=rja

ou :

http://www.ewp.rpi.edu/hartford/~lugov/EP/References/lasabort.pdf

FLIGHT REYNOLDS NUMBER TESTING OF THE ORION LAUNCH ABORT VEHICLE IN THE NASA LANGLEY NATIONAL TRANSONIC FACILITY (INVITED),

David T. Chan and Gregory J. Brauckmann

http://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=flight%20reynolds%20number%20testing%20of%20the%20orion%20launch%20abort%20vehicle%20in%20the%20nasa%20langley%20national%20transonic%20facility%20chan%20gregory%20brauckmann&source=web&cd=2&ved=0CCkQFjAB&url=http%3A%2F%2Fntrs.nasa.gov%2Farchive%2Fnasa%2Fcasi.ntrs.nasa.gov%2F20110013671_2011014250.pdf&ei=h6fYTolgyM-yBrHYxNcL&usg=AFQjCNEudU0-qygARYJMhLBB4hD056rgXA&sig2=FaYyPnkMMPRc3EFL0LGChA&cad=rja

ou :

http://hdl.handle.net/2060/20110013671

OVERVIEW OF ORION CREW MODULE AND LAUNCH ABORT VEHICLE DYNAMIC STABILITY

D. Bruce Owens and Vanessa V. Aubuchon

http://ntrs.nasa.gov/archive/nasa/casi.ntrs.nasa.gov/20110015371_2011016351.pdf

AERODYNAMIC ASPECTS OF A GRID FINNED PROJECTILE AT SUBSONIC AND SUPERSONIC VELOCITIES, A. Dupuis and C. Berner

http://ciar.org/ttk/mbt/papers/symp_19/EB11_495.pdf

ou plutôt :

http://ciar.org/ttk/mbt/papers/symp_19/   puis cliquer sur le texte  EB11_495.pdf

AERODYNAMIC CHARACTERISTIC OF THE A3 DRDC-ISL REFERENCE PROJECTILE: MISSILE WITH LATTICE FINS

- Dupuis, C. Berner, A. Bernier

http://dodreports.com/ada457243

THE AIR FORCES ON A SYSTEMATIC SERIES OF BIPLANE AND TRIPLANE CELLULE MODELS,

by Max M. Munk, NACA Report N° 256

http://naca.central.cranfield.ac.uk/reports/1927/naca-report-256.pdf

AERODYNAMIC  STABILITY CHARACTERISTICS  OF THE APOLLO  LAUNCH  ESCAPE  VEHICLE, by William C. Moseley, Jr., and James G. Hondros. NACA TN D-3964

http://hdl.handle.net/2060/19670020797

ou :

http://ntrs.nasa.gov/archive/nasa/casi.ntrs.nasa.gov/19670020797_1967020797.pdf

ou :

http://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=%22aerodynamic%20%20stability%20characteristics%20%20of%20the%20apollo%20%20launch%20%20escape%20%20vehicle%22%20moseley%2Chondros%20naca%20tn%20d-3964&source=web&cd=2&ved=0CCgQFjAB&url=http%3A%2F%2Fntrs.nasa.gov%2Farchive%2Fnasa%2Fcasi.ntrs.nasa.gov%2F19670020797_1967020797.pdf&ei=6kL6TvXJNsv0-gb_mvzEAQ&usg=AFQjCNF_ozY2TOqFDQHX0-WMf14qRwuUUA&sig2=B-1SUMFZ9nakJxuzdU_xlg&cad=rja

WIND INDUCED DYNAMICS OF A PRISMATIC SLENDER BUILDINGWITH 1:3 RECTANGULAR SECTION

Zasso , Aly, Rosa and Tomasini

http://bbaa6.mecc.polimi.it/uploads/validati/eb_polimi.pdf

FLOW OVER A MAGNETICALLY SUSPENDED CYLINDER IN AN AXIAL FREE STREAM, AIAA-2005-1078

Hiroshi Higuchi, Hideo Sawada and Pieter van Langen

http://www.lcs.syr.edu/faculty/higuchi/papers/aiaa05_1078magsuscylnum2.pdf

THE INTERFERENCE BEETWEEN STRUTS IN VARIOUS COMBINATIONS,

Biermann et Herrnstein, NACA REPORT N° 468

http://naca.central.cranfield.ac.uk/reports/1934/naca-report-468.pdf

SIMULATION OF FLOW AROUND BLUFF BODIES AND BRIDGE DECK SECTIONS USING CFD

Thèse de Kai Fan Liaw pour l’Université de Nottingham, June 2005

http://etheses.nottingham.ac.uk/125/1/KFL_thesis.pdf

…et nos propres textes :

LE CENTRE DE PRESSION LATÉRALE DU ORION LAUNCH ABORT VEHICLE

http://perso.numericable.fr/gomars/cpa_lav.doc

PORTANCE  DES EMPENNAGES  MULTITUBULAIRES DE  FUSÉES

http://perso.numericable.fr/fbouquetbe63/gomars/emp_tubulaire.doc

LE  CNα  DE  L'OGIVE  HÉMISPHÉRIQUE  ET  DE  L'OGIVE  EN  "TÊTE  PLATE"

http://perso.numericable.fr/gomars/ogive_hemi_et_tete_plate.doc

PORTANCE  DES  OGIVES (DE  FORMES  CLASSIQUES  OU  QUELCONQUES) ET POINT D’APPLICATION DE  CETTE  PORTANCE

http://perso.numericable.fr/fbouquetbe63/gomars/cpa_og_class_et_qcq.doc

ÉTONNANTE  STABILITÉ  AÉRODYNAMIQUE  DE  LA  CAPSULE  SOYOUZ

EN  CAS  D’ÉJECTION :

http://perso.numericable.fr/fbouquetbe63/gomars/stabilite_de_soyouz.doc

LA  PORTANCE  "LINÉAIRE"  DE  LA  PARTIE  CYLINDRIQUE  DU  FUSELAGE :

http://perso.numericable.fr/fbouquetbe63/gomars/port_lin_fuse.doc

L'AÉRODYNAMIQUE  DES  BARREAUX  DE  SECTION  CARRÉE  À  ARÊTES  PLUS  OU  MOINS  ARRONDIES :

http://perso.numericable.fr/gomars/barreaux_carres.doc

LE CX DES FUSÉES :

http://perso.numericable.fr/fbouquetbe63/gomars/cx_fusees.doc

…tous ces textes étant disponible sur notre page  PHYSIQUE DE LA FUSÉE :

http://perso.numericable.fr/fbouquetbe63/gomars/physique.htm

# Footnotes

dans lattice windows : fenêtre à petits carreaux à croisillons…

http://en.wikipedia.org/wiki/Grid_fin : « (Grid fins or lattice fins) […] In Russia, they are referred to as Belotserkovskiy grid fins. » (du nom de l’aérodynamiciern russe Sergei Belotserkovsky ou ii ou iy). Voir : Belotserkovskiy, S. M., et al : “Wings with internal framework”, Machine Translation, FTD-ID(RS)-1289-86, Foreign Technology Division, February1987, que nous n’avons pu consulter (la date de 87 est intéressante).

Gagarin joined the research scientific work of the lattice fin team in January-February 1964 to work over the Soyuz spaceship […]. At the academy the cosmonauts thoroughly studied the aerodynamics of the recovery package model for the spaceship with lattice fins in all modes. Equipped with lattice fins the spaceship gave good results showing that the model could be stabilized at the angles of attack up to 10).

(tiré de “Gagarine’s Diploma”, Vitaliy Lebedev, New Defence Order Strategy N°5 October 11).

…par propre nous entendons « relatif à sa propre surface de passage »…

Nous avons corrigé en rouge l’oubli par le grand homme du coefficient 2.

Si nous avions osé, dans un soucis de simplification, nous aurions nommé vergues ces bords qui s’éloignent du fuselage, renouant ainsi avec la racine marine du mot envergure.

... orthogonale en ceci que les parois des cellules sont parallèles aux bords des panneaux.

Puisque le CNα est rapporté à la section de la capsule.

Alors que nous pensons que ce CNα est un peu plus fort…

Nous écrivons bien "bords" au pluriel.

Le Cyα des avionneur n’est pas exactement le CNα des fuséistes, mais aux incidences nulles, les deux valeurs se rejoignent…

Nous prenons ici cette friction comme critère de la Traînée…

Les plans multiples, de longueurs égales, sont écartés d’une corde et sans décalages.

Il faut d’ailleurs admettre que pour le triplan, notre calcul pronostique un quotient de 0,54

“In order to eliminate any body fin interference, these cascade fins were tested in fin alone configuration without body.”

C’est le terme g/c = 0,5 (pour gap/chord) qui apparaît dans la légende du graphe.

“As expected the lift increases with increase in number of planar members for a given angle of attack. However, this increase in lift is not linear.”

“The reference area of 0.02 m²  and chord length of 0.1 m were used for nondimensiolizing the force and moment coefficients.” Les courbes de la figure 3 sont établies pour un passage entre les plans de 0,05 m, soit une demi corde, l’envergure de chaque plan étant 0,2 m.

Cette distance est nommée gap, en anglais.

Même la tête plate d’un cylindre présenté axialement au vent développe un CNα , d’ailleurs supérieur à 2 (voir notre texte sur ce sujet)

La Portance globale de chaque élément étant représentée par la distance à l’axe du segment qui la représente.

…soit assez peu puisque la hampe cylindrique de la tour compense la partie cylindrique de l’habitacle (calcul de la Portance linéaire effectué au taux de 0,03 par calibre de partie cylindrique)…

Le CNα de cet avers serait stabilisateur…

“midsection area (flight vehicle reference area)”

Nous verrons plus bas que les aérodynamiciens états-uniens ont pris comme référence des coefficients adimensionnels de leur capsule habitée en cas de sauvegarde l’aire du bouclier thermique de ladite capsule…

Les ailerons rendent le fuselage légèrement « porteur ».

L’expression « surflux » est de nous. Nous espérons qu’elle n’est pas fautive…

C’est cette accélération qui constitue notre « surflux » : elle s’accompagne bien sûr d’une dépression (selon la loi de Bernoulli), mais cette dépression agit des deux côtés des ailerons concernés et n’a donc pas d’action.

Le vide apparent qui se produit juste en arrière de l’ogive est le passage de la couche limite en turbulent, tel que calculé par Fluent.

Le problème est comparable à celui que pose la présence du fuselage d’un avion entre ses deux demi-ailes…

La Portance de deux des panneaux pondérés par 1 et celle des deux autres par 1,5, le total fait 5 à diviser par quatre pour la valeur moyenne d’un panneau.

Pour nos lecteurs terriens (ou plutôt non-marins) rappelons que sous le vent signifie du côté opposé au côté sur lequel le vent souffle sur un objet (qu’on appelle coté au vent).

“ […]with scale not more than 1:10,  it is impossible to keep geometrical similarity of thin-wall structure of the lattice fins.”

“In particular, when lifting capacity is simulated, reduced number of plans n is compensated by longer chord b.”

Les auteurs commentent la chose de la sorte : “then one will find that the normal force coefficient does not scale linearly with the projected lifting area.”

Même si la formule de Diederich accorde un Coefficient de Portance légèrement plus faible à une aile de corde accrue.

“Figure 3 presents splitter plate (fin alone) data obtained on two grid fin designs at Mach 0.35.” : Cette splitter plate est une plaque parallèle au flux permettant de s’affranchir de la couche limite présente sur les cloisons de la soufflerie. Elle induit bien un effet miroir mais sans magnifier, comme un fuselage, la Portance d’un panneau.

Nous ne comptons ici que la partie strictement cellulaire du panneau.

Nous comptons ici les parois de l’embase ~carrée du panneau.

…8,916 étant la surface de passage de ce panneau.

…5,31 in² étant la surface de passage de ce panneau G14.

Voir à ce propos notre texte sur l’aérodynamique des barreaux carrés…

Il est cependant possible que des cellules de corde relative de 0,79 assurent une déflection presque complète.

“Figure 4 presents grid fin control characteristics (fin balance data obtained in the presence of a body) at subsonic, low supersonic and high supersonic speeds.”

sans la section de passage de l’embase de ce G1.

Ici, on pourrait d’ailleurs prendre un Coefficient d’Interactions plus faible puisqu’on peut penser que la mesure effectuée n’intègre pas l’action du panneau sur le fuselage…

Pour les panneaux eux-mêmes, cette décroissance est peut être encore plus grande qu’il apparaît sur la courbe puisque le CNα de l’ogive doit croître dans la même région transsonique…

Ce CNα étant calculé selon les conclusions du texte que nous avons consacré à cette question.

“For all coefficients and derivatives the reference length is the model diameter (d) and

the reference area is the cross section area of the model (A).”

Prendre comme Centre des Moments le Centre des Masses est une pratique usuelle pour les tests aérobalistiques…

Le CNα de 2 de l’ogive gothique tangente de 3calibres est réputé situé aux 7/15èmes de sa longueur.

La Portance linéaire du fuselage elle-même, disons 0,4, soit 0,035 par calibre, étant appliquée à la moitié de sa longueur avant les panneaux, soit à l’abscisse 8,75D

14,5 est le bras de levier des panneaux et 5,25 la Portance (stabilisante) que nous avons attribuée à ces panneaux. Cette différence de moment est d’ailleurs très forte.

On obtient le bon résultat avec un taux de Portance linéaire de  0,09 par calibre (ce qui est beaucoup) et une application de cette Portance à 30 % de la longueur du fuselage concerné.

“The severe variation in center of pressure observed in the current and baseline tests can be attributed to either the possible choking and unchoking of the lattice cells due to the dynamic motion of the missile around the critical Mach number or a reduced pressure field acting on the missile body immediately behind the fins. Both of these possibilities should be investigated further by either experimental or computational means.”

Si cette queue n’était pas cylindrique (cas d’un rétreint) il est possible que ce phénomène soit encore aussi dangereux (ou même plus dangereux).

En la matière, il faut songer que les tests aérobalistiques ont aussi leurs imprécisions et se garder de toute conclusion hâtive…

c.-à-d. en accordant un CNα de 0,4 au fuselage cylindrique.

De la même façon, le CNα des deux autres panneaux serait de 2,544, le CNα moyen des quatre panneaux restant 4,24…

Dans tous nos calculs de la section de passage, nous négligeons l’épaisseur des parois des cellules…

L’allongement est 2,82, le CNα propre (Diederich) de 3,25 pour une petite surface 0,118 d*0,333 d = 0,03929 d² ou 0,050 A ou 0,1614 S1Pan , à diviser par 2 car, côté fuselage, les bords ne peuvent produire de Portance.

“Grid fins are also used on various ballistic missiles of the former Soviet Union and have even been used as emergency drag brakes on the Soyuz TM-22 spacecraft.”

Autrement dit : le Cx d’un corps en incidence crée un moment de rotation autour de leur CdM alors que le Ca non. Il n’en demeure pas moins que les deux systèmes de projection des efforts sont pareillement exacts. Nous reviendrons plus loin sur ce problème de conventions.

On obtient cet incrément en décomptant le gradient de moment dû au corps ogivo-cylindrique seul.

Il s’agit, pour ce missile, de ce que nous nommons les panneaux secondaires.

“Clearly the vertical fins (2&4) generate a significant proportion of the pitching moment. The gradient, at zero incidence, of the estimated incremental pitching moment curves indicate the level of stability due to the fins. Using this it has been shown that the level of longitudinal static stability due to the vertical fins is approximately 30% across the Mach number range.”

“When the lattice controls are orientated in a cruciform ‘+’ arrangement, the vertical fins contribute approximately 30%  of the static longitudinal stability.”

“the offset between the two horizontal fins is probably due to small fin misalignment.”

“The leeside fin is the least effective at high angles of attack but at small incidences generates equal force to the windward fin”.

“It is possible to estimate the contribution to this [the incremental pitching moment] of each individual fin by multiplying the fin force (from panel balance data and resolved normal to the missile axis) by the non-dimensional moment arm of 11.5.”

“The moment reference point (MRP) for this plot was taken as the nose tip.”

C’est ce qu’il faut lire, à notre sens, dans le mot "elevator".

“the two rudders (vertical fins) have a near zero efficiency,[…]. This was not expected as we originally thought that the rudders would generate a small fraction of the normal force,”

“Overall forces and moment were measured using a six component strain gauge balance, hereafter referred to as the main balance. Individual fin forces and moments were measured on two of the four fins using four component panel balances.”

Ceci peut laisser penser que l’approximation des Barrowman est un peu trop sécuritaire.

“Individual fin forces and moments were measured on two of the four fins using four component panel balances”.

“The data for Mach 0.7 also appears to indicate that a subsonic speeds lattice controls may have improved stability performance in comparison with the planar controls.” [à propos de la figue 3 que nous présenterons plus loin]

Nous faisons la somme des projections latérales de toutes ses surfaces verticales, même si nous ne pensons pas que cette surface projetée soit un critère valable pour la Portance.

Il convient de compter les deux côtés de chaque élément. Les auteurs britanniques mesurent pour le L2 une Traînée double de l’aileron carré C2, en subsonique. Il faut d’ailleurs songer que le coefficient de Friction dépend également de la longueur de l’écoulement…

Le texte ne le précise pas, mais c’est la valeur implicite, dans un cas comme celui-ci. Nous lèverons plus bas ce doute par un calcul du CNα de l’aileron carré C2…

En fait le Coefficient d’Interactions à prendre devrait être un peu inférieur à celui-ci, puisque la balance ne peut capter ici la Portance développée par le fuselage du fait de la présence des panneaux.

2,6 étant la coefficient de Portance prédit par la formule de Diederich (allongement aérodynamique de 2 pour ces deux carrés en miroir) et 2D² étant la surface de ce couple d’ailerons.

Il faut transformer le CzP mesuré en 1/radian et penser que l’aire de référence de ce graphe est πD²/4.

“Individual fin forces and moments were measured on two of the four fins using four component panel balances.”

“A  plot of pitching moment slope (Cmσ) at zero incidence against Mach number for the four types of  control is shown in figure 3.”

Les marques en losange noires ont été relevées avec une ogive plus courte que les marques creuses, la longueur hors-tout de la fusée étant la même.

“However, the lattice control suffers a loss in stability at Mach 1.45 indicating that transonic effects are considerably more severe than for the conventional controls. Calculations indicate that the individual lattice cells choke above approximately Mach 0.8 and this explains their poor performance in the transonic regime.”

…super-carrés dans le sens où, en plus d’être carrés, ces ailerons présentent envergure et corde de 1 calibre, ce qui constitue un cas typique.

“For the Mach number range 0.7 to 2.4 the controls were mounted on a 11.5D cylindrical body with a slightly blunted 1.5D tangent-ogive nose (denoted B1C)”.

“It is possible to estimate the contribution to this of each individual fin by multiplying the fin force (from panel balance data and resolved normal to the missile axis) by the non-dimensional moment arm of 11.5.”  De fait, les panneaux ayant très peu de corde, le point d’application de leur CN ne peut guère divaguer ; la petitesse de cette divagation est d’ailleurs démontrée par la figure 22 du même texte…

Nous le prenons comme le carré du quotient des envergures.

Un peu moins du double puisque quand l’envergure croît, le Coefficient d’Interactions décroît légèrement.

Nous appliquons à un seul de jeu de panneaux chaque Coefficient d’Interactions de 1,4 et 1,31.

Nous le prenons comme le carré du quotient des envergures.

Mais considérer D² comme la surface de référence utilisée par les auteurs, par exemple, rendrait le CNα propre des panneaux encore plus fort.

“However, the relationship between the geometrical factors and normal force generation is not fully understood at this stage.”

“the three types of fins have the same cross section, having double wedge shape, the chord length of 5 mm and the web thickness of 0.2 mm.”

“It is assumed that the flow in the cell of the hexagonal fin was choked at Mach 0.8”.

Pour M 0,8, les auteurs japonais minimisent visiblement la différence entre les CNα des sections hexagonale et carrées que l’on peut constater sur leur graphe.

Par surface portante, il faut évidemment entendre ici la projection normale de l’ensemble des parois constituant les panneaux.

…ce que nous appelons la section de passage.

“It is interesting that the CN  of the hexagonal fin is almost as large as that of the square fin at Mach 0.5, 0.8, 1.2 and 2.0, though the hexagonal fin has about 78% lifting surface area of the square one. This indicates that the CN of grid fin depends much more on the area of each and total grid cell than that of lifting surface.”

La surface de référence est celle du fuselage, 324,3 mm² et celle d’un panneau 375 mm².

Si ces courbes relataient les efforts sur deux panneaux, l’exploitation que nous en faisons ici commettrait une erreur du simple au double, ce qui serait par trop criant.

Ces 4,86  n’intégrant pas l’Interaction des panneaux sur le fuselage, notre quantification, qui l’intègre, est un peu plus fautive que le chiffre de 4,77 le laisse penser…

“In the case of some common planar fin, there is always some interference with the forward planar fins, however Figure 8 shows that there is no effect in the case of the grid fins, indicating that the grid fin could have smaller interference than the common planar fin.”

Cette faible susceptibilité semble être due à la largeur de la section de passage des panneaux…

“These Figures show that the body has influence on the normal force of grid fins, though the influence had no remarkable difference among three types of the grid fins.”

…en partant de la Portance d’un empennage en x…

“the [bending moment coefficient] data in Figure 10 and the CN data in Figure 8 change the same way as a function of angle of  attack, indicating that the span-wise center of pressure location moves little. The geometry of grid pattern is observed to have no significant effect on grid fin hinge and bending moment characteristics.”

Le bras de levier RCP de la Force Normale vient naturellement de l’équation : Moment non réduit = q CM  Sréf D = q CN Sréf RCP.

Si l’on préfère s’en tenir à la Portance des cellules en tant qu’entités élémentaires, on pourra considérer la composante pseudo-normale de l’incidence de l’axe de symétrie des cellules.

Le pseudo CN mesuré ne pouvant prendre acte de la portance du fuselage, nous ne prenons que les 2/3 de la partie décimale du Coefficient d’Interactions de 1,253.

La Portance externe des bords envergures perd en efficacité pour être remplacée par la Portance, nettement plus faible, du bord extérieur. La Portance Interne, quant à elle, est inchangée au cours des variations du roulis ø.

“Figures 12 through 14 illustrate the comparison between wind tunnel data and theoretical computations of normal force and axial force coefficient for a single “G13” fin at Mach 0.25, Mach 0.5 and Mach 0.7, respectively.”

“Experimental data presented in this report was collected using a 6-component fin balance mounted inside the wind tunnel body.”  Et juste après l’analyse des panneaux en subsonique : “Figures 20 through 23 illustrate the CN and CA comparisons for various grid fins in the horizontal position at Mach 2.5. As with the subsonic experimental data, these data were taken directly from the fin balance and therefore include the effects of body upwash”

“Investigation of experimental data has indicated linear aerodynamic characteristics are maintained up to approximately 7.0 deg. for most grid fin configurations.”

"In all experimental test data, the reference length and area are the missile base diameter (5 in.) and base area (19.63 in²), respectively.”

“[…] subsonic experimental data, these data were taken directly from the fin balance and therefore include the effects of body upwash.”

Tout au long de ce texte de légères différences dans les résultats pourront apparaître : elles sont dues aux erreurs d’arrondis…

Nous comptons toute la surface des bords-envergure.

“[…] data were obtained for fin G13 in the “X” orientation at Mach 0.7 and 2.5. […] Figure 24 illustrates fin CN and CA coefficients for  fin G13 rolled 45 deg. from the horizontal position.”

Comme on peut le voir, nous avons linéarisé les courbes dans leurs premiers 5°.

Ce qui expliquerait que Kretzschmar et Burkhalter n’aient pas éprouvé le besoin de préciser s’ils ont fait la mesure au vent ou sous le vent…

Nous trouvions 5,11 à M 0,25.

…la partie décimale de ce coefficient valant à peu près les 2/3 de celle du Coefficient d’Interactions classique.

Nous y revenons en fin de ce calcul.

…démagnifié sur la foi d’une comparaison entre les mesures effectuées en présence du fuselage et sur une plaque plane pour le G13 (de mêmes dimensions) …

La Portance des deux bras profilés de l’embase, si elle existe, comme nous le pensons, est justifiable de la même division par deux lors de la mise en roulis à 45°.

…alors que le moteur principal de la tour ne tire l’ensemble que pendant moins de 4 secondes, produisant un accélération maximale de 15 g.

“At the same time the abort motor would fire, the ACM would fire to maintain stable flight. The ACM consists of eight equally spaced nozzles, each 45° apart around the LAS housing near the top of the casing. These eight nozzles will provide the ability to control motion in the pitch and yaw axes (Fig. 4). The ACM will burn for approximately 20 s, providing thrust that can be diverted through the eight nozzles to produce controlling moments. After the abort motor burns out and the LAV is stabilized, the two canards on the LAS will deploy, and the combination of the canards and ACM will reorient the crew module and LAS so that the heat shield on the bottom of the crew module would be forward with respect to the air stream.” (tiré du texte de Peggy S. Williams-Hayes)

“Therefore, the cg of the combined crew module and LAS, called the launch abort vehicle (LAV), is further forward than the operational LAV cg. This results in a more statically stable vehicle during ascent for PA-1.” (tiré du texte de Peggy S. Williams-Hayes)

“Because this distance is intrinsically short for the Orion LAV, the relatively small aft movement in center of pressure provided by the swept fins can potentially yield a substantial increase in pitching moment.”

“[…with the grid fins in the + orientation and the abort motors off]. Under these conditions, the baseline vehicle without grid fins was observed to be statically unstable (data not shown), but the addition of unswept or swept grid fins made the vehicle stable about nominally 0° AOA. At this Mach number [Mach 0.5], the swept grid fins are shown to provide increased stability as compared to the unswept fins.”

“The moment reference center (MRC) was taken to be at the virtual apex of the crew module.”

“In all cases, the reference length used for the coefficient data is 11.88 inches and the reference area is π*(11.88/2)2 in2.” (ce qui est la surface du bouclier thermique de la maquette au 6/100ème utilisée)

Le choix de ces références peu paraître curieux dans le cadre étroit de ces essais en soufflerie (le diamètre et la surface frontale du LAV auraient été plus intéressant), mais dans le cadre de l’étude générale de la séquence de sauvegarde (qui finit par l’éjection de la capsule depuis le LAV) ce choix procure une unicité de références…

“pitching-moment coefficient increment data (fin-on minus fin-off)” (il s’agit d’incrément absolu et non relatifs)

Notons que la figure 24 du même texte donne la somme des CN mesurés individuellement sur chacun des panneaux à M 0,9 (nous présentons ce diagramme plus bas) : nous y lisons des pentes (CNα) du même ordre (0,01 par degré, soit 0,57 par radian), même si elles sont un peu plus fortes.

“As would be expected, pitching moments from the two horizontal fins are very similar over the angle of attack range. In this configuration, a majority of the pitch stability comes from the two horizontal  fins, with some contribution coming from the windward vertical fin at large (positive or negative) AOA values.”

Dans ce calcul, nous avons compté l’embase des panneaux dans l’allongement des bords-envergures et dans leur surface, bien que le profil carré de ces embases ne soit guère aérodynamique.

“Tests were run with the fins in the + and the x orientations to assess if there was a performance bias. The data collected indicate that there was not a significant difference in stability augmentation between the two orientations.”

Un tiers car il faut compter les apports des deux courbes verte et noire…

Si l’on avait mesuré la force radiale existant sur chaque panneau horizontal, on aurait bien évidemment relevé une valeur du même ordre…

“At -15° AOA, the normal force on the top fin is still positive indicating that the average flowfield over the fin is still radially outwards, despite the large negative AOA. It is significant to note that these radial forces would not be present in grid-fin databases derived with long, slender missile bodies.”

Attention au fait que la courbe vert fluo doit être comparée à la somme des deux courbes verte et noire…

Ce que les auteurs formulent de la façon suivante (mais en commentant leur figure 22 non corrigée) : “a majority of the pitch stability comes from the two horizontal fins, with some contribution coming from the windward vertical fin at large (positive or negative) AOA values.” (windward signifie au vent)…

…bien que ce projectile soit largement stabilisé par la Portance Normale de son emplumage…

“Axial forces on the upper and lower fins generate pitching moments about the vehicle's moment reference center. However, because the axial force from each fin is relatively constant with AOA, their respective pitching moment contributions cancel resulting in no significant impact on vehicle stability. Virtually all of the pitching moment contribution from the four fins results from the normal force generated, as shown in Fig. 24.”

Despite initial concerns that fin performance would degrade during transonic conditions, there was little observed variation in fin performance with Mach number.

“The truss structure formed by the lattice fins is inherently strong, which allows the lattice walls to be extremely thin, reducing the weight and cost.”

Kless et Aftosmis remercient “Michael Mendenhall at Nielson Engineering & Research, Inc.[…] for providing the geometry and the wind tunnel data.”

La culture du secret est encore plus forte en France, ce qui produit le résultat que notre texte est, à l’heure où nous le publions, le seul texte francophone existant sur cette question des panneaux cellulaires…

À quoi ce surcroît de CNα, par rapport à celui d’un corps élancé, est-il dû ? C’est une bonne question. D’autant plus que la capsule Apollo isolée elle-même (sans sa tour de sauvegarde) ne développe qu’un CNα faible de ~0,8 (CNα tout à fait conforme, au demeurant à celui d’un cône isolé du même demi-angle au sommet de 32°)(voir notre texte sur cette question)

.

Nous mesurons l’aire maximum du LAV comme ~1,12 fois celle de son bouclier thermique.

Il est fréquent que les souffleurs testent les corps à des incidences autres que rondes (ou nulle, ici).

Remarquons que nous nous calons aussi sur l’une des graduations verticales : cela revient à admettre que ces graduations, même si elles sont muettes, ne sont pas placées de façon arbitraire !

Nous y mesurons une pente initiale de 0,458*A*D, si A et D sont l’aire et le diamètre du bouclier thermique.

“Table 3 summarizes the increments as percentage differences from the baseline configuration due to the different fin configurations for the unswept fin cases at α = 10° ”

Remarquons que ce faible incrément relatif de CNα produit un fort incrément relatif de Moment de stabilité de 225 %, ceci du fait de l’importance du bras de levier des panneaux par rapport à celui de la capsule nue.

“Tabulated maximum differences from α = 0 − 15 degrees”

110,88 in² est l’aire du bouclier thermique et nous mesurons sur les schémas l’aire maximum du corps comme valant 1,12 fois celle de ce bouclier…

…c.-à-d. qu’il sont mis en incidence par rotation autour de leur plus grande dimension (celle des bords-envergure).

En deuxième intention on pourrait concevoir de calculer l’allongement frontal de ces panneaux comme on le fait de l’allongement d’ailes non rectangulaires.

L’écoulement entre les bras de l’embase créant une certaine Portance, ne pas intégrer cette section de passage de cette embase dans la surface de référence conduit à une légère majoration du CNα ; inversement, l’intégrer dans la surface de référence conduit à une légère minoration car, à notre sens, l’écoulement dans l’embase est moins efficace que l’écoulement cellulaire. L’idéal serait donc une prise en compte partielle de cette section de passage. Rappelons qu’en aérodynamique le choix de la surface de référence ne sert qu’aux comparaisons entre différents objets étudiés puisqu’au moment de la détermination des caractéristiques de Portance du panneau choisi l’ingénieur doit reconstituer les couples [CNα ; Surface de référence ayant présidé au calcul de ce CNα].

Ces deux cas typiques, quoiqu’extrêmes, sont fort utiles pour faciliter la compréhension de l’effet miroir…

Ainsi le CNα des panneaux non principaux baseline fin d’Abate et consorts ne vaut que 61 % du CNα des panneaux principaux. Cette baisse de CNα amène à 30 % la participation de ces deux panneaux.

…si l’on considère que le bord interne du panneau secondaire est trop près du fuselage (et donc masqué) quand il existe et est souvent encombré par le dispositif de fixation du panneau audit fuselage…

Bien sûr, pour ce bord extérieur, la Portance de l’extrados n’a pas de raison d’être égale à celle de l’intrados, mais comme nous traitons nécessairement de couple de panneaux, cette simplification est acceptable…

…c'est-à-dire que le plan aval des panneaux est le plan de culot du corps ogivo-cylindrique. L’exemple des capsules spatiales nous a enseigné que le flux attaquant les panneaux peut être différent quand ceux-ci sont en arrière du culot. D’autres exemples rencontrés dans notre texte nous ont également dissuadé de monter les panneaux en laissant un moignon de fuselage en aval d’eux-mêmes…

Comme il y a, dans les problèmes thermiques ou les problèmes d’évaporation de gouttes de liquide, un rapport du carré au cube…

C’est également ce qu’écrivent Kretzschmar et Burkhalter : “For skin friction drag, the fin wetted area is calculated and converted to a flat plate area with an assumed laminar or turbulent boundary layer.”

Nous utilisons pour le calcul du Reynolds l’approximation 70 000*V*L, V et L étant la vitesse et la longueur de l’écoulement.

Il faut compter les deux faces de chaque surface portante…

…dans Viscous Fluid Flow 2nd Edition.  New York : McGraw-Hill, 1991

Et en particulier dans notre texte  Le Cx des fusées.

“Additional subsonic data have also been obtained on grid fins mounted on a splitter plate to measure isolated six-component fin data.”

“At least a 25% reduction in fin drag is realized by altering the shape of the grid fin frame.”

Ce n’est pas un hasard : la surface des quatre panneaux est très proche de la section du fuselage.

“Unless otherwise noted, all grid fin aerodynamic coefftcients presented are based on fin balance measurements (obtained in the presence of a body) [ce qui ne peut être le cas ici] with a consistent reference area of 19.635 in2 (body cross sectional area).”

De fait, Hoerner admet dans son ouvrage Drag que pour les plans porteurs de très faible épaisseur relative (quotient épaisseur sur corde) comme le sont les nôtres, la Traînée d’interaction peut être négative.

C’est ce que nous lisons, mais notre connaissance du phénomène est très limitée.

“where (np + 2) is the total number of grid intersection points including points on the base support structure.”

La Traînée de Friction pouvant être considérée comme inchangée dans la transformation du G7 en G11.

Cette valeur très forte de 3 implique un Coefficient de Pression de culot de ~2,5 vraiment extrême, mais nous l’avons trouvée dans d’autres sources (Yukio Tamura, ainsi que Kai Fan Liaw).

Seul Holmes (en marron) donne le Reynolds de ses mesures : de 105 à 106.

Notons que dans leur texte Dupuis, Berner et Bernier ont mesuré sur la cellule centrale de leur panneau épais des coefficients de pression qui sont des indications sur une possible valeur du coefficient de pression de bord de fuite.

Nous utilisons encore pour le calcul du Reynolds l’approximation 70 000*V*L, V et L étant la vitesse et la longueur de l’écoulement. Ici 9,7536 10-3 est la longueur en mètres de la corde et 238,7 est la vitesse de l’écoulement à M 0,7 en m/s (celle du vitesse du son étant prise à 341 m/s).

Ce rectangle rouge est, on s’en souvient, la différence de Cx entre le G10 et le G7.

…ou plutôt sa surface mouillée projetée normalement au mouvement, ce qui est plus simple et conduit à une meilleure prise en compte de la Friction. Voir à ce sujet sur le site d’Inter Action les deux premières parties du texte essentiel : L'AÉRODYNAMIQUE ET L'ORIGINE DES TRAÎNÉES PARASITES …

[16  % 0,693*(π d²/4)] / [4*0,0106464 d²], ce dénominateur représentant la diminution de surface frontale opérée sur les quatre panneaux.

[22 % 0,693*(π d²/4)] / [4*0,0124208 d²], ce dénominateur représentant la diminution de surface frontale opérée sur les quatre panneaux.

D’ailleurs plutôt fort car les essais aérobalistiques sont souvent effectués à l’aide de modèles d’échelle réduite…

“The skin friction drag was simply estimated from the empirical formula for the flat plate turbulent boundary layer (1/5th power to the Reynolds number based on the length.) […] Here, the separated flow at the front corner is considered to attach at 1.5 diameters downstream […] and thus the effective length has been reduced accordingly.”

Assez fort, donc, si l’on pense que la valeur Cf  = 0,003 est une valeur moyenne mnémotechnique, en laminaire…

À cause de cette option, il vaut mieux ne pas compter la face supérieure de l’embase dans la surface mouillée.

Dans ce libellé, l’action éventuelle des panneaux sur la Traînée de culot du fuselage se trouve intégrée dans le Cx des cloisons et du cadre…

On dit en simplifiant que le Cx d’un corps est "proportionnel à son sillage".

Ce Cx paraît assez faible si l’on pense que la partie enlevée de l’embase transmettait préalablement la pression de la zone du point d’arrêt (au centre de laquelle le Coefficient de Pression atteint l’unité). Mais l’enlèvement de ce guichet donne lieu à la création de deux autres zones de point d’arrêt de part et d’autre, ce qui augmente leur Traînée. Le "Cx de la surface enlevée" en apparaît plus faible.

“Observations of experimental data have indicated that fin axial force changes very little with angle of attack. It is therefore assumed independent of angle attack.”

..puisqu’à l’équilibre, il passe par l’axe de rotation…

Nous avons vu que la Traînée de Friction est très importante sur les panneaux cellulaires…

“The variation of  axial force with incidence is moderate for the lattice controls and for most mach numbers is not significantly different from the conventional controls”

Ici, pour faire sentir les choses, nous projetons successivement les deux composantes noire et bleu pâle de la résultante fuchsia au lieu de projeter directement cette dernière.

La vitesse du panneau chutant étant beaucoup plus faible que les M 0,7 de Washington et Miler, le coefficient de Friction serait plus fort (il vaudrait 0,011 au lieu de 0,0033). La part de la Friction dans le Cx en devient trois fois plus forte ce qui fait que le Cx propre passe de 0,129 à 0,178.

Cette assez forte vitesse de chute sera moins pénalisante si le panneau est peint d’un couleur voyante afin faciliter l’analyse de la vidéo, vidéogramme par vidéogramme… La prise en compte de la loi de chute permettra d’autre part de s’affranchir de la nécessité que la vitesse limite soit approchée de près…

“Unlike conventional planar fins which experience maximum normal force coefficient values at transonic Mach numbers, grid fins experience what is commonly referred to as a “transonic bucket”. To understand this phenomenon, one must look at a grid fin as a collection of individual cells acting as separate inlets. […] the reduction in the inlet cross-sectional area, created by the presence of the cell walls and the boundary layer buildup on the walls, causes the flow passing through the cell to accelerate to sonic conditions (i.e., the flow becomes choked) at freestream Mach numbers less than 1.0.”

“Calculations indicate that the individual lattice cells choke above approximately Mach 0.8 and this explains their poor performance in the transonic regime.”

Il semble donc bien exister, à l’approche du mur du son, un renforcement du CNα qui serait justiciable du facteur correctif de Glauert-Prandl…

“It is interesting to note the discontinuity that occurs at Mach 0.77. This Mach number was tested many times and the discontinuity is not attributed to measurement error.”

“As indicated previously, the discontinuity in the free flight results around Mach 0.77 was not picked up by the wind tunnel instrumentation.”

Il faut quand-même évoquer une des différences entre les deux types de tests : c’est que lors des tests aérobalistiques les caractéristiques du mobile testé sont toujours obtenues lors d’une diminution de vitesse (depuis la vitesse de sortie de la bouche du canon) alors qu’en soufflerie les mesures peuvent être réalisées en vitesse croissante ou décroissante (même si cette option n’est souvent pas mentionnée dans les rapports)…

“[…] with thinner webs or coarse web distribution in a lattice fin, the Mach number that choking occurs will be higher.”

Nous avons corrigé l’oubli, par ces auteurs d’un couple de parenthèse dans leur libellé.

“total length of the grid fin elements in the plane perpendicular to the freestream.”

Cette loi semble être due à J. D. Anderson, dans “Modern Compressible Flow”.

…avec quelques parenthèses didactiques en plus…

Si cette épaisseur de Couche Limite était intégrée, le Mach critique serait calculé comme encore plus faible.

Dans sa thèse, Karl S. Orthner, bien que s’autorisant de la même formulation, trouve des valeurs du Mach critique s’accordant beaucoup mieux avec la réalité des tests pratiques ; mais ceci s’explique par le fait qu’il a utilisé par erreur la racine carrée du quotient de passage au lieu de ce quotient lui-même…

Pas en fonction de la Pression Atmosphérique locale, en tout cas, puisque sa fonction est justement de prendre en compte sa variation en fonction de la température et de la masse volumique.

“ If the calculated exit area A, is less than A* the flow is considered choked and a correction factor is determined by calculating the reduction in mass flow rate between the choked and unchoked conditions. The correction factor is determined using the following equation. […] By utilizing this correction factor as a multiplier to reduce the calculated fin forces and moments, the loss of fin effectiveness due to the reduction in mass flow through the grid fin is quantified.”

“these free-flight tests represent the only known measured dynamic flight data for a lattice fin configuration.”

“With the exception of some recent wind tunnel tests [Berner C. and Dupuis, A., “Wind Tunnel Tests of a Grid Finned Projectile Configuration”, AIAA Paper 2001-0105, January 2001], this phenomenon has not been observed in prior testing.”

“ In order to avoid possible structure deficiencies during free-flight tests, a solid base was designed to mount the fins on the body.” [tiré du texte : “Model, Sabot Design and Free-Flight Tests of the DRDC-ISL A1, A2 and A3 Models”, de Dupuis, Boivin et Normand].

“Another possibility they bring forward is that the choking produces a reduced pressure field acting on the missile body aft of the fins causing the center of pressure to move forward.” [tiré d’un autre texte de Dupuis, Berner et Bernier]

“Subsonically, CNα for the thin fin model is higher by about a factor of 2.0 than the other models. Strangely at Mach 0.6, the other fin types have the same CNα as the model with no fins. This implies that the fins for the thick fin, the open base and hexagonal shape models are totally useless at Mach 0.6 and to a certain extent at Mach 0.8.”

On l’aurait même vu plus en arrière, surtout du fait de la Portance linéaire du fuselage cylindrique…

“In the subsonic regime, the loss of mass flow rate inside the cells due to the thickening of the boundary layers generates a lift decrease”

Les barreaux carrés ou rectangulaires à arêtes vives développent une Portance opposée à celle que développerait l’aile qui les profilerait.

À titre d’exemple, en 2D, des barreaux rectangulaires d’allongement 3 arborent une Portance inverse dans les 10 premiers degrés d’incidence (avec un maximum à 4°) (Zasso et Consorts).…

…et un peu de poids (ces papillotes étant supposées ne produire aucune Portance).

“For the supersonic regime and for thick finned models,[…] the lift forces are smaller than the drag forces and the projectile is rather drag stabilized.”

Coefficient de Traînée en "repère vent".

“Experimental data for fin orientations other than cruciform are somewhat limited, however, data were obtained for fin G13 in the “X” orientation at Mach 0.7 and 2.5. Prediction results for these fin orientations were very similar to those already presented. Figure 24 illustrates fin CN and CA coefficients for fin G13 rolled 45 deg. from the horizontal position.”

Kretzschmar et Burkhalter écrivent dans le même texte : “Additionally, the influence of grid fin roll orientation on the force and moment characteristics is not well understood.”

c² est ici la section de passage de la cellule…

Si ce n’est pas le cas, il faudra penser que le mode d’assemblage des cloisons à chacun de leur croisement constitue un point faible…

Dans notre lecture des différents textes, d’ailleurs, nous avons juste constaté que la réduction d’échelle créait des difficultés d’usinage parfois insurmontables (comme dans l’exemple des modèles de soufflerie des panneaux de Soyouz).

Il en serait de même pour des cellules non cubique. Cette constatation va de soit lorsque on fait l’analyse dimensionnelle du problème puisque σ et q sont des pressions…

38 est la longueur développée des cloisons de cellules. D’une façon générale, on peut considérer que chaque cellule apporte un peu plus que le poids de deux parois, même si ce taux n’est atteint que pour un grand nombre de cellules.

“The spanwise center of pressure is approximately at the 40% to 45% of span, which is essentially the same as planar fins.” (Washington et Miller). Voir également la même constation effectuée par nous plus haut d’après le texte d’Hiroshima et Tatsumi.

Cette valeur est en fait fonction de la vitesse de l’engin en sortie de rampe…

…à moins qu’il ne soit implicitement pris en compte dans le cahier de charge…

Notre correction de non-linéarité pourrait donc être mise en échec par certains panneaux trop différents des G12, G13, G15 et G16.

Nous donnerons la valeur de K1 plus bas…

Kretzschmar et Burkhalter utilisent ce mot de hauteur du fait qu’ils ont considèrent, dans leur étude, les panneaux comme horizontaux et stabilisateurs sur l’axe de tangage.

“This semiempirical formulation […] attempts to incorporate the influence of the most prominent geometric parameters effecting the grid fin aerodynamic characteristics, the ratio of fin span to height (bg / h) and the ratio of fin chord length to height (Ch / h).”

Burkhalter explicite la méthode dans le texte “Validation of Aerodynamic Prediction Methods for Grid Fins in Subsonic Flow”, texte auquel nous n’avons malheureusement pas pu accèder…

“This semiempirical formulation utilizes the initial lift curve slopes from vortex lattice theory […]”

La non coïncidence horizontale de certaines marques donne l’échelle des erreurs d’imprimerie dont nous sommes tributaires…

Pertes calculées par rapport à la tangente à l’origine bleue. Ces pertes dépendent de Bg, H et C…

CNα ici calculé par le logiciel de CFD de Kretzschmar et Burkhalter.

# Text boxes

Intrados et extrados

réunis

Bord "extrados"

Bord "intrados"

CNα des quatre

panneaux = 3,6

CNα vaisseau = 2

3

2

1

α

Extrados

Intrados

incidence α

dans un plan vertical

α

Plan des filets d’air (loin du corps)

α

Plan des filets d’air (loin du corps)

α

V∞

embardée α

dans un plan vertical

1

2

3

4

Ces deux orientations de cellules donnent la même Portance

Cellules à 45°

Cellules orthogonales

Corde

c

Côté d

α

V∞

V∞

lacet α dans un plan horizontal

Bords extrados

V∞

4

3

2

1

α

α

Panneaux dont la Portance est amplifiée

par la présence du fuselage

α = angle de lacet dans le plan horizontal

V∞

4

α

2

1

embardée α

dans un plan vertical

α

3

Portance

embardée α

dans un plan vertical

α

c

Portance déstabilisatrice

CN1

CN2 ou 4

CN3

CM1

CM2 ou 4

CM3

c

Moment dû à la différence de Traînée

Cloisons

CX3

V∞

CX1

4

3

2

1

embardée α

dans un plan horizontal

α

4

2

1

embardée α

dans un plan vertical

α

3

l

e

c

α

Incidence α

en lacet

l

e

c

α

Incidence α

en lacet horizontal

V∞

l

e

c

α

Incidence α

en lacet

V∞

4

3

2

1

embardée α

dans un plan horizontal

α

Bord externe

2 Bords-envergures

Bord externe

V∞

4

3

1

embardée α

dans un plan vertical

α

2

1

2

3

4

Intrados et extrados

réunis

Bord "extrados"

Bord "intrados"

4

4

2

1

V∞

lacet dans le plan

horizontal

Bords extrados

Bords intrados

4

3

2

1

V∞

lacet α dans un plan horizontal

Bords-envergures

Panneaux principaux

Bords-extérieurs

Apport de la cellule du dessous

c

Apport de la cellule de dessus

V∞

Traînée

e

Cx

embardée α

dans un plan vertical

α

Cx sin(α)

Portance Normale d’extrados créée par la cellule

Portance Normale d’intrados créée par la cellule

Portance Normale

sur cette seule cloison = qc²α

Portance Normale

de la cellule = 2qc2α

25°

Lest

V∞

4

Lest

θ

θ

e

V∞