Synthèse Préparation de la réalisation.

# Préparation de la fabrication de la carte DEL.

## L’étape « préparation de production ».

Quelle est l’étape qui a précédé la préparation de la fabrication de la Carte DEL ?

C’est la conception de la carte DEL.

Quelle est l’étape qui suit la préparation de la carte DEL ?

C’est la production de la carte DEL.

Pour la carte DEL :

- qui l’a conçue ? Les professeurs.

- qui a préparé le travail à effectuer ? Les professeurs

- qui l’a produite ? Les élèves

A l’aide des informations ci-dessus, compléter le diagramme SADT simplifié suivant :

## Caractéristiques attendues de la carte DEL.

L’objectif de la préparation de la réalisation est que

- n’importe quelle carte Del puisse se monter dans n’importe quel dé magique

- toutes les cartes fonctionnent correctement.

Quelle est la condition pour que les cartes DEL produites soient interchangeables et fonctionnent correctement ?

Il faut que les cartes produites respectent les spécifications du concepteur.

Par quel support le concepteur de la carte Del vous informe-t-il des spécifications à respecter ?

Un dessin de définition 2D sur papier.

Quels autres supports auraient été possibles ?

Un dessin de définition sur fichier informatique.

Quelles sont les spécifications exprimées sur la carte DEL ?

- Pas de court circuit

- Pas de coupure de piste.

- Carte rentre dans la tête du dé magique.

- Composants électroniques dans un intervalle de tolérance.

- Fonctionnement correct de la carte DEL (pas encore vu)

## Procédés de fabrication de la carte DEL.

### Relations entre les matériaux et les procédés.

Pour pouvoir préparer convenablement la production, il faut bien connaître les matériaux constituant la carte DEL et leurs caractéristiques techniques.

Pourquoi ? (Exemples)

Pour pouvoir prévoir les machines à employer. Par exemple, on ne va pas souder les composants CMS avec un fer à souder.

Pour pouvoir correctement régler les machines. Par exemple, il faut régler l’insoleuse à un temps suffisamment long.

Complétez le tableau ci-dessous en indiquant les matériaux présents dans la carte DEL, leurs caractéristiques techniques, ainsi que les procédés influencés.

| Matière | Caractéristique technique | Procédés influencés |
| --- | --- | --- |
| Vernis | Se dégrade au bout de 3 minutes d’exposition aux ultras violets. Le vernis dégradé est dissout au bout de 3 secondes dans un bain de soude. Le verni non dégradé peut être enlevé de la plaque par une gomme abrasive. | Insolation Révélation |
| Cuivre | Se dégrade au bout de 15 minutes dans un bain de perchlorate de fer. | Gravage |
| Epoxy | Ne se dégrade pas. Se cisaille, se poinçonne, se perce, se lime facilement. | Cisaillage Poinçonnage Perçage Limage. |
| Pâte à braser | La réfusion s’opère à 220° | Réfusion |
| Etain | Fond avec la chaleur d’un fer à souder | Soudage |

Dans le cas de l’insolation, combien de temps fallait-il insoler ? 3 minutes.

Que se passe-t-il si l’on insole moins longtemps ?

Le vernis n’est pas dégradé. Ceci entraîne des court-circuits.

Que se passe-t-il si l’on insole plus longtemps ?

Rien.

Que faut-il faire si vous avez à votre disposition une insoleuse moins puissante ?

Il faut insoler plus longtemps.

Dans le cas de la révélation, combien de temps faut-il tremper dans le bain de soude ? 5 sec.

Que se passe-t-il si l’on ne laisse pas tremper assez longtemps ?

Le vernis dégradé n’est pas dissout. Ceci entraîne des court-circuits.

Que se passe-t-il si on laisse tremper trop longtemps ?

Tout le vernis part, même celui qui devait rester sur la plaque. Ceci entraîne des coupures de piste.

Que faut-il faire quand le vernis est moins puissant ?

Il faut laisser tremper plus longtemps.

Dans le cas du gravage, combien de temps faut-il laisser tremper dans le bain ? 15 minutes.

Que se passe-t-il si l’on laisse tremper pas assez longtemps ?

Il reste du cuivre qui aurait dû partir. Ceci entraîne des court-circuits.

Que se passe-t-il si l’on laisse tremper trop longtemps ?

Trop de vernis part, ceci entraîne des coupures de piste.

Que faut-il faire quand le bain est usé ?

Il faut laisser tremper plus longtemps.

Dans le cas du four à réfusion, à quelle température fallait-il monter ? 220°C

Que se passe-t-il si la température n’est pas assez haute ?

La réfusion ne s’opère pas.

Que se passe-t-il si la température est trop haute ?

Rien.

Qu’aurait-il fallu faire si la réfusion s’opérait à plus grande température ?

Il aurait fallu chauffer à plus haute température.

### Les bases de données.

Imaginez que vous soyez technicien, et que vous ayez à préparer une production type carte DEL.

Devez-vous connaître absolument par cœur toutes les caractéristiques techniques de tous les matériaux et toutes les machines mises en œuvre ?

Non.

Quels outils pourraient vous aider ?

Catalogues d’électronique, documentation machine.

Sous forme de papier, cédérom ou de site internet.

## L’organisation des moyens de production.

En fin de ce document vous est fourni le diagramme de coordination des tâches de la production de la carte DEL.

Quelles lignes du diagramme correspondent :

- Au processus dans son intégralité ? 1

- A des phases ? 2 – 12 – 16 - 21

- A des opérations ? Les autres lignes

A l’aide des documents fournis, donner le temps de fabrication d’une carte DEL. 2 jours.

A quelle fréquence la carte Del est-elle produite ?

Il y a 7 classes d’ISP : le lycée BAGGIO produit 7 cartes DEL par semaine.

D’après la question ci-dessus, quel est le temps de fabrication de la carte DEL ?

5/7 = 0,7 jours

Pourquoi obtient-on deux résultats différents pour le temps de fabrication ?

Car la production est organisée de manière à effectuer plusieurs phases simultanément.

Cette production est-elle une production de série ou unitaire ?

De série.

Quelle influence cela a-t-il sur l’organisation des moyens mis à votre disposition ?

Les moyens de production doivent être disponibles.

## Transmission des informations de production de la carte DEL.

Une fois la préparation correctement préparée, il faut transmettre les consignes aux personnes qui vont produire la carte DEL.

Quels sont les documents qui remplissent cette fonction ?

Les contrats de phase 10, 20 et 30 de fabrication de la carte DEL.

# Préparation de la fabrication de la toupie.

## L’étape « préparation de production ».

Quelle est l’étape qui a précédé la préparation de la fabrication de la toupie ?

C’est la conception de la toupie.

Quelle est l’étape qui suit la préparation de la toupie ?

C’est la production de la toupie.

Pour la toupie :

- qui l’a conçue ? Les professeurs.

- qui a préparé le travail à effectuer ? Les professeurs

- qui l’a produite ? Les élèves

A l’aide des informations ci-dessus, compléter le diagramme SADT simplifié suivant :

## Caractéristiques attendues de la toupie

L’objectif de la préparation de la fabrication est que toutes les toupies aient les bonnes dimensions.

Quelle est la condition pour que les toupies aient les bonnes dimensions ?

Il faut que les toupies respectent les spécifications du concepteur.

Par quel support le concepteur de la toupie vous informe-t-il des spécifications à respecter ?

Un dessin de définition 2D sur papier.

Quels autres supports auraient été possibles ?

Un dessin de définition sur fichier informatique.

A la lecture des documents joints, quelles sont les spécifications attendues pour la toupie ?

A l’aide des documents joints, donner le matériau constituant de la toupie.

Du Cu Zn 40 (du laiton).

## Procédé de fabrication de la toupie.

### L’organisation des moyens.

Combien de toupies par semaine sont-elles produites ?

2*7 = 14 toupies par semaine.

Ceci correspond-il à de la production en unitaire ou en série ?

En série.

Quelle influence cela a-t-il sur l’organisation des moyens mis à votre disposition ?

Ils doivent être bien organisés et disponibles.

En fin de ce document vous est fourni le diagramme de coordination des tâches de la production de la toupie.

Quelles lignes du diagramme correspondent-elles :

- Au processus dans sont intégralité ? : 1

- A des phases ? 2 ; 8

- A des opérations ? Les autres lignes

### Relations entre le matériau et le procédé.

Pour pouvoir préparer convenablement la production, il faut bien connaître le matériau de la toupie et ses caractéristiques techniques.

Pourquoi ?

Sinon, l’usinage ne s’effectuera pas convenablement.

Quel est le procédé employé pour produire la toupie ?

Le tournage sur commande numérique.

Quelle doivent être l’avance par tour et la fréquence de rotation de la broche quand on tourne le diamètre 20mm ?

Rappel de la formule de calcul de la vitesse de coupe : N = (1000 x Vc) / (( x D)

Fréquence de rotation :

N = (1000 x 150) / (3.14 x 20) = 2400 tr/min.

Avance par tour : 0.1 mm/tr.

Dans le cas du tournage…

Que se passe-t-il si on ne tourne pas assez vite ?

La pièce n’est pas correctement usinée.

Que se passe-t-il si on tourne trop vite ?

L’outil s’use trop vite.

Que se passe-t-il si la machine ne peut tourner assez vite ?

La pièce n’est pas correctement usinée.

Que se passe-t-il si l’on doit usiner de l’acier ?

La vitesse de coupe doit être plus grande.

### Les bases de données.

Imaginez que vous ayez à préparer des productions type toupie.

Devez vous connaître absolument par cœur toutes les caractéristiques techniques de tous les matériaux et toutes les machines mises en œuvre ?

Non.

Quels outils pourraient vous aider ?

Catalogues, documentation machine.

Sous forme de papier, cédérom ou de site internet.

## Transmission des informations de production de la toupie.

Une fois la préparation correctement préparée, il faut transmettre les consignes aux personnes qui vont produire la toupie.

Quels sont les documents qui remplissent cette fonction ?

Les contrats de phase 10, 20 de fabrication de la toupie.

# Préparation de la fabrication : SYNTHESE.

## L’étape « préparation de production ».

Dans une entreprise de production…

Qui conçoit le produit ? Le bureau d’études.

Qui prépare la production ? Le service méthodes.

Qui produit ? Le service production.

A l’aide des informations ci-dessus, compléter le diagramme SADT simplifié suivant :

Remarque : en général, ce n’est pas aussi simple que cela, nous le verrons plus tard dans l’année.

## Décodage et recherche des caractéristiques attendues du produit.

### Le produit et ses spécifications.

Quelle est la condition pour que le produit fonctionne correctement et soit interchangeable ?

Il faut que le produit respecte les spécifications du concepteur.

Qu’est ce qu’une spécification ? Qu’est ce qu’un intervalle de tolérance ? Exemple ?

C’est une indication donnée par le concepteur pour que le produit fonctionne correctement.

Ce sont les valeurs entre lesquelles doit se situer une grandeur pour qu’elle respecte la spécification.

Exemple : 95 ( – 105 (

Par quels supports le concepteur d’un produit peut-il informer le service méthodes des spécifications du produit à respecter ?

Dessin de définition 2D papier, fichier informatique.

## Procédés de fabrication.

### Relation entre les matériaux et les procédés.

Pourquoi faut-il parfaitement connaître les caractéristiques techniques des matériaux et celles des procédés de fabrication ?

Pour pouvoir choisir et régler convenablement les machines, afin que la production se déroule correctement.

### Les bases de données.

Pour préparer une production, un technicien doit-il avoir en tête toutes les caractéristiques techniques de tous les matériaux et machines employées ?

Non.

Qu’a-t-il à sa disposition pour l’aider ?

Des bases de données technologiques.

Sous quel format ?

Catalogues de données techniques en papier, cédéroms de données technologiques, sites Internet de données technologiques.

### L’organisation des moyens.

Quelle influence a une production en série sur les l’organisation des moyens de production ?

Il faut que les moyens de production soient correctement organisés pour qu’ils soient toujours disponibles.

# Ressources.

## Désignation de métaux et des alliages

| CUIVRE ET ALLIAGES DE CUIVRE |
| --- |
| Bronze |
| Cu + Sn + autres éléments Zn, P, Pb |
| Exemples | Rm N/mm² | Applications | Désignation |
| Cu Sn5 Zn4 | 450 | Tous usages | Cu Sn5 Zn Explication : Cuivre Etain 5% Zinc <1% |
| Cu Sn12 Zn1 | 230 | Coussinets |  |
| Cu Sn7 Pb6 Zn4 | 220 | Moulages |  |
| Cu Sn9 P | 550 | Frottement |  |
| Laiton |
| Cu + Zn + autres éléments Al , Pb |
| Exemples | Rm N/mm² | Applications | Désignation |
| Cu Zn35 | 180 | Robinetterie | Cu Zn39 Pb2 Explication: Cuivre Zinc 39% Plomb 2% |
| Cu Zn40 | 340 | Pompes |  |
| Cu Zn33 | 300 | Emboutissage |  |
| Cu Zn39 Pb2 | 400 | Décolletage |  |

## Chronogrammes.

### Chronogramme fabrication carte DEL.

### Chronogramme de la fabrication de la toupie.

## Avances et vitesses de coupe.

| Métal | Vitesse de coupe [m/min] | Avance par tour [mm/tr] |
| --- | --- | --- |
| Acier non allié | 0,2 | 320 |
| Acier faiblement allié | 0,2 | 110 |
| Acier fortement allié | 0,2 | 80 |
| Acier coulé | 0,2 | 100 |
| Acier inoxydable | 0,15 | 150 |
| Fonte coquille | 0,3 | 125 |
| Fonte malléable | 0,3 | 115 |
| Fonte grise | 0,3 | 120 |
| Fonte à graphite sphéroïdal | 0,3 | 100 |
| Alliage d’aluminium | 0,2 | 200 |
| Cuivre et alliage de cuivre. | 0,2 | 145 |

## Contrats de phase de la carte DEL.

### Contrat de phase10.

| Phase n°10 | CONTRAT DE PHASE |
| --- | --- |
|  | Elément : Carte DEL | Matière : Epoxy |
| Côté composants Côté cuivre |
| N° | Désignation des opérations | Machines |
| 1 | Cisailler le brut Dimensions : 40mmx40mm | Cisailleuse |
| 2 | Insoler la plaque 3mn | Insoleuse |
| 3 | Révéler. Le vernis dégradé doit entièrement être enlevé. | Bac de soude |
| 4 | Graver Pas de court circuit – Pas de coupure de piste | Graveuse |
| 5 | Etamer | Bain d’étain |
| 6 | Percer Trous (0,8mm pour les composants Trous (4mm pour les vis | Perceuse |
| 7 | Limer La carte doit rentrer dans le gabarit | Lime |

### Contrat de phase20.

| Phase n°20 | CONTRAT DE PHASE |
| --- | --- |
|  | Elément : Carte DEL | Matière : Epoxy |
| N° | Désignation des opérations | Machine |
| 1 | Dépose des CMS | Machine dépose CMS |
| 2 | Réfusion Les composants CMS doivent être fixés sur la plaque. Pas de court circuit. | Four à réfusion. 70s à 150°C puis 40s à 220°C |

### Contrat de phase30.

| Phase n°30 | CONTRAT DE PHASE |
| --- | --- |
|  | Elément : Carte DEL | Matière : Epoxy |
| N° | Désignation des opérations | Machines |
| 1 | Souder les vias | Fer à souder |
| 2 | Souder les DELs Les DELs doivent être soudées dans le bon sens. | Fer à souder |
| 3 | Souder la tulipe | Fer à souder |

## Contrats de phase de la toupie.

### Contrat de phase 10.

| Phase n°10 | CONTRAT DE PHASE |
| --- | --- |
|  | Elément : TOUPIE | Matière : Cu Zn 40 |
| Machine outil : TCN2 - Tour à commande numérique REALMECA |
| N° | Désignation des opérations | Outils |
| 1 | Dressage | Outil à charioter dresser ARS |
| 2 | Cylindrage | Outil à charioter dresser ARS |
| 3 | Tournage conique | Outil à charioter dresser ARS |
| 4 | Tournage conique | Outil à charioter dresser ARS |

### Contrat de phase 20 de la toupie.

| Phase n°20 | CONTRAT DE PHASE |
| --- | --- |
|  | Elément : TOUPIE | Matière : Cu Zn 40 |
| Machine outil : TCN2 – Tour à commande numérique REALMECA |
| N° | Désignation des opérations | Outils |
| 1 | Dressage | Outil à charioter dresser ARS |
| 2 | Tournage conique | Outil à charioter dresser ARS |
| 3 | Tournage conique | Outil à charioter dresser ARS |
| 4 | Tournage conique | Outil à charioter dresser ARS |

# Text boxes

Carte non conçue

PRODUIRE

LA

CARTE

CONCEVOIR

LA

CARTE DEL

PREPARER

LA

Production

Carte conçue

Production

Préparée

Carte

Produite

Professeurs

Professeurs

Elèves

CONCEVOIR

LA

TOUPIE

PREPARER

LA

production

PRODUIRE

LA

TOUPIE

Toupie non conçue

Toupie conçue

Production

Préparée

Toupie

Produite

Professeurs

Professeurs

Elèves

CONCEVOIR

LE

PRODUIT

PREPARER

LA

Production

PRODUIRE

LE

PRODUIT

Prod non conçu

Produit conçu

Production

Préparée

Produit

Produite

BE

Serv. méthodes

Serv prd