TD Contrôle de la conformité

# Lecture des unités.

|  | Mega |  |  | Kilo |  |  | 1 |  |  | Mili |  |  | Micro |  |  | Nano | Symbole Unité |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 méga ohm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 100 kilo ohms |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 volts |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31,5 millimètres |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 microfarads |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 100 nanofarads |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# Contrôle de la conformité d’un condensateur sur la carte générateur.

## Lecture de la spécification.

Quelle est la spécification sur le condensateur C1 de la carte générateur ?

-

| 1 | B1 B2 | Support | Tulipe 2 pt | A souder sur CI |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | +9V Masse H | Support | Tulipe 1 pt | A souder sur CI |
| 1 | S-IC1 | Support de CI | 8 broches | Double lyre |
| 1 | IC1 | Circuit intégré | NE 555 | Timers |
| 1 | C4 | Condensateur | 47 µF | ±5% |
| 1 | C1 | Condensateur | 47nF | ±5% |
| 1 | R3 | Résistance | 1 M( | ±5% |
| 1 | R2 | Résistance | 470k( | ±5% |
| 1 | R1 | Résistance | 100 k( | ±5% |
| Nbre | Repère | Désignation | Caract. | Observation |

## Intervalle de tolérance.

Dans quel intervalle de tolérance doit se situer la valeur réelle du condensateur ? Préciser le calcul.

-

-

-

-

-

-

## Choix du moyen de contrôle.

En admettant que le secteur ISP dispose des trois multimètres présentés en fin de document…

Choisiriez vous le MULTIMÈTRE ITC996 pour contrôler le condensateur ? Pourquoi ?

Choisiriez vous le MULTIMÈTRE M92A pour contrôler le condensateur ? Pourquoi ?

Choisiriez vous MULTIMÈTRE ITC900 pour contrôler le condensateur ? Pourquoi ?

## Protocole de contrôle.

Quel est le protocole de mesure d’un condensateur à l’aide d’un multimètre ?

-

-

-

-

## Qualification du produit.

La classe 2Dn a fabriqué 10 cartes générateur durant le TP CMS. Les mesures du condensateur C1 au multimètre sont les suivantes :

| Carte | Valeur lue | Calibre | Valeur mesurée | Le condensateur est-il acceptable ? Pourquoi ? |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 46.1 | 100 µF |  |  |
| 2 | 55.6 | 100 µF |  |  |
| 3 | 45.3 | 100 µF |  |  |
| 4 | 1 | 100 nF |  |  |
| 5 | 0.01 | 100µF |  |  |
| 6 | 1 | 100 µF |  |  |
| 7 | 0.01 | 100 µF |  |  |
| 8 | 47.2 | 100 µF |  |  |
| 9 | 1 | 100 nF |  |  |
| 10 | 48.2 | 100 µF |  |  |

# Contrôle de la conformité d’une pièce mécanique : la toupie.

## Lecture de la spécification.

Quelle est la spécification sur la longueur totale de la toupie ?

## Intervalle de tolérance.

Dans quel intervalle de tolérance peut se situer la valeur réelle de la longueur de la toupie ? (Préciser le calcul)

## Choix du moyen de contrôle.

En admettant que le secteur ISP veuille acheter un micromètre parmis ceux présentés en fin de document, lequel choisiriez vous ? Pourquoi ?

## Protocole de contrôle.

|  | On doit insérer l’objet à mesurer dans les mâchoires du micromètre. L’approche se fait à l’aide du tambour gradué, le serrage de la pièce se fait à l’aide de la molette limiteur d’effort. |
| --- | --- |
|  | La règle fixe est graduée au demi-millimètre. Un tour du tambour correspond à 0,5 mm et 50 graduations du tambour Les graduations valent 0,01 mm. La règle fixe indique 21 mm et le tambour indique 0,26 mm. Donc, la mesure est : 21 mm + 0, 26 mm = 21, 26 mm |
|  | La règle fixe indique 22,5 mm et le tambour indique 0,06 mm. La mesure est alors : 22,5 mm+ 0,06 mm= 22,56 mm |

## Qualification du produit.

Les élèves de la 2Dn ont mesuré 5 toupies. Complétez le tableau suivant :

| Toupie | Dessin Tambour | Valeur mesurée | Pièce acceptée ? |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 25,10mm |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  | 26,15mm |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  | 25,15mm |  |

Vous avez à votre disposition une toupie fabriquée par des élèves.

La spécification de longueur est-elle respectée ? Faire un schéma du tambour du micromètre lors de votre mesure.

# Synthèse.

## Etapes du contrôle de la conformité.

-

-

-

-

-

# Multimètres

Source : www.electrome.fr

| Multimètres | Capacités de mesure |
| --- | --- |
| MULTIMÈTRE ITC996 | VDC : 200mV à 700V VAC : 2 V à 700 V (+/- 0,8%) Courant continu : de 2 mA à 20A Courant alternatif : 200mAà 20 A (+/- 1,2%) Résistance : 200 à 20 MOhms (+/- 0,8%) Capacité : 2000pF à 20µF (+/- 2,5%) Fréquence: 10Hz à 20 kHz (+/- 1 %) Température: - 50°C à + 1000°C +/-0,75% Test de diodes, de transistors, de continuité |
| MULTIMÈTRE M92A | Tensions DC : 0,1mV à 1000V Courants DC : 0,1µA à 20A Tensions AC : 1 mV à 750 Courants AC : 0,1mA à 20A Résistances : 0,1 à 20MOhms Test de diodes Contrôle HFE de transistors Test de continuité Indicateur dépassement |
| MULTIMÈTRE ITC900 | VDC: 1mV à 1000V / DC VAC : 1mV à 700V Courant continu : de 1µA à 10A Courant alternatif : 1µA à 10A Inductance : 1mH à 20H Résistance : 1 à 2000 MOhms Capacité : 1pF à 200µF Température : -20 à +1000 °C Test de diodes. |

# Micromètres.

Source : www.mitutoyo.fr

| Capacité [mm] | Référence | Précision [mm] | Poids [g] | Prix [€] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0-25 | 102-301 | 0,01 | 180 | 40,50 |
| 0-25 | 102-305 | 0,01 | 180 | 60,90 |
| 0-25 | 102-307 | 0,001 | 180 | 73,20 |
| 0-25 | 102-309 | 0,001 | 180 | 76,50 |
| 0-25 | 102-450* | 0,01 | 270 | 129,40 |
| 25-50 | 102-302 | 0,01 | 270 | 61 |
| 25-50 | 102-306 | 0,01 | 270 | 78 |
| 25-50 | 102-308 | 0,001 | 270 | 92,60 |
| 25-50 | 102-451 | 0,01 | 310 | 155,10 |
| 50-75 | 102-303 | 0,01 | 375 | 74 |
| 75-100 | 102-304 | 0,01 | 490 | 87,50 |